ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.04.2014                                                                              № 309

Об утверждении проекта планировки

и проекта межевания территории микрорайона

«Солдатское поле» в границах улиц

Гагарина-Лермонтова

города Ханты-Мансийска

В целях создания условий для устойчивого развития города Ханты-Мансийска, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 23.12.2013 по проекту планировки территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц Гагарина-Лермонтова города Ханты-Мансийска, руководствуясь ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц Гагарина-Лермонтова города Ханты-Мансийска согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово - Ханты-Мансийск» в течение семи дней со дня его подписания и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Журавлева В.В.

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                           М.П.Ряшин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  22.04.2014 № 309

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона

«Солдатское поле» в границах улиц Гагарина-Лермонтова города Ханты-Мансийска

Чертеж планировки территории. Функциональное зонирование, транспортная инфраструктура, красные линии, размещение объектов капитального строительства

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  22.04.2014 № 309

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона

«Солдатское поле» в границах улиц Гагарина-Лермонтова

города Ханты-Мансийска

Чертеж межевания территории

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  22.04.2014 № 309

Проект планировки и проект межевания

территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц Гагарина-Лермонтова города Ханты-Мансийска

Положения о размещении объектов капитального строительства

# 1.Характеристика планируемого развития территории

Площадь территории в границах проекта планировки 108,0 га. Численность населения составляет 8 315 чел.

Плотность населения в границах проекта планировки на расчетный срок составит 77 чел./га при жилищной обеспеченности 30 кв. м. на человека.

В рассматриваемом проекте планировки за первую очередь принят 2017 год, за расчетный срок -2020 год.

1.1.Функциональные зоны

Территория микрорайона «Солдатское поле» дифференцирована на следующие зоны:

1.Зона жилой застройки:

жилой застройки повышенной этажности;

многоэтажной жилой застройки;

среднеэтажной жилой застройки;

малоэтажной жилой застройки;

блокированной жилой застройки;

индивидуальной застройки с участками.

2.Общественно-делового назначения:

административно-делового назначения;

социально-бытового назначения;

торгового назначения;

учебно-образовательного назначения;

спортивного назначения;

многофункционального назначения.

3.Зона производственного и коммунально-складского назначения:

коммунально-складского назначения.

4.Зона объектов инженерной инфраструктуры.

5.Зона транспортной инфраструктуры.

6.Рекреационная зона:

места отдыха общего пользования и зеленых насаждений;

природные территории.

1.2.Новое жилищное строительство:

Проектными решениями для нового строительства предусматриваются следующие  типы застройки:

застройка повышенной этажности;

среднеэтажная застройка;

малоэтажная застройка;

блокированная 2-3 этажная застройка;

индивидуальная застройка с участками (800 кв.м.).

В соответствии с проектными решениями новый жилой фонд составит        134,5 тыс.кв.м.,  площадь нежилых помещений (встроено-пристроенных объектов обслуживания) составит 6,8 тыс.кв.м. На первую очередь (2017 год) общая площадь нового жилого фонда составит 94,0 тыс.кв.м.

Распределение нового жилищного фонда по типам застройки приведено в таблице 1. Преобладающими типами застройки станет среднеэтажная застройка.      Ее удельный вес в общей площади жилищного фонда составит 59,3 %.

Таблица 1

Распределение проектируемого жилищного фонда по типам застройки

| Тип застройки | Общая площадь, тыс.кв.м. | % |
| --- | --- | --- |
| Застройка повышенной этажности (9 и более этажей) | 28,1 | 20,9 |
| Среднеэтажная застройка (4-6 этажей) | 79,8 | 59,3 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (1-3 этажей) | 5,6 | 4,2 |
| Блокированная 2-3-этажная застройка | 18,4 | 13,7 |
| Индивидуальная застройка с участками (800 кв.м.) | 2,6 | 1,9 |
| Всего | 134,5 | 100,00 |

Подробная характеристика проектируемого жилищного фонда приведена в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика проектируемого жилищного фонда

| № участка | Тип застройки | Этаж | Общая пло-щадь, кв.м. | Жилая площадь, кв. м. | Нежилая площадь (для встро-ено-пристро-енных объек-тов), кв.м. | Населе-ние, человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5-секционный дом | 5-6 | 7347 | 7347 | - | 245 | 1 очередь |
|  | 6-секционный дом | 5-6 | 8444 | 8007 | 437 | 266 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 15791 | 15354 | 437 | 511 |  |
| 2 | 6-секционный дом | 4-6 | 7037 | 6600 | 437 | 220 | 1 очередь |
|  | 2-секционный дом | 4 | 1915 | 957 | 958 | 32 |  |
|  | Итого |  | 8952 | 7557 | 1395 | 252 |  |
| 4 | 3-этажный дом | 3 | 2091 | 2091 | - | 70 | 1 очередь |
| 5 | 9-этажный дом | 9 | 5977 | 5313 | 664 | 177 | 1 очередь |
|  | 9-этажный дом | 9 | 5977 | 5313 | 664 | 177 | 1 очередь |
|  | 4-секционный дом | 4 | 3612 | 2709 | 903 | 90 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 15566 | 13335 | 2231 | 444 |  |
| 9 | 3-секционный дом | 10 | 4310 | 4310 | - | 144 | 1 очередь |
|  | 4-секционный дом | 10 | 6591 | 6591 | - | 220 | 1 очередь |
|  | 4-секционный дом | 5 | 4044 | 4044 | - | 134 | Расчетный срок |
|  | 4-секционный дом | 10 | 6586 | 6586 | - | 220 | 1 очередь |
|  | 4-секционный дом | 6 | 4940 | 4940 | - | 165 | Расчетный срок |
|  | 4-секционный дом | 4 | 3487 | 3126 | 361 | 104 | Расчетный срок |
|  | Всего |  | 29958 | 29597 | 361 | 987 |  |
| 13 | 5-секционный дом | 3,4 | 4963 | 4208 | 755 | 140 | 1 очередь |
|  | 6-секционный дом | 3-6 | 6643 | 6255 | 388 | 208 | 1 очередь |
|  | 2-секционный дом | 3,4 | 1942 | 1942 | - | 65 | 1 очередь |
|  | 3-секционный дом | 4 | 3020 | 3020 | - | 101 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 16568 | 15425 | 1143 | 514 |  |
| 15 | 1-секционный дом | 6 | 2511 | 2511 | - | 84 | 1 очередь |
| 19 | 1-секционный дом | 3 | 870 | 870 | - | 29 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 3 | 870 | 870 | - | 29 | Расчетный срок |
|  | 1-секционный дом | 3 | 870 | 870 | - | 29 | Расчетный срок |
|  | 3-секционный дом | 4 | 3988 | 3688 | 300 | 123 | Расчетный срок |
|  | 3-секционный дом | 4 | 3988 | 3688 | 300 | 123 | Расчетный срок |
|  | 3-секционный дом | 4-5 | 4671 | 4371 | 300 | 145 | Расчетный срок |
|  | 3-секционный дом | 5,6 | 5648 | 5348 | 300 | 178 | Расчетный срок |
|  | Итого |  | 20905 | 19705 | 1200 | 656 |  |
| 14 | 1-секционный дом | 2 | 909 | 909 | - | 30 | 1 очередь |
| 17 | 12 домов | 4 | 7020 | 7020 | - | 234 | Расчетный срок |
|  | Всего |  | 120271 | 113504 | 6767 | 3782 |  |
|  | Блокированная застройка |
| 6 | 2 блокированных дома | 2-3 | 580 | 580 | - | 19 | 1 очередь |
| 14 | 20 блокированных домов | 2-3 | 5640 | 5640 | - | 188 | 1 очередь |
| 15 | 23 блокированных дома | 2-3 | 6540 | 6540 | - | 218 | 1 очередь |
| 16 | 20 блокированных домов | 2-3 | 5640 | 5640 | - | 188 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 18400 | 18400 | - | 613 |  |
|  | Индивидуальная застройка |
| 18 | 1 дом | 1 | 120 | 120 | - | 4 | Расчетный срок |
| 22 | 21 дом | 1 | 2520 | 2520 | - | 83 | Расчетный срок |
|  | Итого |  | 2640 | 2640 | - | 87 |  |
|  | Всего |  | 141311 | 134544 | 6767 | 4482 |  |

1.3.Развитие системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

На проектируемой территории предлагается размещение следующих новых объектов обслуживания местного уровня:

Таблица 3

Перечень объектов обслуживания, предлагаемых к размещению

| № уч. | Объект | Площадь застройки, кв.м. | Этаж | Общая площадь здания, кв. м. | Вмести-мость | Терри-тория, га | Очеред-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | Общеобразовательная школа | 3450 | 3 | 8100 | 1200 мест | 2,0 | Расчет-ный срок |
| 20 | Детское дошкольное учреждение | 800 | 2 | 1200 | 120 мест | 0,6 | Расчет-ный срок |
| 8 | Детское дошкольное учреждение | 600 | 2 | 960 | 100 мест | 0,7 | 1 очередь |
| 21 | Детское дошкольное учреждение | 1400 | 2 | 2200 | 200 мест | 0,8 | Расчет-ный срок |
| 21 | Центр детского творчества | 500 | 2 | 800 |  | 0,15 | Расчет-ный срок |
| 24 | Спортивный комплекс (стадион, залы общего пользования, бассейн) | 1600 | 3 | 3840 |  | 3,0 | Расчет-ный срок |
| 9 | Многофункциональный центр | 700 | 3 | 1700 | 500 кв.м. торг. пл.; кафе на 100 мест, офисы 400 кв.м. | 0,9 | Расчет-ный срок |
| 10 | Административный центр района, в том числе: | 6776 |  | 5420 |  |  | 1 очередь |
|  | административные помещения |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | торговые площади |  |  | 1800 | 900 кв.м. торг. пл. |  |  |
|  | отделения банков, отделения связи |  |  | 620 |  |  |  |
|  | клуб | 918 | 2 | 1470 | Зал на 400 мест, кафе на 100 мест | 0,65 | 1 очередь |
| 23 | Центральная усадьба природного парка «Самаровский чугас» и дендропарка | 1498 | 2 | 2396 |  | 2,03 | Расчет-ный срок |
| 16 | КБО (комбинат бытового обслуживания) | 208 | 2 | 330 |  |  | 1 очередь |
| 17 | Магазин | 208 | 2 | 400 | 200 кв.м. торг. пл. |  | 1 очередь |
| 22 | Магазин | 12 | 1-2 | 150 | 80 кв.м. торг. пл. |  | Расчет-ный срок |
|  | Встроенные объекты |
| 1 | Магазин |  | 1 | 437 | 200 кв.м. торг. пл. |  | 1 очередь |
| 2 | КБО (комбинат бытового обслуживания) |  | 1 | 437 |  |  | 1 очередь |
|  | Амбулатория |  | 2 | 958 |  |  |  |
| 55 | Помещения для спортивных занятий |  | 1 | 664 |  |  | 1 очередь |
|  | Помещения для досуговой деятельности |  | 1 | 664 |  |  |  |
|  | Кафе |  | 1 | 240 | 80 пос. мест |  |  |
|  | Магазин |  |  | 663 | 300 кв.м. торг. пл. |  |  |
| 9 | Магазин |  |  | 361 | 180 кв.м. торг. пл. |  | 1 очередь |
| 13 | Магазин |  | 1 | 647 | 300 кв.м. торг. пл. |  | 1 очередь |
|  | Приемный пункт прачечной и химчистки |  | 1 | 388 |  |  |  |
| 19 | Кафе |  | 1 | 300 | 100 мест |  | 1 очередь |
|  | Магазин |  | 1 | 300 | 150 кв.м. торг. пл. |  |  |
|  | Магазин |  | 1 | 300 | 150 кв.м. торг. пл. |  |  |
|  | Отделение связи, почта |  | 1 | 300 |  |  |  |

1.4.Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории

1.4.1.Водоснабжение

Водоснабжение планируемой территории будет осуществляться от городской системы водоснабжения. Источник водоснабжения планируемой территории - водозабор «Северный».

Подача воды на планируемую территорию будет осуществляться от водонапорной станции (ВНС) 3-го подъема по ул.Чехова по водоводам, проложенным по ул.Гагарина, и от водонапорной станции (ВНС) 3-го подъема «Назымская» по водоводам, проложенным по ул. Югорская.

Для подачи дополнительного объема воды и обеспечения надежности системы водоснабжения всего Нагорного района предлагается:

реконструкция водонапорных станций (ВСН) 3-го подъема по ул.Чехова и «Назымская» с заменой насосного оборудования;

строительство резервуаров чистой воды объемом по 2000 куб.м. на площадке водонапорных станций (ВНС) 3-го подъема по ул.Чехова и «Назымская»;

прокладка двух ниток водовода диаметром 225 мм от водонапорной станции (ВНС) «Назымская» по ул. Югорская, в дополнение к существующему водоводу диаметром 315 мм;

прокладка второй нитки водовода диаметром 400 мм от водонапорной станции (ВНС) 3-го подъема по ул.Чехова до района Самарово, в дополнение к существующему водоводу диаметром 315-325 мм по ул.Гагарина.

За расчетный срок на территории, расположенной в продолжение ул.Югорская, севернее проектируемого жилого квартала (между жилой и спортивной зонами), предусмотрен земельный участок под размещение регулирующей емкости для обеспечения потребностей Нагорной части города.

На планируемой территории предусматривается прокладка внешних водопроводных сетей по улицам: Гагарина, Посадская, Рябиновая, Югорская, Березовская, Сургутская, Школьная и по проектируемым улицам и проездам.

Уличные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 225-315 мм. Общая протяженность проектируемых сетей на расчетный срок порядка 9,3 км, сети первоочередного строительства - 4,0 км. Общая протяженность внешних водопроводных сетей в границах проекта планировки составит порядка 19,3 км. Диаметры водопроводной сети подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Для подачи воды к объектам спортивного назначения, расположенным на повышенных отметках местности, предлагается строительство насосной станции.

Участки водопроводной сети, попадающие под проектируемые объекты, подлежат демонтажу или перекладке. Протяженность демонтируемых сетей в границах проекта планировки порядка 2,0 км. Протяженность участков перекладки сетей порядка 0,7 км. Рекомендуется постепенно произвести замену всех существующих трубопроводов из стали на полиэтиленовые.

Для обеспечения экономии воды питьевого качества у всех водопользователей должны быть установлены приборы учета воды.

1.4.2.Водоотведение

Водоотведение бытовых стоков от планируемой территории будет осуществляться в городскую систему водоотведения.

Все сточные воды от планируемой территории будут поступать через канализационную насосную станцию (КНС) в самотечный коллектор диаметром 500-600 мм по ул.Гагарина.

На планируемой территории предлагается:

реконструкция КНС №14 с напорным коллектором. Расчетная проектная производительность КНС №14 составит 240 куб.м./сут. (объем водоотведения от планировочных участков 1 и 2). Предлагается прокладка второй нитки напорного коллектора от КНС №14 диаметром 160 мм;

строительство КНС по ул.Югорская для обеспечения водоотведения от застройки по ул. Югорская (планировочные участки 9, 19, 17, 18) и объектов спортивного и многофункционального назначения.

Расчетная проектная производительность КНС составит 600 куб.м./сут. По проектируемому напорному коллектору в две нитки диаметром 2х315 мм протяженностью 0,25 км (в однотрубном исчислении), стоки будут перекачиваться в напорный коллектор, идущий от КНС №38. Предлагается перекладка части напорного коллектора от КНС №38 по ул. Югорская с увеличением диаметра          до 315 мм;

водоотведение застройки, расположенной на планировочных участках 13, 14, 15, 16, 17, предлагается осуществлять в КНС №16. Предлагается реконструкция КНС №16 и замена напорного коллектора.

В настоящее время общая установленная производительность КНС №16 составляет 50 куб.м./час. Расчетная проектная производительность КНС после реконструкции должна составить 75 куб.м./час. Предусматривается замена напорного коллектора в две нитки от КНС на диаметр 2х250 мм общей протяженностью порядка 520 м. (в однотрубном исчислении). По напорному коллектору стоки будут передаваться в самотечный коллектор диаметром 400 мм;

реновация подающего коллектора КНС №16 диаметром 315 мм, с увеличением диаметра до 500 мм;

строительство уличных самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 200-500 мм общей протяженностью порядка 5,8 км, протяженность коллекторов первоочередного строительства 3,6 км.

Диаметры канализационной сети и производительности КНС подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Участки канализационной сети, попадающие под проектируемые объекты, подлежат демонтажу или перекладке. Общая протяженность демонтируемых самотечных сетей в границах планировки порядка 1,1 км, перекладываемых - 0,4 км. Общая протяженность перекладываемых напорных сетей - 1,0 км.

Передача сточных вод в городскую канализационную сеть будет осуществляться по коллектору, трассированному по ул.Гагарина на КНС №1.

В качестве основных общегородских мероприятий по развитию системы водоотведения предусматривается строительство новых КНС №1 и городских канализационных насосных станций (ГКНС), а также строительство новых городских очистных сооружений.

1.4.3.Электроснабжение

Планируемая застройка характеризуется увеличением электрической нагрузки. Для перспективного электроснабжения необходимо расчетную нагрузку покрыть от новой электрической подстанции 110/10 кВ «Нагорная» (строительство ПС «Нагорная» планируется за расчетный срок).

Проектом рассматривается один из возможных вариантов электроснабжения планируемой застройки.

Жилая застройка предусматривается в два этапа: I очередь и расчетный срок. Вопрос электроснабжения должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения ГО г.Ханты-Мансийск и решаться комплексно уже на первом этапе строительства.

Необходимо получить разрешение на присоединение и технические условия на электроснабжение всех объектов планируемой застройки в МП «ГЭС».

Чтобы обеспечить электроэнергией потребителей новой жилой застройки предлагается выполнить следующие мероприятия:

На расчетный срок строительства

Расчетная электрическая нагрузка планируемой застройки составляет          6900 кВА. Трансформаторная мощность составит 9800 кВА с учетом объектов соцкультбыта и инженерных сооружений.

Для электроснабжения потребителей необходимо:

1.В соответствии с техническими условиями (ТУ) построить и оборудовать в центре нагрузок три распределительных пункта, совмещенных с распределительной трансформаторной подстанцией (РТП) с трансформаторами мощностью                630-1000 кВА.

2.К новым РТП проложить в соответствии с ТУ питающие кабельные линии от указанной точки подключения общей протяженностью 4,34 км.

3.Построить и оборудовать на планируемой территории необходимое количество (ориентировочно 10-12) ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА.

4.Запитать построенные ТП 10/0,4 кВ от РТП кабельными линиями 10 кВ протяженностью 5,72 км по схеме, указанной в ТУ.

5.Демонтаж существующих кабельных линий 10 кВ протяженностью 1,6 км.

6.Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП и ТП до вводно-распределительных устройств (ВРУ) зданий и сооружений планируемой застройки.

7.Выполнить наружное освещение территории планируемой комплексной жилой застройки.

Из перечисленных мероприятий на I очередь строительства:

Расчетная электрическая нагрузка объектов первой очереди составляет        5300  кВА. Трансформаторная мощность составит 7500 кВА с учетом объектов соцкультбыта и инженерных сооружений. Необходимо:

1.Построить и оборудовать два РТП с трансформаторами мощностью            630-1000 кВА.

2.К новому РТП проложить в соответствии с ТУ питающие кабельные линии от указанной точки подключения протяженностью 0,7 км.

3.Построить и оборудовать на планируемой территории необходимое количество (ориентировочно 5-7) ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА.

4.Запитать построенные ТП 10/0,4 кВ от РТП кабельными линиями 10 кВ протяженностью 3,1 км по схеме, указанной в ТУ.

5.Демонтаж существующих кабельных линий 10 кВ протяженностью 1,2 км.

6.Проложить кабельные линии 0,4 кВ от распределительного устройства      РУ-0,4 кВ РТП и ТП до вводно-распределительного устройства (ВРУ) зданий и сооружений I  очереди строительства.

7.Выполнить наружное освещение территории планируемой комплексной жилой застройки.

Для наружного освещения территории проектируемой застройки применяются светильники с лампами ДНаТ-125, 250, устанавливаемые на железобетонные или металлические опоры. Расстояние между опорами в среднем 20-30 м.

Сеть наружного освещения предусматривается кабельная. Марка и сечение кабелей уточняются на последующей стадии строительства.

Питание разных участков наружного освещения осуществляется от шкафов управления уличным освещением с автоматическим включением на базе фотореле, режимом ночного и вечернего освещения и учетом электроэнергии, которые устанавливаются в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Управление сетями наружного освещения должно быть централизованным.

Расстояние от опор наружного освещения до подземных коммуникаций и дорог, должно соответствовать значениям, приведенным в правилах устройства электроустановок (ПУЭ).

Каждая из питающих линий к ВРУ жилых зданий рассчитывается на прием всей нагрузки в случае аварии. Марка кабеля выбирается в рабочем проекте и там же уточняется сечение кабеля.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м. от спланированной поверхности. В местах пересечения кабелей с подземными коммуникациями и проезжей частью дорог кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м. в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении для защиты от механических повреждений покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания выполняются в трубах на глубине 0,7 м. от поверхности земли.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ и другой действующей нормативной и разрешающей документацией.

Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчетов производится на стадии рабочего проектирования.

1.4.4.Теплоснабжение

Общий расход тепла по планируемой территории на расчетный срок составит 35,45х1,1=38,99 Гкал/ч, в том числе на первую очередь – 28,56х1,1=31,42 Гкал/ч (коэффициент 1,1 учитывает потери в сетях и неучтенных потребителей).

Расход тепла на централизованную систему теплоснабжения на расчетный срок составит - 36,64×1,1 = 40,3 Гкал/ч, в том числе на  первую очередь -                 17,44×1,1 = 19,18 Гкал/ч.

Для обеспечения потребителей планируемой территории централизованным теплоснабжением на расчетный срок проектом планировки предлагаются следующие мероприятия:

подключение новых потребителей участков 1, 2 и 5 с общей тепловой нагрузкой 3,81 Гкал/ч осуществить от существующей котельной №16 по ул.Гагарина, 89-а (резерв мощности котельной составляет 4,48 Гкал/ч);

демонтаж тепловых сетей, проложенных от котельной №16 по       ул.Гагарина, 89-а, протяженностью 1,4 км, в том числе:

участок 1 – 0,9 км;

участок 2 – 0,4 км;

прокладка тепловых сетей от котельной №16 по ул.Гагарина, 89-а, протяженностью 1,1 км, в том числе:

участок 1 – 0,3 км;

участок 2 – 0,2 км;

участок 5 – 0,6 км;

расширение существующей котельной по ул.Рябиновая (7 МВт) до                   10 Гкал/ч с подключением новых потребителей участков 12 и 17 с общей тепловой нагрузкой 4,11 Гкал/ч;

демонтаж тепловых сетей от котельной по ул.Рябиновая (7 МВт) протяженностью 1,71 км, в том числе:

участок 12 – 0,2 км;

участок  15 – 0,7 км;

участок 16 – 0,08 км;

участок 17 – 0,73 км;

прокладка тепловых сетей от котельной по ул.Рябиновая (7 МВт) протяженностью 0,7 км, в том числе:

участок 12 – 0,02 км;

участок 16 – 0,07 км;

участок 17 – 0,6 км;

подключение новых потребителей участков 10, 13 и 15 с общей тепловой нагрузкой 1,9 Гкал/ч осуществить от существующей котельной №15 по ул.Сутормина, 20 (резерв мощности котельной составляет 10,4 Гкал/ч);

прокладка тепловых сетей от котельной №15 по ул.Сутормина, 20, протяженностью 1,0 км, в том числе:

участок 10 – 0,2 км;

участок 13 – 0,4 км;

участок 15 – 0,4 км;

теплоснабжение новой застройки участка 19 предусмотреть от индивидуальных поквартирных водонагревателей типа АКГВ, обеспечивающих потребителей отоплением и горячим водоснабжением;

теплоснабжение новой застройки участка 9 предусмотреть от крышных котельных;

сооружение ИТП в технических подпольях зданий;

обеспечение индивидуальными газовыми теплогенераторами жилой малоэтажной и индивидуальной застройки.

В том числе на I очередь:

подключение новых потребителей участков 1, 2 и 5 с общей тепловой нагрузкой 3,81 Гкал/ч осуществить от существующей котельной №16 по ул.Гагарина, 89-а (резерв мощности котельной составляет 4,48 Гкал/ч);

демонтаж тепловых сетей, проложенных от котельной №16 по         ул.Гагарина, 89-а, протяженностью 1,4 км, в том числе:

участок 1 – 0,9 км;

участок 2 – 0,4 км;

прокладка тепловых сетей от котельной №16 по ул.Гагарина, 89-а, протяженностью 1,1 км, в том числе:

участок 1 – 0,3 км;

участок 2 – 0,2 км;

участок 5 – 0,6 км;

расширение существующей котельной по ул.Рябиновая (7 МВт) до                  10 Гкал/ч с подключением новых потребителей участков 12 и 17 с общей тепловой нагрузкой 4,11 Гкал/ч;

демонтаж тепловых сетей от котельной по ул.Рябиновая (7 МВт) протяженностью 0,98 км, в том числе:

участок 12 – 0,2 км;

участок  15 – 0,7 км;

участок 16 – 0,08 км;

прокладка тепловых сетей от котельной по ул.Рябиновая (7 МВт) протяженностью 0,02 км, в том числе:

участок 12 – 0,02 км;

подключение новых потребителей участков 10, 13 и 15 с общей тепловой нагрузкой 1,9 Гкал/ч осуществить от существующей котельной №15 по ул.Сутормина, 20 (резерв мощности котельной составляет 10,4 Гкал/ч);

прокладка тепловых сетей от котельной №15 по ул.Сутормина, 20, протяженностью 1,0 км, в том числе:

участок 10 – 0,2 км;

участок 13 – 0,4 км;

участок 15 – 0,4 км;

сооружение ИТП в технических подпольях зданий;

обеспечение индивидуальными газовыми теплогенераторами жилой малоэтажной и индивидуальной застройки.

1.4.5.Газоснабжение

Общий расход природного газа по планируемой территории на расчетный срок составит 8000 куб.м./час. или  33200 тыс. куб.м./год, в том числе на первую очередь строительства - 4400 куб.м./час. или 18100 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения потребителей планируемой территории природным газом проектом планировки предлагаются следующие мероприятия:

демонтаж газопроводов среднего давления протяженностью 0,3 км, в том числе:

участок  10 – 0,1 км;

участок  12 – 0,1 км;

участок  16 – 0,1 км;

подвести газопровод среднего давления к проектируемой котельной протяженностью 0,1 км;

прокладка газопроводов среднего давления с сооружением ГРПШ протяженностью 1,16 км, в том числе:

участок 3 – 0,2 км;

участок 6 – 0,06 км;

участок  14 – 0,2 км;

участок 15 – 0,3 км;

участок  16– 0,2 км;

участок 18 – 0,2 км.

В том числе на I очередь:

демонтаж газопроводов среднего давления протяженностью 0,3 км, в том числе:

участок  10 – 0,1 км;

участок 12 – 0,1 км;

участок  16 – 0,1 км;

подвести газопровод среднего давления к проектируемой котельной протяженностью 0,1 км;

прокладка газопроводов среднего давления с сооружением ГРПШ протяженностью 1,16 км, в том числе:

участок 3 – 0,2 км;

участок 6 – 0,06 км;

участок  14 – 0,2 км;

участок 15 – 0,3 км;

участок  16– 0,2 км.

1.4.6.Телефонизация, ТВ, Интернет, связь

Для обеспечения телефонной связью новой жилой застройки необходимо получить ТУ на телефонизацию у выбранного оператора связи и далее выполнить комплекс работ, указанный в ТУ.

Перспективная потребность в телефонных номерах составит на расчетный срок 3300 номеров, в том числе на I очередь - 2800. Для обеспечения перспективных абонентов телефонами в полном объеме потребуется увеличение емкости телефонной сети по мере роста объёмов строительства и роста числа абонентов. Строительство сетей связи должно опережать ввод в эксплуатацию жилого фонда.

Для развития телефонной сети предлагается:

расширение существующих АТС;

демонтаж существующей распределительной сети абонентского доступа, попадающей на территорию новой застройки,  протяженностью 0,2 км:

участок 15 – 0,1 км;

участок 17 – 0,1 км;

прокладка распределительных сетей абонентского доступа протяженностью 0,78 км:

участок 1 – 0,28 км;

участок 2 – 0,14 км;

участок 9 – 0,24 км;

участок 17 – 0,12 км;

организация оптических узлов для подключения абонентов микрорайона к городским мультисервисным сетям по технологии РТТВ («оптика в каждое здание»). Помещения узлов связи оборудуются пожарно-охранной сигнализацией, электроснабжением и заземлением оборудования связи.

Для прокладки кабелей связи по территории планируемой застройки предусматривается устройство кабельной канализации из полиэтиленовых либо хризотилцементных труб диаметром 100 мм. В качестве смотровых устройств используются кабельные колодцы среднего и малого типа.

Телефонная канализация прокладывается в земле в траншее на глубине         0,7-1 м. от планировочной отметки. Уклон телефонной канализации между колодцами выполняется согласно нормативным требованиям с учетом естественного уклона местности. Ввод из телефонной канализации в здания выполняется подземным способом.

На стадии рабочего проектирования уточняются: расчетная емкость, перечень оборудования, объемы строительства линейных сооружений связи.

Все работы выполнить согласно существующим правилам строительства линий и сооружений связи.

1.4.7.Инженерная подготовка и защита территорий от опасных природно-техногенных процессов

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

1.Организация поверхностного стока, включающая работы по преобразованию рельефа (вертикальная планировка), сооружению сети ливневой канализации, вводу в эксплуатацию очистных сооружений поверхностного стока.

2.Защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, устройством,  пластового, кольцевого, пристенных дренажей со сбросом в ливнесточную сеть.

3.Защита оснований зданий и сооружений от проявления криогенных свойств грунтов путем замены лессовых тонкодисперсных слоев, склонных к просадочности, морозному пучению, на песчаный под основания зданий и сооружений, экспериментального применения иных способов обеспечения устойчивости зданий повышенной этажности (буронабивные сваи, силикатизация грунтов и пр.).

4.Мероприятия (противооползневые и противоэрозионные) по обеспечению устойчивости крутых склонов оврагов и сохранению особо охраняемой природной территории «Самаровский чугас».

1.5.Развитие улично-дорожной сети

1.5.1.Анализ размещения основных объектов на территории «Солдатское поле» и определение перспективной транспортной нагрузки

Технико-экономические показатели на расчетный период определяют прогнозную численность населения на расчетный срок в 8 315 чел. При условии несущественных изменений в половозрастной структуре населения долю трудоспособного населения примем равной 70%, что составляет приблизительно 5820 чел.

Рассматриваемая территория характеризуется благоприятной экологической обстановкой, наличием престижного жилья, что дает основания предполагать, что жителями территории будут применяться стандарты транспортного поведения, основанные на транспортном самообеспечении. Исходя из этого, коэффициент расщепления пассажиропотоков принимается в значении 75% на индивидуальный автомобильный транспорт и 25% на наземный городской пассажирский транспорт (Таблица 4). При коэффициенте наполняемости автомобиля в 1, 2 человека, характерном для значения уровня автомобилизации более 350 автомобилей на            1 000 жителей, интенсивность исходящего в утренний час пик с территории транспортного потока легковых автомобилей принимается равной 3 800 ед., большая часть из которых направляется к центру города.

Существующая интенсивность движения на ул. Гагарина в утренний час пик составляет 1 450 авт./час., расчетная пропускная способность в одном направлении – 2 000 авт./час. Таким образом, существующего резерва пропускной способности недостаточно для обслуживания территории.

Таблица 4

Основные показатели перспективной транспортной нагрузки на территорию

| Наименование | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая численность населения территории | тыс. чел. | 8,3 |
| Численность населения, совершающего ежедневные трудовые поездки с территории | тыс. чел. | 5,8 |
| Прогнозная доля корреспонденций, совершаемых индивидуальным автомобильным транспортом | % | 75 |
| Прогнозная доля корреспонденций, совершаемых наземных городским пассажирским транспортом | % | 25 |
| Прогнозный коэффициент наполняемости автомобиля | чел./автомобиль | 1,2 |
| Прогнозное значение интенсивности автотранспортного потока при выезде с территории в утренний час пик | тыс. авт./час. | 1,8 |
| Дефицит пропускной способности прилегающей УДС | тыс. привед. ед./час. | 1…1,3 |

1.5.2.Предложения по проекту планировки территории «Солдатское поле»

Для минимизации продолжительности возможных дорожных заторов и диверсификации доступа к территории необходимо предусмотреть дополнительный выезд с территории на Восточную объездную дорогу, обладающий значением расчетной пропускной способности в 2 000 авт./час. в одном направлении, что соответствует двум полосам движения.

Кроме того, возможно предусмотреть мероприятия по дестимулированию использования автомобиля для изменения коэффициента расщепления в пользу общественного транспорта (введение платных парковок в центре города и проч.).

В целом необходимо признать, что с точки зрения транспортного обслуживания, данная территория является малоперспективной для создания плотной жилой застройки.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры территории микрорайона «Солдатское поле» представлены в таблице 5.

Основные показатели перспективной транспортной инфраструктуры территории микрорайона «Солдатское поле» представлены в таблице 6.

Таблица 5

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры территории

| Мероприятие | Тип мероприятия |
| --- | --- |
| Строительство 2 дополнительных участков сети: на Восточную объездную дорогу и в новые восточные районы города. Трассирование маршрутов общественного транспорта. Устройство велодорожек. Размещение парковочных лотов вдоль проезжей части улиц | Локальное: создание внутренней улично-дорожной сети для обслуживания территории |

Таблица 6

Основные показатели перспективной транспортной инфраструктуры территории

| Показатель | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети*, | км | 5,6 |
| в т.ч. районного значения | км | 3,5 |
| Протяженность велодорожек/велополос | км | 2,4 |
| Протяженность улично-дорожной сети, обслуживаемой общественным транспортом* | км | 2,1 |
| Количество остановок общественного транспорта* | шт. | 5 |
| Количество светофорных объектов | шт. | 3 |
| Общее количество машиномест | шт. | 4 388 |
| в т.ч. на приобъектных стоянках | машино/мест | 1 449 |
| в т.ч. расположенных вдоль проезжей части | машино/мест | 360 |

* без учета ул.Гагарина

2.Характеристика планируемых к размещению объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный срок (2020 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория |
| 1.1. | Общая площадь территории в границах проекта планировки | га | 108,0 |
| 2. | Население |  |  |
| 1.2. | Общая численность населения | человек | 8 315 |
| 1.3. | Плотность населения | чел./га | 77 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв.м. общей площади/чел. | 30 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс.кв.м. общей площади | 249,4 |
|  | повышенной этажности | тыс.кв.м. общей площади | 68,6 |
|  | многоэтажный | тыс.кв.м. общей площади | 8,6 |
|  | среднеэтажный | тыс.кв.м. общей площади | 119,3 |
|  | малоэтажный | тыс.кв.м. общей площади | 14,5 |
|  | блокированный 2-3-этажный | тыс.кв.м. общей площади | 18,4 |
|  | индивидуальный с участками (400-1500 кв.м.) | тыс.кв.м. общей площади | 20,0 |
| 3.3. | Общий объем сносимого жилищного фонда | тыс.кв.м. общей площади | 24,1 |
| 3.4. | Общий объем нового жилищного фонда, в том числе: | тыс.кв.м. общей площади | 134,5 |
|  | повышенной этажности | тыс.кв.м. общей площади | 28,1 |
|  | среднеэтажный | тыс.кв.м. общей площади | 79,8 |
|  | малоэтажный | тыс.кв.м. общей площади | 5,6 |
|  | блокированный 2-этажный | тыс.кв.м. общей площади | 18,4 |
|  | индивидуальный с участкам (800 кв.м.) | тыс.кв.м. общей площади | 2,6 |
| 3.5. | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс.кв.м. общей площади | 114,9 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | объект/мест | 1/1200 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | объект/мест | 3/440 |
| 4.3. | Центр детского творчества | объект | 1 |
| 4.4. | Спортивный комплекс с бассейном | объект | 1 |
| 4.5. | Многофункциональный центр (общественно-торговый) | объект | 1 |
| 4.6. | Административный центр района, в том числе: | объект | 1 |
|  | административные помещения | объект | 1 |
|  | торговые площади | объект | 1 |
|  | отделения банков, отделения связи | объект | 1 |
|  | клуб | объект | 1 |
| 4.7. | Центральная усадьба природного парка «Самаровский чугас» и дендропарка | объект | 1 |
| 4.8. | Учреждения для занятия творчеством и досугом | объект | 1 |
| 4.9. | Помещения для занятия спортом | объект | 1 |
| 4.10. | Учреждения торговли | кв. м торг. площади | 2960 |
| 4.11. | Учреждения общественного питания | объект/посад. мест | 3/380 |
| 4.12. | Учреждения бытового обслуживания | объект | 3 |
| 5. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 5.1. | Станция технического обслуживания | пост | 3 |
| 5.2. | Автомойка в многоуровневом гараже | пост | 3 |
| 5.3. | Многоуровневые гаражи | объект | 8 |
| 6. | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| 6.1. | Канализационная насосная станция | объект | 1 ед. |
| 6.2. | Водопроводная насосная станция | объект | 1 ед. |
| 6.3. | Водопроводная сеть диаметром 225-315 мм | линейный объект | 7,0 км |
| 6.4. | Канализационный коллектор самотечный диаметром 200-500 мм | линейный объект | 4,8 км |
| 6.5. | Канализационный коллектор напорный (в две нитки) диаметром 225-315 мм | линейный объект | 0,25 км |
| 6.6. | Распределительный пункт 10/10 кВ | объект | 2 |
| 6.7. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | объект | 7 |
| 6.8. | Газорегуляторный пункт | объект | - |
| 6.9. | Очистное сооружение поверхностного стока закрытого типа | га/шт. | 0,15/2 |