АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2018                                                                                                №479

Об утверждении проекта

планировки и проекта межевания

территории садоводческого

товарищества собственников

недвижимости «Учитель-3»

в городе Ханты-Мансийске

В целях создания условий для устойчивого развития города             Ханты-Мансийска, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона                       от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории садоводческого товарищества собственников недвижимости «Учитель-3»  в городе Ханты-Мансийске согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» в течение семи дней со дня его принятия и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Исполняющий полномочия

Главы города

Ханты-Мансийска                                                                      Н.А.Дунаевская

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 31.05.2018 №479

Проект планировки территории садоводческого товарищества собственников недвижимости «Учитель-3» в городе Ханты-Мансийске

Чертеж планировки территории.

Инженерная и транспортная инфраструктура, красные линии, зонирование

Основная часть

Положение о характеристиках и очередности развития планируемой

территории садоводческого товарищества собственников недвижимости

«Учитель-3» в городе Ханты-Мансийске

I.Общая часть

1.Общие положения

Цель проекта планировки – градостроительными методами обеспечить устойчивое развитие территории садоводческого товарищества собственников недвижимости «Учитель-3» (далее – СТСН).

Задачи проекта – выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития, установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки и проекта межевания включает: Положение о размещении объектов капитального строительства, а также характеристики планируемого развития территории, характеристики развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; чертеж планировки и межевания территории, на котором отображены:

красные линии;

линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

границы зон планируемого размещения объектов сезонного проживания и административно-делового назначения,  сервитутов и  иных объектов капитального строительства;

границы зон планируемого размещения объектов.

2.Нормативная база

Проект планировки разработан в соответствии с документами территориального планирования: Схемой территориального планирования           Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного          округа – Югры от 26.12.2014 №506, Генеральным планом города               Ханты-Мансийска, принятым решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3, Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590, и иными документами                 в сфере градостроительной деятельности.

Федеральные законы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении                       в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент                         о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент                        о безопасности зданий и сооружений».

Иные нормативные акты Российской Федерации:

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878  «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540  «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Законодательные и нормативные акты

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного                      округа – Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного          округа – Югры;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного                  округа – Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Муниципальные правовые акты города Ханты-Мансийска:

решение Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590                    «О Правилах землепользования и застройки территории города                   Ханты-Мансийска»;

решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3 «Генеральный план города Ханты-Мансийска».

Строительные нормы и правила (СНиП):

приказ Минстроя России от 16.12.2016 №972/пр «Об утверждении СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;

приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №266 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги»;

СНиП11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

Своды правил по проектированию и строительству (СП):

приказ Минстроя России от 08.04.2015 №260/пр «Об утверждении Изменения №1 к СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети                     и сооружения;

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания                            для строительства;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей;

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания                                и сооружения;

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания                                  для строительства;

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания                 для строительства;

СП 11-106-97 Порядок разработки, согласования, утверждения                   и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан;

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка               и застройка городских и сельских поселений;

СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий (дачных) садоводческих объединений граждан, здания и сооружения;

СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Руководящие документы (РД, СО):

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция                                      по проектированию городских электрических сетей.

Руководящие документы в строительстве (РДС):

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования                                  и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

Методические документы в строительстве (МДС):

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель                          в городских и сельских поселениях;

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ):

НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы                 и правила проектирования.

II.Характеристика планируемого

развития территории

1.Параметры планируемого развития территории

Площадь территории в границах проекта планировки 16,6096 га.

Застройка СТСН представлена садовыми домами сезонного проживания, этажностью не более 3.

2.Новая застройка сезонного проживания

Застройка сезонного проживания занимает основную застраиваемую площадь. Новое строительство осуществляется  в соответствии с проектом планировки  на основании градостроительных регламентов.

3.Развитие системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

На проектируемой территории предлагается размещение следующих новых объектов повседневного обслуживания:

| № уч. | Объект | Площадь застройки, кв.м | Этажность | Общая площадь здания, сооружения, кв.м | Вместимость | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли общ. польз. | Сторожка с правлением товарищества | 77,0-110,0 | 1 | 77,0-110,0 | – | – |
| Земли общ. польз. | Магазин смешанной торговли | 55,0-220,0 | не более 3 | 55,0-220,0 | – | – |
| Земли общ. польз. | Здания и строения для хранения средств пожаротушения | 55,0 | 1 | 55,0 | – | – |
| Земли общ. польз. | Площадка для мусоросборников | 11,0 | – | 11,0 | – | – |
| Земли общ. польз. | Площадка для стоянки автомобилей | 99,0 | – | 99,0 | 7 мест | – |

4.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия отсутствуют в связи с тем, что на планируемой территории объектов историко-культурного наследия не зарегистрировано.

5.Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории

5.1.Водоснабжение

Источник водоснабжения планируемой территории – привозной.

5.2.Водоотведение

Все сточные воды от планируемой территории будут поступать                на прилегающий рельеф путем соответствующей организации вертикальной планировки территории.

Хозяйственно-бытовые стоки собираются в индивидуальные выгребы и септики.

5.3.Электроснабжение

Источник электроснабжения – городские электрические сети.

Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчетов производится на стадии рабочего проектирования.

5.4.Теплоснабжение

Мероприятия по теплоснабжению не предусмотрены в связи                       с сезонностью проживания.

5.5.Газоснабжение

Для обеспечения потребителей планируемой территории  природным газом  проектом планировки предлагается задействовать существующий газопровод из полиэтиленовых труб.

5.6.Телефонизация, ТВ, интернет, связь

Не предусмотрено.

5.7.Инженерная подготовка и защита территорий от опасных природно-техногенных процессов

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

1.Организация   поверхностного  стока,   включающая   работы                     по преобразованию  рельефа (вертикальная  планировка).

2.Защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, устройством, пластового, кольцевого, пристенного дренажей со сбросом на рельеф.

3.Защита оснований зданий и сооружений от проявления криогенных свойств грунтов путем замены лессовых тонкодисперсных слоев, склонных к просадочности, морозному пучению, на песчаный под основания зданий и сооружений.

6.Развитие улично-дорожной сети

Планировочное решение территории СТСН должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам                       и объектам общего пользования.

На территории СТСН размеры проездов в красных линиях            приняты, м:

по границам садовых участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

III.Характеристика планируемых к размещению объектов

капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель к расчетному сроку | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
|  | Общая площадь территории в границах проекта планировки | га | 16,6096 | 100% |
|  | Общая площадь индивидуальных садовых участков | га | 15,2104 | 91,58% |
|  | в.т.ч. земли резерва | га | - |  |
|  | Земли для размещения наземных сооружений кабельных линий электропередачи для эксплуатации СТСН | га | - |  |
|  | Площадь земель общего пользования, в.т.ч. | га | 1,3992 | 8,42% |
|  | площадь дорог | га | 0,8377 |  |
|  | Количество индивидуальных садовых участков | шт. | 110 |  |
| 2. | Население |
|  | Общая численность населения | человек | сезонная |  |
|  | Плотность населения | чел/га | сезонная |  |
| 3. | Застройка сезонного проживания |
|  | Садовые дома | шт. | 110 |  |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
|  | Сторожка с правлением товарищества | шт. | 1 |  |
|  | Магазин смешанной торговли | шт. | 1 |  |
|  | Здания и строения для хранения средств пожаротушения | шт. | 1 |  |
|  | Площадка для мусоросборников | шт. | 1 |  |
|  | Площадка для стоянки автомобилей | шт. | 1 |  |
| 5. | Коммуникации |
|  | Дороги | км | 1,675 |  |
|  | Ливневая канализация | км | 1,675 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 31.05.2018 №479

Проект межевания территории садоводческого товарищества собственников недвижимости «Учитель-3» в городе Ханты-Мансийске

Чертеж межевания территории.
Инженерная и транспортная инфраструктура, красные линии, зонирование

Проект межевания территории садоводческого товарищества собственников недвижимости «Учитель-3» в городе Ханты-Мансийске

Основная часть

Общие положения

1.Основание для разработки проектной документации

Проект межевания территории СТСН разработан в составе проекта планировки территории СТСН по адресу: город Ханты-Мансийск, район ур.Таволожное, км 935 – км 936 автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень              и на основании постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 30.05.2017 №491 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории садоводческого товарищества собственников недвижимости «Учитель-3».

# 2.Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

## 2.1.Общие сведения

В данном проекте разрабатываются материалы для межевания зоны планируемого размещения участков для садоводства на основе проекта планировки территории по объекту «Проект планировки и межевания территории СТСН «Учитель-3» по адресу: город Ханты-Мансийск, район ур.Таволожное, км 935 – км 936 автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень».

Проект межевания территории выполнен в соответствии с:

заданием на разработку проекта межевания территории;

сведениями государственного кадастра недвижимости, предоставленными на территорию проектирования;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

на основе чертежей планировки территории М 1:500;

на основании действующих норм и правил СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации».

## 2.2.Характеристика участка строительства

В административном отношении район работ расположен                           на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Российской Федерации. Участок работ находится в восточной части города Ханты-Мансийска. Площадка изысканий представляет собой частично застроенную, местами со сложным рельефом.

## 2.3.Краткая физико-географическая характеристика района работ

Территория изысканий находится в жилой зоне города                             Ханты-Мансийска. Рельеф сложный, абсолютные отметки изменяются            от 32,83 м до 39,83 м над уровнем моря. Транспортная связь осуществляется автомобильным транспортом. Климат в городе                       Ханты-Мансийске резко континентальный с продолжительной холодной зимой и жарким летом.

Гидрографическая сеть представлена рекой Иртыш, относящейся             к бассейну реки Обь. Зона проектирования относится к I району,                           1Д подрайону климатического районирования для строительства согласно СНиП 23-01-99. Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей метеостанции города Ханты-Мансийска.

В результате рекогносцировочного обследования негативных природных и техноприродных процессов не обнаружено.

| Таблица точек вновь образуемых земельных участков |
| --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 961178,16 | 2680361,90 |
| 2 | 961139,76 | 2680351,73 |
| 3 | 961130,75 | 2680385,82 |
| 4 | 961169,14 | 2680395,99 |
| 5 | 961135,18 | 2680183,93 |
| 6 | 961098,33 | 2680165,58 |
| 7 | 961091,03 | 2680192,63 |
| 8 | 961102,68 | 2680195,99 |
| 9 | 961115,83 | 2680199,58 |
| 10 | 961129,83 | 2680203,53 |
| 11 | 961066,42 | 2680437,61 |
| 12 | 961026,66 | 2680427,33 |
| 13 | 961017,89 | 2680460,35 |
| 14 | 961057,52 | 2680470,72 |
| 15 | 961058,35 | 2680467,60 |
| 16 | 961048,81 | 2680503,78 |
| 17 | 961050,52 | 2680497,29 |
| 18 | 961009,16 | 2680493,40 |
| 19 | 961063,05 | 2680259,11 |
| 20 | 961024,43 | 2680248,85 |
| 21 | 961015,77 | 2680282,83 |
| 22 | 961054,27 | 2680293,56 |
| 23 | 961045,93 | 2680327,55 |
| 24 | 961007,00 | 2680316,68 |
| 25 | 960998,71 | 2680350,65 |
| 26 | 961037,44 | 2680361,26 |
| 27 | 961019,89 | 2680428,04 |
| 28 | 960980,59 | 2680416,87 |
| 29 | 960970,99 | 2680449,79 |
| 30 | 961010,35 | 2680461,26 |
| 31 | 960961,94 | 2680484,27 |
| 32 | 961000,80 | 2680494,48 |
| 33 | 960952,88 | 2680517,59 |
| 34 | 960915,41 | 2680507,12 |
| 35 | 960906,16 | 2680541,15 |
| 36 | 960944,15 | 2680550,70 |
| 37 | 960970,78 | 2680269,11 |
| 38 | 960931,98 | 2680258,34 |
| 39 | 960922,49 | 2680291,73 |
| 40 | 960962,25 | 2680301,82 |
| 41 | 960913,80 | 2680324,64 |
| 42 | 960953,22 | 2680335,06 |
| 43 | 960905,04 | 2680357,82 |
| 44 | 960944,17 | 2680368,39 |
| 45 | 960905,03 | 2680357,82 |
| 46 | 960896,19 | 2680391,29 |
| 47 | 960935,10 | 2680401,82 |
| 48 | 960886,86 | 2680426,58 |
| 49 | 960925,51 | 2680437,13 |
| 50 | 960877,53 | 2680461,88 |
| 51 | 960915,92 | 2680472,45 |
| 52 | 960883,86 | 2680281,92 |
| 53 | 960875,23 | 2680314,44 |
| 54 | 960866,47 | 2680347,40 |
| 55 | 960857,59 | 2680380,84 |
| 56 | 960848,24 | 2680416,05 |
| 57 | 960838,88 | 2680451,25 |
| 58 | 960829,82 | 2680485,34 |
| 59 | 960868,31 | 2680495,83 |
| 60 | 960895,41 | 2680211,87 |
| 61 | 960857,50 | 2680200,41 |
| 62 | 960847,98 | 2680234,48 |
| 63 | 960886,01 | 2680245,85 |
| 64 | 960838,52 | 2680268,39 |
| 65 | 960876,59 | 2680279,86 |
| 66 | 960829,06 | 2680302,25 |
| 67 | 960867,19 | 2680313,79 |
| 68 | 960840,01 | 2680415,32 |
| 69 | 960801,47 | 2680404,77 |
| 70 | 960792,80 | 2680438,45 |
| 71 | 960831,46 | 2680448,97 |
| 72 | 960784,12 | 2680472,13 |
| 73 | 960822,91 | 2680482,61 |
| 74 | 960865,43 | 2680167,68 |
| 75 | 960826,87 | 2680157,12 |
| 76 | 960818,12 | 2680189,96 |
| 77 | 960809,02 | 2680224,10 |
| 78 | 960800,11 | 2680257,54 |
| 79 | 960791,00 | 2680291,73 |
| 80 | 960781,81 | 2680326,23 |
| 81 | 960819,49 | 2680336,53 |
| 82 | 960772,41 | 2680361,53 |
| 83 | 960810,51 | 2680370,46 |
| 84 | 960763,57 | 2680394,67 |
| 85 | 960754,89 | 2680427,25 |
| 86 | 960745,67 | 2680461,88 |
| 87 | 960736,67 | 2680495,64 |
| 88 | 960774,96 | 2680506,00 |

Таблица прямолинейных и криволинейных сегментов

вновь образуемых земельных участков

| Сегмент | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- |
| L1 | 34,94 | С75° 04' 49З" |
| L2 | 39,66 | Ю15° 08' 04З" |
| L3 | 35,09 | Ю74° 52' 13В" |
| L4 | 35,84 | С75° 04' 49З" |
| L5 | 39,79 | Ю14° 55' 21З" |
| L6 | 33,71 | С75° 04' 49З" |
| L7 | 39,52 | Ю16° 27' 41З" |
| L8 | 34,3 | С75° 04' 49З" |
| L9 | 39,22 | Ю14° 55' 37З" |
| L10 | 35,48 | Ю75° 13' 41В" |
| L11 | 36,52 | С75° 04' 49З" |
| L12 | 39,14 | Ю13° 11' 57З" |
| L13 | 35,1 | Ю75° 11' 01В" |
| L14 | 35,71 | С75° 04' 49З" |
| L15 | 39,06 | Ю15° 16' 51З" |
| L16 | 35,59 | Ю74° 24' 02В" |
| L17 | 35,38 | С75° 04' 49З" |
| L18 | 39,48 | Ю15° 27' 17З" |
| L19 | 34,6 | С75° 04' 49З" |
| L20 | 39,91 | Ю15° 46' 37З" |
| L21 | 35,33 | С75° 04' 49З" |
| L22 | 40,32 | Ю14° 55' 11З" |
| L23 | 39,98 | С15° 18' 39В" |
| L24 | 33,99 | С75° 04' 55З" |
| L25 | 40,74 | Ю14° 51' 41З" |
| L26 | 33,68 | Ю76° 22' 47В" |
| L27 | 34,78 | С75° 33' 02З" |
| L28 | 40,18 | Ю15° 07' 16З" |
| L29 | 34,72 | Ю75° 44' 19В" |
| L30 | 39,96 | С15° 18' 25В" |
| L31 | 34,77 | С75° 33' 38З" |
| L32 | 40,07 | Ю15° 12' 49З" |
| L33 | 34,71 | Ю75° 44' 48В" |
| L34 | 35,16 | С74° 23' 50З" |
| L35 | 39,83 | Ю16° 50' 02З" |
| L36 | 35,2 | Ю74° 30' 48В" |
| L37 | 35,2 | С74° 23' 49З" |
| L38 | 39,76 | Ю16° 46' 16З" |
| L39 | 35,3 | Ю74° 31' 06В" |
| L40 | 39,61 | С16° 49' 08В" |
| L41 | 35,38 | С74° 24' 03З" |
| L42 | 39,69 | Ю16° 38' 06З" |
| L43 | 35,25 | Ю74° 31' 36В" |
| L44 | 35,27 | С75° 06' 49З" |
| L45 | 39,89 | Ю15° 14' 44З" |
| L46 | 35,17 | Ю74° 48' 26В" |
| L47 | 36,42 | С75° 07' 19З" |
| L48 | 40,08 | Ю15° 22' 54З" |
| L49 | 39,99 | С15° 08' 31В" |
| L50 | 36,42 | С75° 07' 19З" |
| L51 | 40,03 | Ю15° 15' 37З" |
| L52 | 34,1 | С75° 07' 25З" |
| L53 | 39,94 | Ю15° 07' 04З" |
| L54 | 39,86 | С14° 14' 54В" |
| L55 | 33,65 | С75° 07' 55З" |
| L56 | 39,9 | Ю14° 48' 17З" |
| L57 | 36,51 | С75° 11' 50З" |
| L58 | 39,82 | Ю15° 23' 14З" |
| L59 | 36,6 | Ю74° 48' 36В" |
| L60 | 36,51 | С75° 11' 44З" |
| L61 | 40,06 | Ю15° 15' 37З" |
| L62 | 36,59 | Ю74° 48' 28В" |
| L63 | 34,62 | С75° 11' 44З" |
| L64 | 40,31 | Ю15° 08' 31З" |
| L65 | 34,64 | Ю74° 48' 28В" |
| L66 | 34,32 | С75° 11' 44З" |
| L67 | 40,54 | Ю15° 07' 04З" |
| L68 | 34,53 | Ю74° 48' 28В" |
| L69 | 34,03 | С75° 12' 20З" |
| L70 | 40,78 | Ю14° 49' 04З" |
| L71 | 34,44 | Ю74° 48' 28В" |
| L72 | 40,27 | С15° 30' 18В" |
| L73 | 34,71 | С74° 08' 03З" |
| L74 | 41,02 | Ю14° 14' 51З" |
| L75 | 33,81 | Ю75° 22' 55В" |
| L76 | 38,91 | С15° 36' 12В" |
| L77 | 35,26 | С74° 48' 00З" |
| L78 | 39,17 | Ю14° 06' 47З" |
| L79 | 34,25 | Ю75° 13' 20В" |
| L80 | 35,65 | С75° 17' 58З" |
| L81 | 40,18 | Ю14° 43' 04З" |
| L82 | 34,57 | Ю73° 58' 20В" |
| L83 | 40,86 | С15° 51' 58В" |
| L84 | 34,29 | С73° 44' 40З" |
| L85 | 41 | Ю16° 14' 28З" |
| L86 | 34,56 | Ю73° 58' 11В" |
| L87 | 40,42 | С15° 36' 10В" |
| L88 | 34,97 | С76° 17' 01З" |
| L89 | 40,16 | Ю15° 18' 54З" |
| L90 | 34,77 | Ю75° 51' 29В" |
| L91 | 39,96 | С14° 52' 29В" |
| L92 | 35,07 | С75° 41' 48З" |
| L93 | 39,97 | Ю15° 33' 48З" |
| L94 | 35,55 | Ю75° 41' 36В" |
| L95 | 6,72 | Ю75° 16' 00В" |
| L96 | 27,47 | Ю75° 14' 17В" |
| L97 | 34,19 | С75° 12' 21З" |
| L98 | 40,98 | Ю14° 40' 30З" |
| L99 | 41,06 | С14° 30' 06В" |
| L100 | 34,16 | С75° 07' 22З" |
| L101 | 40,96 | Ю14° 40' 00З" |
| L102 | 3,23 | Ю75° 05' 53В" |
| L103 | 31,05 | Ю74° 56' 00В" |
| L104 | 41,17 | С26° 28' 18В" |
| L105 | 28,02 | С74° 53' 50З" |
| L106 | 12,12 | Ю16° 05' 08З" |
| L107 | 13,63 | Ю15° 17' 11З" |
| L108 | 14,55 | Ю15° 45' 18З" |
| L109 | 20,32 | Ю74° 43' 59В" |
| L110 | 39,72 | С14° 50' 28В" |
| L111 | 35,27 | С75° 11' 17З" |
| L112 | 39,71 | Ю14° 50' 15З" |
| L113 | 35,26 | Ю75° 10' 18В" |

| Таблица вновь образуемых земельных участков |
| --- |
| Кадастровый квартал: 86:02:11001001 | Категория земель: земли населенных пунктов |
| Номер участка | Адрес (местоположение) земельного участка | Площадь, кв.м | Периметр, м | Вид разрешенного использования |
| Сведения об исходном земельном участке |
| Нет данных | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3» | 166096 | – | Для ведения садоводства и огородничества |
| Сведения о существующих земельных участках |
| :ЗУ1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №5 | 1400,73 | 149,97 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ2 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, «Учитель-3», участок №24 | 975,69 | 129,81 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ3 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №32 | 1403,34 | 150,47 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ4 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №33 | 1400,74 | 150,32 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ5 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №39 | 1410,97 | 150,55 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ6 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №41 | 1404,37 | 150,32 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ7 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №44 | 1409,06 | 150,71 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ8 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №45 | 1424,82 | 151,4 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ9 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №57 | 1356,62 | 147,58 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ10 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №64 | 1392,29 | 149,81 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ11 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №65 | 1400,22 | 150,27 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ12 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №66 | 1399,77 | 150,17 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ13 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №67 | 1399,99 | 150,11 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ14 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №68 | 1468,73 | 153,47 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ15 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №69 | 1459,85 | 152,98 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ16 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №77 | 1349,44 | 147,44 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ17 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №78 | 1365,68 | 148,26 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 18 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №80 | 1458,98 | 152,95 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 19 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №81 | 1460,70 | 153,05 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 20 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №82 | 1408,41 | 150,42 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 21 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №88 | 1399,77 | 149,92 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 22 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №89 | 1400,00 | 149,95 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 23 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №90 | 1399,84 | 149,96 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 24 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №95 | 1389,99 | 149,51 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 25 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №92 | 1394,21 | 149,75 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 26 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №100 | 1365,24 | 148,38 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 27 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №101 | 1432,84 | 151,77 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 28 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №102 | 1400,00 | 150,03 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 29 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №103 | 1400,06 | 149,93 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 30 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №104 | 1399,92 | 149,84 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 31 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №105 | 1400,03 | 149,83 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 32 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №106 | 1366,72 | 148,14 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 33 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №107 | 1347,80 | 147,23 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 34 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №108 | 1399,98 | 149,94 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :ЗУ 35 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», участок №109 | 1390,96 | 149,48 | Для ведения садоводства и огородничества |

Таблица поворотных точек земельных участков,

поставленных на кадастровый учет без координат границ

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 961169,14 | 2680395,99 |
| 2 | 961130,75 | 2680385,82 |
| 3 | 961121,73 | 2680419,92 |
| 4 | 961160,11 | 2680430,08 |
| 5 | 961171,13 | 2680204,93 |
| 6 | 961135,17 | 2680183,92 |
| 7 | 961128,79 | 2680206,86 |
| 8 | 961167,12 | 2680219,93 |
| 9 | 961118,78 | 2680239,03 |
| 10 | 961159,47 | 2680249,54 |
| 11 | 961119,02 | 2680238,27 |
| 12 | 960989,57 | 2680201,22 |
| 13 | 960950,73 | 2680190,7 |
| 14 | 960941,64 | 2680224,34 |
| 15 | 960980,23 | 2680234,73 |
| 16 | 960969,31 | 2680123,8 |
| 17 | 960969,58 | 2680122,87 |
| 18 | 960967,98 | 2680121,73 |
| 19 | 960977,73 | 2680097,88 |
| 20 | 960940,02 | 2680083,74 |
| 21 | 960930,63 | 2680112,56 |
| 22 | 960950,69 | 2680190,86 |
| 23 | 960912,09 | 2680180,1 |
| 24 | 960902,68 | 2680214,89 |
| 25 | 961129,83 | 2680203,53 |

Таблица прямолинейных и криволинейных сегментов земельных участков, поставленных на кадастровый учет без координат границ

| Сегмент | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- |
| L1 | 40,07 | С15° 34' 34В" |
| L2 | 36,04 | С74° 51' 53З" |
| L3 | 40,09 | Ю13° 38' 03З" |
| L4 | 34,68 | Ю74° 52' 26В" |
| L5 | 0,97 | Ю73° 43' 22В" |
| L6 | 1,96 | С35° 33' 28В" |
| L7 | 25,77 | Ю67° 45' 54В" |
| L8 | 40,28 | С20° 33' 30В" |
| L9 | 30,31 | С71° 57' 40З" |
| L10 | 40,28 | Ю16° 12' 26З" |
| L11 | 40,24 | С15° 09' 32В" |
| L12 | 34,85 | С74° 52' 21З" |
| L13 | 39,96 | Ю15° 04' 15З" |
| L14 | 34,79 | Ю74° 25' 33В" |
| L15 | 42,03 | Ю14° 28' 58З" |
| L16 | 30,58 | Ю75° 31' 20В" |
| L17 | 32,9 | С72° 42' 37З" |
| L18 | 0,79 | С72° 42' 37З" |
| L19 | 41,65 | С30° 17' 46В" |
| L20 | 20,33 | С74° 46' 04З" |
| L21 | 3,49 | С72° 42' 20З" |
| L22 | 40,49 | Ю18° 49' 45З" |
| L23 | 39,71 | С14° 50' 15В" |
| L24 | 35,27 | С75° 11' 29З" |
| L25 | 39,7 | Ю14° 49' 38З" |
| L26 | 35,26 | Ю75° 10' 18В" |
| L27 | 15,53 | С75° 01' 00З" |

Таблица земельных участков,

поставленных на кадастровый учет без координат границ

| Кадастровый квартал: 86:02:11001001 | Категория земель: земли населенных пунктов |
| --- | --- |
| Номер участка | Адрес (местоположение) земельного участка | Площадь, кв.м | Периметр, м | Вид разрешенного использования |
| Сведения об исходном земельном участке |
| Нет данных | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3» | 166096 | – | Для ведения садоводства и огородничества |
| Сведения об образуемом земельном участке |
| :1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», уч.12 | 791,93 | 121,48 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :1509 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», уч.62 | 1396,21 | 149,84 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :1647 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», уч.74 | 1417,02 | 150,88 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :1682 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», уч.111 | 1133,51 | 139,57 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :2236 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», уч.6 | 1400,43 | 149,95 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :2430 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», уч.13 | 1324,33 | 146,78 | Для ведения садоводства и огородничества |

Таблица поворотных точек земельных участков, поставленных

на кадастровый учет, требующих корректировки границ

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 961142,59 | 2680314,08 |
| 2 | 961101,92 | 2680303,57 |
| 3 | 961101,44 | 2680305,36 |
| 4 | 961092,56 | 2680337,91 |
| 5 | 961133,00 | 2680349,33 |
| 6 | 961059,31 | 2680467,88 |
| 7 | 961096,53 | 2680477,89 |
| 8 | 961098,91 | 2680478,42 |
| 9 | 961108,14 | 2680443,42 |
| 10 | 961067,76 | 2680432,56 |
| 11 | 961058,35 | 2680467,60 |
| 12 | 961007,83 | 2680116,98 |
| 13 | 960997,83 | 2680109,37 |
| 14 | 960977,73 | 2680097,88 |
| 15 | 960967,98 | 2680121,73 |
| 16 | 960969,58 | 2680122,87 |
| 17 | 961007,33 | 2680133,38 |

Таблица прямолинейных и криволинейных сегментов земельных участков, поставленных на кадастровый учет, требующих корректировки границ

| Сегмент | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- |
| L1 | 36,53 | Ю74° 46' 47В" |
| L2 | 42,02 | Ю15° 46' 09З" |
| L3 | 33,74 | С74° 43' 57З" |
| L4 | 1,85 | С74° 49' 49З" |
| L5 | 42 | С14° 29' 18В" |
| L6 | 36,2 | Ю75° 13' 33В" |
| L7 | 2,44 | Ю12° 34' 07З" |
| L8 | 38,54 | Ю15° 03' 15З" |
| L9 | 1 | Ю16° 18' 10З" |
| L10 | 36,28 | С74° 58' 04З" |
| L11 | 41,81 | С15° 03' 12В" |
| L12 | 16,41 | Ю88° 16' 04В" |
| L13 | 39,19 | Ю15° 33' 04З" |
| L14 | 1,96 | Ю35° 33' 28З" |
| L15 | 25,77 | С67° 45' 54З" |
| L16 | 23,16 | С29° 45' 11В" |
| L17 | 12,56 | С37° 16' 40В" |

Таблица земельных участков, поставленных на кадастровый учет, требующих корректировки границ

| Кадастровый квартал: 86:02:11001001 | Категория земель: земли населенных пунктов |
| --- | --- |
| Номер участка | Адрес (местоположение) земельного участка | Площадь, кв.м | Периметр, м | Вид разрешенного использования |
| Сведения об исходном земельном участке |
| Нет данных | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3» | 166096 | – | Для ведения садоводства и огородничества |
| Сведения об образуемом земельном участке |
| :131 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», уч.110 | 809,84 | 119,05 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :975 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», уч.20 | 1520,86 | 156,28 | Для ведения садоводства и огородничества |
| :1697 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3», уч.16 | 1514,64 | 156,14 | Для ведения садоводства и огородничества |

Таблица поворотных точек земель общего пользования

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 961139,76 | 2680351,73 |
| 2 | 961148,78 | 2680317,64 |
| 3 | 961157,81 | 2680283,55 |
| 4 | 961166,66 | 2680249,30 |
| 5 | 961175,41 | 2680216,12 |
| 6 | 961171,13 | 2680204,93 |
| 7 | 961167,12 | 2680219,93 |
| 8 | 961159,47 | 2680249,54 |
| 9 | 961151,13 | 2680281,85 |
| 10 | 961142,59 | 2680314,08 |
| 11 | 961133,00 | 2680349,33 |
| 12 | 961124,91 | 2680381,61 |
| 13 | 961117,01 | 2680410,79 |
| 14 | 961108,14 | 2680443,42 |
| 15 | 961098,91 | 2680478,42 |
| 16 | 961091,35 | 2680507,74 |
| 17 | 961082,52 | 2680539,94 |
| 18 | 961073,74 | 2680572,81 |
| 19 | 961076,55 | 2680590,33 |
| 20 | 961085,59 | 2680556,26 |
| 21 | 961094,61 | 2680522,16 |
| 22 | 961103,63 | 2680488,07 |
| 23 | 961112,67 | 2680453,98 |
| 24 | 961121,73 | 2680419,92 |
| 25 | 961130,75 | 2680385,82 |
| 26 | 961062,63 | 2680296,00 |
| 27 | 961071,63 | 2680262,16 |
| 28 | 961082,48 | 2680225,66 |
| 29 | 961091,32 | 2680192,71 |
| 30 | 961091,03 | 2680192,63 |
| 31 | 961098,33 | 2680165,58 |
| 32 | 961086,92 | 2680164,24 |
| 33 | 961079,37 | 2680192,98 |
| 34 | 961080,23 | 2680193,42 |
| 35 | 961071,87 | 2680226,33 |
| 36 | 961063,05 | 2680259,11 |
| 37 | 961054,27 | 2680293,56 |
| 38 | 961045,93 | 2680327,55 |
| 39 | 961037,44 | 2680361,26 |
| 40 | 961028,94 | 2680395,01 |
| 41 | 961019,89 | 2680428,04 |
| 42 | 961010,35 | 2680461,26 |
| 43 | 961000,80 | 2680494,48 |
| 44 | 960992,46 | 2680528,00 |
| 45 | 960983,71 | 2680561,13 |
| 46 | 960991,76 | 2680559,57 |
| 47 | 961000,51 | 2680526,47 |
| 48 | 961009,16 | 2680493,40 |
| 49 | 961017,89 | 2680460,35 |
| 50 | 961026,66 | 2680427,33 |
| 51 | 961035,38 | 2680394,16 |
| 52 | 961043,96 | 2680361,73 |
| 53 | 961044,13 | 2680361,06 |
| 54 | 961052,62 | 2680328,77 |
| 55 | 960977,03 | 2680272,67 |
| 56 | 960985,94 | 2680238,76 |
| 57 | 960995,54 | 2680203,52 |
| 58 | 961004,90 | 2680168,08 |
| 59 | 961014,96 | 2680129,98 |
| 60 | 961007,83 | 2680116,98 |
| 61 | 961007,34 | 2680133,37 |
| 62 | 960998,34 | 2680167,51 |
| 63 | 960998,38 | 2680167,53 |
| 64 | 960989,57 | 2680201,23 |
| 65 | 960980,23 | 2680234,73 |
| 66 | 960979,56 | 2680234,55 |
| 67 | 960970,79 | 2680269,10 |
| 68 | 960962,25 | 2680301,82 |
| 69 | 960925,51 | 2680437,12 |
| 70 | 960915,92 | 2680472,44 |
| 71 | 960907,47 | 2680505,98 |
| 72 | 960899,16 | 2680539,39 |
| 73 | 960906,16 | 2680541,15 |
| 74 | 960915,41 | 2680507,12 |
| 75 | 960924,46 | 2680473,82 |
| 76 | 960933,45 | 2680439,39 |
| 77 | 960932,19 | 2680438,95 |
| 78 | 960941,41 | 2680405,47 |
| 79 | 960950,45 | 2680372,50 |
| 80 | 960959,32 | 2680339,61 |
| 81 | 960968,25 | 2680306,52 |
| 82 | 960896,19 | 2680391,29 |
| 83 | 960905,03 | 2680357,82 |
| 84 | 960866,47 | 2680347,40 |
| 85 | 960875,23 | 2680314,44 |
| 86 | 960883,86 | 2680281,92 |
| 87 | 960892,83 | 2680248,08 |
| 88 | 960893,28 | 2680248,19 |
| 89 | 960896,68 | 2680236,17 |
| 90 | 960902,68 | 2680214,89 |
| 91 | 960912,09 | 2680180,10 |
| 92 | 960921,31 | 2680146,43 |
| 93 | 960930,63 | 2680112,56 |
| 94 | 960940,02 | 2680083,74 |
| 95 | 960931,99 | 2680076,65 |
| 96 | 960922,80 | 2680110,42 |
| 97 | 960914,19 | 2680144,48 |
| 98 | 960904,63 | 2680177,61 |
| 99 | 960895,41 | 2680211,87 |
| 100 | 960886,01 | 2680245,85 |
| 101 | 960876,59 | 2680279,86 |
| 102 | 960867,19 | 2680313,79 |
| 103 | 960857,97 | 2680347,09 |
| 104 | 960848,99 | 2680381,21 |
| 105 | 960840,01 | 2680415,32 |
| 106 | 960831,46 | 2680448,97 |
| 107 | 960822,91 | 2680482,61 |
| 108 | 960813,27 | 2680516,28 |
| 109 | 960820,74 | 2680519,40 |
| 110 | 960829,82 | 2680485,34 |
| 111 | 960838,88 | 2680451,25 |
| 112 | 960848,24 | 2680416,05 |
| 113 | 960857,59 | 2680380,84 |

Таблица прямолинейных и криволинейных сегментов

земель общего пользования

| Сегмент | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- |
| L1 | 35,07 | Ю75° 16' 07В" |
| L2 | 36,52 | Ю74° 45' 40В" |
| L3 | 36,65 | Ю75° 12' 25В" |
| L4 | 39,41 | Ю75° 12' 24В" |
| L5 | 14,83 | С61° 15' 10В" |
| L6 | 16,41 | С88° 16' 04З" |
| L7 | 35,31 | С75° 14' 05З" |
| L8 | 0,04 | Ю14° 57' 25З" |
| L9 | 34,83 | С75° 21' 15З" |
| L10 | 34,78 | С74° 25' 12З" |
| L11 | 0,69 | С15° 04' 15В" |
| L12 | 35,65 | С75° 45' 04З" |
| L13 | 33,81 | С75° 22' 55З" |
| L14 | 140,2 | С74° 48' 28З" |
| L15 | 36,6 | С74° 48' 36З" |
| L16 | 34,59 | С75° 51' 07З" |
| L17 | 34,43 | С76° 02' 41З" |
| L18 | 7,21 | Ю14° 06' 14З" |
| L19 | 35,27 | Ю74° 48' 00В" |
| L20 | 34,5 | Ю74° 47' 58В" |
| L21 | 35,59 | Ю75° 21' 27В" |
| L22 | 1,34 | С19° 09' 05В" |
| L23 | 34,72 | Ю74° 35' 12В" |
| L24 | 34,19 | Ю74° 40' 24В" |
| L25 | 34,06 | Ю74° 54' 49В" |
| L26 | 34,27 | Ю74° 53' 12В" |
| L27 | 34,97 | Ю75° 28' 03В" |
| L28 | 35,26 | Ю75° 10' 57В" |
| L29 | 35,26 | Ю75° 09' 04В" |
| L30 | 35,38 | Ю75° 31' 20В" |
| L31 | 34,31 | Ю75° 13' 51В" |
| L32 | 11,98 | С69° 05' 35В" |
| L33 | 15,53 | С75° 01' 00З" |
| L34 | 30,58 | С75° 31' 20З" |
| L35 | 33,36 | С75° 31' 27З" |
| L36 | 33,35 | С75° 09' 15З" |
| L37 | 36,53 | С74° 46' 47З" |
| L38 | 33,28 | С75° 56' 44З" |
| L39 | 30,23 | С74° 50' 59З" |
| L40 | 33,81 | С74° 47' 14З" |
| L41 | 36,2 | С75° 13' 33З" |
| L42 | 30,28 | С75° 32' 37З" |
| L43 | 33,39 | С74° 40' 22З" |
| L44 | 34,02 | С75° 02' 01З" |
| L45 | 17,74 | Ю80° 52' 24З" |
| L46 | 35,25 | Ю75° 08' 39В" |
| L47 | 35,27 | Ю75° 11' 22В" |
| L48 | 35,26 | Ю75° 10' 00В" |
| L49 | 35,27 | Ю75° 09' 16В" |
| L50 | 35,24 | Ю75° 06' 33В" |
| L51 | 35,27 | Ю75° 11' 15В" |
| L52 | 35,27 | Ю75° 11' 17В" |
| L53 | 35,01 | Ю75° 06' 37В" |
| L54 | 38,08 | Ю73° 26' 09В" |
| L55 | 34,11 | Ю74° 58' 57В" |
| L56 | 0,3 | С16° 05' 08В" |
| L57 | 28,02 | Ю74° 53' 50В" |
| L58 | 11,49 | С6° 40' 32В" |
| L59 | 29,71 | С75° 16' 43З" |
| L60 | 0,97 | Ю26° 58' 04З" |
| L61 | 33,96 | С75° 44' 36З" |
| L62 | 33,94 | С74° 56' 40З" |
| L63 | 35,55 | С75° 41' 36З" |
| L64 | 35 | С76° 13' 34З" |
| L65 | 34,77 | С75° 51' 29З" |
| L66 | 34,81 | С75° 51' 31З" |
| L67 | 34,24 | С74° 40' 45З" |
| L68 | 34,56 | С73° 58' 11З" |
| L69 | 34,57 | С73° 58' 20З" |
| L70 | 34,54 | С76° 01' 23З" |
| L71 | 34,27 | С75° 12' 47З" |
| L72 | 8,2 | Ю10° 58' 01В" |
| L73 | 34,24 | Ю75° 12' 09В" |
| L74 | 34,18 | Ю75° 19' 53В" |
| L75 | 34,19 | Ю75° 12' 21В" |
| L76 | 34,16 | Ю75° 07' 22В" |
| L77 | 34,3 | Ю75° 16' 47В" |
| L78 | 33,54 | Ю75° 10' 17В" |
| L79 | 0,69 | Ю75° 44' 14В" |
| L80 | 33,39 | Ю75° 16' 47В" |
| L81 | 34,27 | Ю73° 00' 46В" |
| L82 | 34,62 | Ю75° 11' 44В" |
| L83 | 39,94 | С15° 07' 04В" |
| L84 | 34,1 | Ю75° 07' 25В" |
| L85 | 33,65 | Ю75° 07' 55В" |
| L86 | 35,01 | Ю75° 09' 41В" |
| L87 | 0,47 | Ю14° 41' 33З" |
| L88 | 12,5 | Ю74° 13' 24В" |
| L89 | 22,11 | Ю74° 15' 04В" |
| L90 | 36,04 | Ю74° 51' 47В" |
| L91 | 34,91 | Ю74° 41' 35В" |
| L92 | 35,13 | Ю74° 36' 48В" |
| L93 | 30,31 | Ю71° 57' 20В" |
| L94 | 10,71 | С41° 30' 11В" |
| L95 | 35,01 | С74° 46' 04З" |
| L96 | 35,13 | С75° 49' 19З" |
| L97 | 34,48 | С73° 54' 18З" |
| L98 | 35,48 | С74° 56' 26З" |
| L99 | 35,25 | С74° 31' 36З" |
| L100 | 35,3 | С74° 31' 06З" |
| L101 | 35,2 | С74° 30' 48З" |
| L102 | 34,55 | С74° 31' 33З" |
| L103 | 35,29 | С75° 15' 47З" |
| L104 | 35,27 | С75° 14' 25З" |
| L105 | 34,71 | С75° 44' 48З" |
| L106 | 34,72 | С75° 44' 19З" |
| L107 | 35,02 | С74° 01' 24З" |
| L108 | 8,09 | Ю22° 37' 18З" |
| L109 | 35,25 | Ю75° 03' 42В" |
| L110 | 35,27 | Ю75° 06' 49В" |
| L111 | 36,42 | Ю75° 07' 19В" |
| L112 | 36,42 | Ю75° 07' 19В" |
| L113 | 39,99 | Ю15° 08' 31З" |

Таблица образуемых земель общего пользования

| Кадастровый квартал: 86:02:11001001 | Категория земель: земли населенных пунктов |
| --- | --- |
| Номер участка | Адрес (местоположение) земельного участка | Площадь, кв.м | Периметр, м | Вид разрешенного использования |
| Сведения об исходном земельном участке |
| Нет данных | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3» | 166096 | – | Для ведения садоводства и огородничества |
| Сведения об образуемом земельном участке |
| :ЗУ 36 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, СТСН «Учитель-3» | 13991,53 | 3528,70 | Для ведения садоводства и огородничества |

Таблица поворотных точек границы СТСН «Учитель-3»,

красных линий и линий отступа от красных линий

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 961196,2 | 2680294 |
| 2 | 961187,2 | 2680328 |
| 3 | 961178,2 | 2680362 |
| 4 | 961169,1 | 2680396 |
| 5 | 961160,1 | 2680430 |
| 6 | 961151,1 | 2680464 |
| 7 | 961142 | 2680498 |
| 8 | 961133 | 2680532 |
| 9 | 961124 | 2680566 |
| 10 | 961115 | 2680601 |
| 11 | 961076,6 | 2680590 |
| 12 | 961073,7 | 2680573 |
| 13 | 961033,6 | 2680561 |
| 14 | 961031,3 | 2680570 |
| 15 | 960991,8 | 2680560 |
| 16 | 960983,7 | 2680561 |
| 17 | 960944,2 | 2680551 |
| 18 | 960899,2 | 2680539 |
| 19 | 960859,7 | 2680529 |
| 20 | 960820,7 | 2680519 |
| 21 | 960813,3 | 2680516 |
| 22 | 960775 | 2680506 |
| 23 | 960736,7 | 2680496 |
| 24 | 960826,9 | 2680157 |
| 25 | 960836,2 | 2680123 |
| 26 | 960845,4 | 2680089 |
| 27 | 960854,7 | 2680056 |
| 28 | 960893,8 | 2680067 |
| 29 | 960894,3 | 2680065 |
| 30 | 960932 | 2680077 |
| 31 | 960940 | 2680084 |
| 32 | 960977,7 | 2680098 |
| 33 | 960997,8 | 2680109 |
| 34 | 961007,8 | 2680117 |
| 35 | 961015 | 2680130 |
| 36 | 961050,6 | 2680146 |
| 37 | 961086,9 | 2680164 |
| 38 | 961098,3 | 2680166 |
| 39 | 961135,2 | 2680184 |
| 40 | 961171,1 | 2680205 |
| 41 | 961175,4 | 2680216 |
| 42 | 961215 | 2680227 |
| 43 | 961205,5 | 2680260 |
| 44 | 960822,9 | 2680483 |
| 45 | 960858 | 2680347 |
| 46 | 960876,6 | 2680280 |
| 47 | 960895,4 | 2680212 |
| 48 | 960914,2 | 2680144 |
| 49 | 960883,9 | 2680282 |
| 50 | 960892,8 | 2680248 |
| 51 | 960930,6 | 2680113 |
| 52 | 960906,2 | 2680541 |
| 53 | 960932,2 | 2680439 |
| 54 | 960959,3 | 2680340 |
| 55 | 960985,9 | 2680239 |
| 56 | 960915,9 | 2680472 |
| 57 | 960962,3 | 2680302 |
| 58 | 960980,2 | 2680235 |
| 59 | 960989,6 | 2680201 |
| 60 | 960998,4 | 2680168 |
| 61 | 961007,3 | 2680133 |
| 62 | 961009,2 | 2680493 |
| 63 | 961052,6 | 2680329 |
| 64 | 961028,9 | 2680395 |
| 65 | 961071,9 | 2680226 |
| 66 | 961080,2 | 2680193 |
| 67 | 961091,4 | 2680508 |
| 68 | 961124,9 | 2680382 |
| 69 | 961151,1 | 2680282 |
| 70 | 961079,5 | 2680591 |
| 71 | 961178,3 | 2680217 |
| 72 | 961070,9 | 2680572 |
| 73 | 961088,5 | 2680507 |
| 74 | 961122 | 2680381 |
| 75 | 961148,2 | 2680281 |
| 76 | 961168,4 | 2680203 |
| 77 | 960994,7 | 2680560 |
| 78 | 961012,1 | 2680494 |
| 79 | 961055,5 | 2680330 |
| 80 | 961101,1 | 2680167 |
| 81 | 960980,8 | 2680560 |
| 82 | 961026 | 2680394 |
| 83 | 961069 | 2680226 |
| 84 | 961077,3 | 2680193 |
| 85 | 961084,2 | 2680163 |
| 86 | 960909,1 | 2680542 |
| 87 | 960935,1 | 2680440 |
| 88 | 960962,2 | 2680340 |
| 89 | 960988,8 | 2680240 |
| 90 | 961017,7 | 2680131 |
| 91 | 960896,3 | 2680539 |
| 92 | 960913 | 2680472 |
| 93 | 960959,4 | 2680301 |
| 94 | 960977,3 | 2680234 |
| 95 | 960986,7 | 2680200 |
| 96 | 960995,5 | 2680167 |
| 97 | 961004,4 | 2680133 |
| 98 | 961004,9 | 2680115 |
| 99 | 960823,6 | 2680520 |
| 100 | 960886,8 | 2680283 |
| 101 | 960895,7 | 2680249 |
| 102 | 960933,5 | 2680113 |
| 103 | 960942,8 | 2680085 |
| 104 | 960810,4 | 2680516 |
| 105 | 960820 | 2680482 |
| 106 | 960855,1 | 2680346 |
| 107 | 960873,7 | 2680279 |
| 108 | 960892,5 | 2680211 |
| 109 | 960911,3 | 2680144 |
| 110 | 960929,1 | 2680076 |

Таблица сегментов границы СТСН «Учитель-3»

| Сегмент | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- |
| L1 | 34,62 | Ю74° 10' 34В" |
| L2 | 40,94 | С14° 56' 35В" |
| L3 | 11,98 | С69° 05' 35В" |
| L4 | 41,65 | С30° 17' 10В" |
| L5 | 41,15 | С26° 28' 32В" |
| L6 | 11,49 | С6° 40' 32В" |
| L7 | 40,8 | С26° 59' 58В" |
| L8 | 38,92 | С23° 50' 51В" |
| L9 | 14,83 | С61° 15' 10В" |
| L10 | 12,56 | С37° 16' 40В" |
| L11 | 23,16 | С29° 45' 11В" |
| L12 | 40,28 | С20° 32' 51В" |
| L13 | 10,71 | С41° 30' 11В" |
| L14 | 39,47 | С17° 16' 25В" |
| L15 | 1,95 | С73° 30' 27З" |
| L16 | 40,57 | С15° 28' 13В" |
| L17 | 34,75 | С74° 38' 12З" |
| L18 | 34,98 | С74° 39' 04З" |
| L19 | 35,17 | С74° 38' 06З" |
| L20 | 350,33 | С75° 04' 49З" |
| L21 | 39,66 | Ю15° 08' 04З" |
| L22 | 39,66 | Ю15° 01' 31З" |
| L23 | 8,09 | Ю22° 37' 18З" |
| L24 | 40,26 | Ю14° 21' 31З" |
| L25 | 40,68 | Ю14° 15' 23З" |
| L26 | 46,39 | Ю14° 06' 14З" |
| L27 | 40,91 | Ю14° 46' 22З" |
| L28 | 8,2 | Ю10° 58' 01В" |
| L29 | 40,93 | Ю14° 46' 03З" |
| L30 | 8,87 | Ю75° 13' 16В" |
| L31 | 41,72 | Ю15° 49' 37З" |
| L32 | 17,74 | Ю80° 52' 24З" |
| L33 | 39,75 | Ю14° 50' 43З" |
| L34 | 35,26 | Ю75° 10' 48В" |
| L35 | 35,27 | Ю75° 08' 53В" |
| L36 | 35,26 | Ю75° 11' 43В" |
| L37 | 35,27 | Ю75° 08' 53В" |
| L38 | 35,25 | Ю75° 09' 35В" |
| L39 | 35,27 | Ю75° 10' 18В" |
| L40 | 35,26 | Ю75° 10' 18В" |
| L41 | 35,26 | Ю75° 09' 04В" |
| L42 | 35,26 | Ю75° 10' 57В" |
| L43 | 35 | Ю74° 34' 47В" |

Земельный участок СТСН «Учитель-3» формируется по наружным границам пограничных земельных участков, поставленных                                   на государственный кадастровый учет.