Состав проекта

| № п/п | Наименование градостроительной документации | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
|  | Текстовые материалы |  |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 Книга 1 |  |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 Книга 2. Каталог (список) координат поворотных (характерных) точек границы городского округа города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |  |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 Книга 3. Каталог (список) координат поворотных (характерных) точек границы населенного пункта города Ханты-Мансийска городского округа города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |  |
|  | Графические материалы |  |
|  | Карта границы городского округа города Ханты-Мансийска с отображением поворотных (характерных) точек. М 1:10000 |  |
|  | Карта границы населенного пункта города Ханты-Мансийска городского округа города Ханты-Мансийска с отображением поворотных (характерных) точек. М 1:10000 |  |
|  | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана. М 1:10000 |  |
|  | Карта функциональных зон города. М 1:10000 |  |
|  | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. М 1:10000 |  |
|  | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение. М 1:10000 |  |
|  | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь. М 1:10000 |  |
|  | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения. М 1:10000 |  |
|  | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. М 1:10000 |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |
|  | Текстовые материалы |  |
|  | Материалы по обоснованию. Том 2 Книга 1 |  |
|  | Материалы по обоснованию. Том 2 Книга 1. Приложение |  |
|  | Материалы по обоснованию. Том 2 Книга 2 |  |
|  | Материалы по обоснованию. Том 2 Книга 3 |  |
|  | Материалы по обоснованию. Том 2 Книга 4. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |  |
|  | Материалы по обоснованию. Том 2 Книга 5. Комплект материалов согласований и исходных данных | в 2-х частях |
|  | Графические материалы |  |
|  | Карта планировочной организации территории городского округа с указанием наличия утвержденной документации по планировке территории. М 1:25000 |  |
|  | Карта современного функционального использования территории городского округа. М 1:10000 |  |
|  | Карта существующих границ земель различных категорий. М 1:10000 |  |
|  | Карта инженерно-геологического районирования. М 1:25000 |  |
|  | Карта инженерной защиты и подготовки территории. М 1:10000 |  |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |  |
|  | Карта комплексной оценки территории городского округа. М 1:25000 |  |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Прогноз трансформации ограничений на проектный срок. Охрана окружающей среды. М 1:25000 |  |

Авторский коллектив проекта

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Специальность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ткаченко Сергей Анатольевич | Руководитель проекта |
| 2. | Шнайдер Игорь Михайлович | Научное и методическое сопровождение проектов |
| 3. | Неустроев Константин Федорович | Главный архитектор института |
| 4. | Алехин Виктор Иванович | Главный инженер проекта, координатор проекта |
| 5. | Барковская Юлия Валентиновна | Главный архитектор проекта |
| 6. | Буланова Татьяна Васильевна | Главный архитектор проекта |
| 7. | Ивашкина Елена Ивановна | Главный инженер проекта по инженерной подготовке территории |
| 8. | Дельцова Татьяна Михайловна | Главный специалист проекта по инженерной подготовке территории |
| 9. | Рязанова Наталья Владимировна | Главный инженер проекта по водопроводу и канализации |
| 10. | Дронова Алла Александровна | Ведущий инженер-энергетик |
| 11. | Шелестов Сергей Иванович | Главный специалист по ГО и ЧС |
| 12. | Матвеева Светлана Ефимовна | Главный инженер проекта |
| 13. | Жегалина Галина Васильевна | Главный экономист проекта |
| 14. | Трофименко Константин Юрьевич | Главный специалист по транспорту |
| 15. | Залесский Николай Владимирович | Специалист по транспорту |
| 16. | Бухарин Игорь Анатольевич | Главный специалист по ГИС |
| 17. | Харламова Анастасия Сергеевна | Инженер ГИС |
| 18. | Грачев Андрей Валентинович | Инженер ГИС |
| 19. | Смирнов Дмитрий Сергеевич | Инженер-землеустроитель |
| 20. | Холодов Михаил Александрович | Техник ГИС |
| 21. | Фадеев Олег Николаевич | Главный специалист - эколог |
| 22. | Пономаренко Ксения Борисовна | Помощник руководителя |
| 23. | Косова Ирина Ивановна | Экономист |
| 24. | Соколова Ольга Георгиевна | Главный специалист-геолог |
| 25. | Соловьева Лидия Максимовна | Заведующий группой по организации производства |
| 26. | Романов Дмитрий Максимович | Техник ГИС |
| 27. | Салаткин Евгений Сергеевич | Архитектор |
| 28. | Верховская Марина Анатольевна | Архитектор |
| 29. | Шиндина Светлана Анатольевна | Архитектор |
| 30. | Маркин Игорь Владимирович | Архитектор |

Содержание

Введение	8

14.	Инженерная защита и подготовка территории	9

15.	Охрана окружающей среды	29

15.1.	Состав зон с особыми условиями использования территорий, обусловленных экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями	29

15.2.	Нормативно-правовые источники зон с особыми условиями использования территорий, обусловленных экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями	35

15.3.	Результаты градоэкологического анализа территории 
городского округа	41

15.4.	Выводы из комплексной оценки территории по экологическим	43

и санитарно-гигиеническим факторам	43

15.5.	Планировочные природоохранные мероприятия	44

16.	Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	47

16.1.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории	47

16.2.	Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий для исследуемой территории	52

17.	Описание электронной версии проекта	57

17.1.	Краткое описание технологии создания проекта	57

17.2.	Источники исходных данных, их точность и актуальность	62

17.3.	Краткое описание используемых программных продуктов	65

17.4.	Описание структуры хранения данных проекта	67

17.5.	Используемые справочники и классификаторы	69

17.6.	Краткая инструкция по работе с электронной версией проекта	84

18.	Планируемые градостроительные мероприятия и оценка их влияния на комплексное развитие городского округа	86

18.1.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие его территории	86

18.2.	Планируемые объекты капитального строительства и их характеристики	92

19.	Основные технико-экономические показатели	100

20.	Приложения	108

Приложение 1. Нормативно-правовая база	109

Документы территориального планирования	109

Законодательные документы федерального уровня	109

Федеральные Законы	110

Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства и ведомственные руководящие документы	110

Приказы	110

Свод правил по проектированию и строительству	111

Строительные нормы и правила	112

Инструкции, методические рекомендации	112

Санитарные правила и нормы	113

Документы регионального уровня	114

Законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	114

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	114

Отчёты, концепции, планы	115

Документы местного уровня	115

Решения Думы города Ханты-Мансийска	115

Отчёты, концепции, планы	116

Документы, представленные на сайте РОССТАТА (gks.ru)	117

Приложение 2. Техническое задание	118

Приложение 3. Перечень проектов планировки территорий	142

Приложение 4. Программы развития	144

Приложение 5. Список муниципальных предприятий	147

# Введение

Проект внесения изменений в генеральный план городского округа города Ханты-Мансийска (далее по тексту – Проект) подготовлен на основании муниципального контракта № 13 от 01.07.2013 г., заключенного между Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и ОАО «Гипрогор».

Проект состоит из графических и текстовых материалов. Текстовая часть проекта в виде пояснительной записки разделена на утверждаемую и обосновывающую части.

Утверждаемая часть Проекта представлена Положениями о территориальном планировании в составе Тома 1 Книга 1, Каталогом координат поворотных точек границ городского округа города Ханты-Мансийска (Книга 2), Каталогом координат поворотных точек границ населенного пункта города Ханты-Мансийска (Книга 3).

Обосновывающая часть представлена в виде нескольких книг в составе Тома 2, который содержит 19 разделов с приложениями. Книга 3 Тома 2 является продолжением Книги 2 Тома 2 и содержит 3-ю часть материалов по обоснованию проекта генерального плана (разделы 14-19 и приложения).

Раздел генерального плана «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий» обосновывающей части представлен отдельно в Том 2 Книга 4.

Кроме того, Книга 5 Тома 2 материалов по обоснованию состоит из двух частей, где содержится информация по сбору и обобщению исходных данных и представлены Перечень согласующих исполнительных органов и документы о согласовании проекта генерального плана.

# Инженерная защита и подготовка территории

Из современных природно-техногенных процессов, отличающихся разнообразием и интенсивностью, на территории города широкое развитие имеют: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми водами и заболачивание, оврагообразование, распространение эрозионных и склоновых процессов, обладающих закономерностью увеличения пораженности территории и нарастания интенсивности процессов, морозное пучение грунтов, наличие просадочных, сжимаемых грунтов, суффозия (см. Том 2 Книга 1 подраздел 6.4 Инженерно-геологические условия, соответствующую Карту инженерно-геологического районирования).

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории, необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

-	организации поверхностного стока;

-	строительства очистных сооружений ливневой канализации;

-	мероприятий по защите от затопления;

-	мероприятий по понижению уровня грунтовых вод;

-	мероприятий по благоустройству овражных территорий;

-	противоэрозионных мероприятий;

-	противооползневых мероприятий;

-	мероприятий по строительству на пучинистых грунтах.

Выполнение названных инженерных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения города Ханты-Мансийска.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объёме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое решение мероприятий по инженерной защите от опасных природных и техногенных условий представлено на схеме «Карта инженерной защиты и подготовки территории».

Защита от затопления

Затопление паводками редкой повторяемости проявляется на пойменной террасе р. Иртыш и ее притоков, захватывая участки первой надпойменной террасы, в том числе и застроенные территории (р-н Самарово – ул. Луговая, ул. Иртышская, ул. Бориса Лосева). Названные территории заняты, в основном, одноэтажным жилым фондом.

По данным Ханты-Мансийского Федерального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Ханты-Мансийский ЦГМС») отметка уровня воды паводка 1 % обеспеченности по гидрологическому посту р. Иртыш в городе Ханты-Мансийске составляет 27,47 м Б.С.

Необходимо отметить, что на части затапливаемой прибрежной территории, в том числе р-на Самарово и производственной зоны, расположенной вдоль берега р. Иртыш, осуществлена защита от затопления. Для этих целей был выполнен намыв грунта и осуществлено строительство берегоукрепительных сооружений шпунтового типа. Кроме того, строительство окружной автодороги осуществлено в насыпи с учётом паводка 1 % обеспеченности, вследствие чего территории, расположенные между окружной автодорогой и склоном Самаровского останца также защищены от затопления паводками редкой повторяемости, в том числе паводком 1 % обеспеченности.

Проектом предусматривается дальнейшая защита территорий от возможного затопления паводками редкой повторяемости. Предусматривается намыв грунта на свободных прибрежных территориях Самарово и строительств дороги по ул. Бориса Лосева в насыпи с примыканием к высоким отметкам намытых территорий: с одной стороны в районе набережной речного порта и с другой стороны в районе намываемых территорий осуществляемого строительства микрорайона «Иртыш».

Особое значение для жилищного строительства, производственной и коммунально-складской деятельности, размещения общественных центров, особенно в природных условиях города Ханты-Мансийска, имеет освоение новых свободных площадок, располагаемых на затапливаемых территориях.

К таким площадкам относятся:

- площадка жилого микрорайона «Иртыш»;

- площадка жилого микрорайона «Восточный»;

- площадка юго-восточной промзоны;

- площадка северо-западной производственной и коммунально-складской зоны;

- площадка под микрорайон «Западный», формируемый как крупный городской многофункциональный общественный центр.

Жилой микрорайон «Иртыш» расположен на юго-западной окраине города Ханты-Мансийска вдоль правого берега р. Иртыш, ограничена территорией Речного вокзала, ул. Конева, ул. Иртышской, границей микрорайона «Иртыш», ул. Привольной. Затапливается паводками 1 % обеспеченности. Общий объём намыва грунта составит 4500 тыс. м3, в том числе на первую очередь 4500 тыс. м3.

Жилой микрорайон «Восточный» расположен на восточной окраине города Ханты-Мансийска в правобережной части аллювиальной террасы р. Иртыш. Терраса имеет плоский с многочисленными протоками, озерами, речками и ручьями, рельеф с абсолютными отметками поверхности 21,0-24,5 м Б.С. Затапливается паводками 1 % обеспеченности. Слой затопления изменяется от 6,5 м до 3,0 м. Общий объём намыва грунта жилого микрорайона «Восточный» составит 40400 тыс. м3, в том числе на первую очередь 18800 тыс. м3.

Площадка юго-восточной производственной и коммунально-складской зоны примыкает к площадке жилого микрорайона «Восточный» с востока и юго-востока и для неё также характерен плоский с многочисленными протоками, озерами, речками и ручьями, рельеф с абсолютными отметками поверхности  21,0 - 24,5 м. Б.С. Затапливается паводками 1 % обеспеченности. Слой затопления изменяется от 6,5 м до 3,0 м. Общий объём намыва грунта составит 18400 тыс. м3, в том числе на первую очередь 13200 тыс. м3.

Площадка северо-западной производственной и коммунально-складской зоны расположена на правом берегу р. Иртыш, на пойменной террасе с плоским рельефом с абсолютными отметками поверхности 24,0-26,0 м Б.С. Затапливается паводками 1 % обеспеченности. Слой затопления изменяется от 3,5 м до 1,5 м. Общий объём намыва грунта составит 19700 тыс. м3.

Площадка микрорайона «Западный» частично располагается на затапливаемых территориях с абсолютными отметками поверхности 24,5-26,0 м Б. С. Затапливается паводками 1 % обеспеченности. Слой затопления изменяется от 3,0 м до 1,5 м. Общий объём намыва грунта составит 640 тыс. м3.

Площадка жилого микрорайона «Фонд РЖС» располагается на затапливаемых территориях с абсолютными отметками поверхности 21,5-24,0 м Б. С. Затапливается паводками 1 % обеспеченности. Слой затопления изменяется от 6,0 м до 3,5 м.

Защита от затопления предусматривается при помощи выравнивания поверхности до средней отметки 23,0 м. Б. С. и строительства дамбы обвалования протяжённостью 5,0 км, средней высотой 5,0 м.

Объём грунта для выравнивания поверхности составляет порядка 1500 тыс. м3. Объём грунта для отсыпки дамбы обвалования составляет 500 тыс. м3.

Общий объём грунта, необходимый для защиты от затопления микрорайона «Фонд РЖС», составит 2000 тыс. м3.

Выше названные территории относятся к затапливаемым. В связи с чем, для освоения данных территорий под градостроительную деятельность, необходимо повышение рельефа местности путём намыва песчаного грунта.

Искусственное повышение территории осуществляется способом гидронамыва до незатапливаемых планировочных отметок.

Минимальная отметка верха намываемых площадок определена с учётом уровня воды паводка 1 % обеспеченности и гарантированного запаса согласно СНиП 2.06.15–85 и СНиП 2.07.01–89* и составляет 28,0 м Б. С.

Отметки верха намываемой территории, исходя из нужного объема песка для выполнения вертикальной планировки территории и усадки основания, изменяется от 29,7 м Б.С. до 32,0 м Б. С.

Формирование основания под строительство микрорайонов ведется намывом земснарядами из карьеров, расположенных на удалении до 2,5 км от намываемой территории.

Общий объём намыва грунта вновь осваиваемых площадок составляет 85640 тыс. м3, в том числе на первую очередь - 36500 тыс. м3.

После завершения работ по намыву территорий предусмотрена планировка площадей и откосов. Откосы с заложением 1: 3 укрепляются габионами для предотвращения от размыва территории паводковыми водами.

Защита от подтопления

Значительная часть территории города подвержена подтоплению грунтовыми водами, которые залегают на глубине до 2-3 м от поверхности земли. Это обстоятельство вызвано сложным литологическим составом грунтов, неорганизованным стоком поверхностных вод и инфильтрацией их в грунт, утечками из водонесущих коммуникаций.

Высокий уровень грунтовых вод наблюдается повсеместно на пойменных территориях, практически повсеместно на первой и второй надпойменных террасах, а также на некоторых участках Самаровского останца.

Повышение уровня грунтовых вод приводит к подтоплению фундаментов и затоплению подвалов городских зданий. Насыщение грунтов водой вызывает морозное пучение грунтов и разрушает фундаменты и стены домов.

При разработке генерального плана города Ханты-Мансийска учтена зона подтопления с уровнем грунтовых вод глубиной менее 3-х м от поверхности земли, установленная по материалам гидрогеологических изысканий и отражённая на карте инженерно-геологического районирования. Кроме того, граница зон подтопления отображается и на других картах в составе графических материалов генерального плана.

В настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г № 360 границы зоны затопления и подтопления устанавливаются Федеральным агентством водных ресурсов по предложению исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации совместно с администрацией органа местного самоуправления. Проведение соответствующих мероприятий по установлению и уточнению новых границ зон подтопления будут проведены в соответствии с выше указанным нормативным требованием.

Для ликвидации подтопления необходимо в первую очередь обеспечить надёжный отвод с территории выпадающих атмосферных осадков, для чего необходимо строительство системы ливневой канализации, особенно на пониженных участках.

При освоении искусственных территорий на пойме, в связи с малыми уклонами поверхности, на отдельных участках территории необходимо строительство насосных станций для принудительной подачи грунтового и поверхностного стока в систему ливневой канализации или сброса в водоприемник.

Кроме того, для сохранения фундаментов зданий необходимо строительство дренажных систем в составе магистральных дренажных коллекторов и локальных дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий в виде кольцевого, пластового, пристенного дренажа с отводом дренажных вод в магистральный дренажный коллектор или ливневую канализацию. Отвод дренажных вод принудительный или самотечный.

В настоящее время для понижения уровня грунтовых вод осуществлено строительство локальных дренажных систем закрытого типа на отдельных площадках капитальной застройки, в основном, в центре города. Дренажные коллекторы построены, как правило, вокруг отдельно стоящих зданий или группы зданий.

Кроме того, имеется сеть открытых дренажных неблагоустроенных канав по частному сектору, которые к настоящему времени, как правило, уже не выполняют дренирующей роли.

Строительство централизованных дренажных систем достаточно сложное и дорогостоящее мероприятие. Но его необходимо выполнить как в центральной части города, так и на остальных подтапливаемых территориях, особенно с капитальной застройкой.

Проектом предлагается строительство закрытых дренажных коллекторов и локальных дренажей на территориях:

- на вновь осваиваемых пойменных территориях (на намытых площадках);

- существующей и проектируемой капитальной застройки района «Учхоз».

Предлагаемая к осушению на проектный срок территория составляет 2700 га. Кроме того, предусматривается на территории микрорайона «Иртыш» строительство дренажной призмы из щебня вдоль берегоукрепительного сооружения.

Это площадки:

- площадка жилого микрорайона «Восточный» - площадь осушения 1010 га;

- площадка юго-восточной производственной и коммунально-складской зоны – площадь осушения 380 га;

- площадка северо-западной производственной и коммунально-складской зоны - площадь осушения 1000 га;

- площадка под микрорайон «Западный», формируемый как крупный городской многофункциональный общественный центр - площадь осушения 50 га;

- площадка «Учхоз» - площадь осушения 30 га;

- площадка «Фонд РЖС» - площадь осушения 150 га;

- площадка жилого микрорайона «Иртыш» - дренажная призма из щебня вдоль берегоукрепительного сооружения – 3,0 км;

На первую очередь предлагаются к осушению площадки:

- часть площадки жилого микрорайона «Восточный» - площадь осушения 470 га;

- часть площадки юго-восточной производственной зоны - 330 га;

- площадка «Учхоз» - площадь осушения 30 га;

- площадка жилого микрорайона «Иртыш» - дренажная призма из щебня вдоль берегоукрепительного сооружения протяжённостью 3,0 км.

Предлагаемая к осушению на первую очередь территория составляет 830 га.

Кроме того, на территории микрорайона «Иртыш» предусматривается строительство дренажной призмы из щебня вдоль берегоукрепительного сооружения протяжённостью 3,0 км.

Организация и очистка поверхностного стока

Одной из важных проблем благоустройства территории города является надёжная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории города.

Построены ливнесточные коллекторы закрытые самотечные диаметром от 0,4 м до 2,0 м общей протяжённостью 40,0 км и напорные коллекторы от насосных станций протяжённостью 2,1 км. Кроме того, построены закрытые коллекторы диаметром 0,15-0,3 м, открытые подводящие канавы или отводящие каналы. Ливнесточные коллекторы проложены по улицам: Энгельса, Гагарина, Чехова, Мира, Ленина, Комсомольской, Пионерской, Рознина, Октябрьской, Светлой, Крупской, Дзержинского, Строителей, Коминтерна, Сирина, Обской, Лермонтова, Югорской, Рябиновой, Свободы, Объездной, Конева, Мичурина, Краснопартизанской, Барабинской, Апрельской, Ямской, Зеленодольской и некоторым другим. Построена подгорная канава вдоль крутого склона «Самаровский останец» в районе ул. Ледовой. Построены насосные станции по перекачке поверхностного и дренажного стока.

Существующие участки ливневой канализации полностью не решают проблему надёжной организации и отвода поверхностного стока, особенно на удалённых от центра территориях.

Кроме того, поверхностный сток сбрасывается в водотоки без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов, образование промоин и оползней. Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является инфильтрация атмосферных осадков, проектируемая организация поверхностного стока является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, а также эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод.

В целях повышения общего уровня благоустройства городской территории, создания необходимых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, а также в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока с учетом следующих принципиальных положений:

-	сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод собранного поверхностного стока в ближайший водоток;

-	использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью водораздельных камер первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему коллектору на очистные сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные воды сбрасываются в водоприемник без очистки. Такая система предусматривает одновременное строительство двух видов сетей: ливневой и хозбытовой и самостоятельных очистных сооружений;

-	использование по возможности и целесообразности централизованной системы очистки поверхностного стока, т.е. объединение поверхностного стока нескольких частных водосборных бассейнов для очистки на едином очистном сооружении ливневой канализации;

-	для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно-двухэтажной застройки и в зонах зеленых насаждений допускается открытая (лотки в земляном русле или с креплением);

-	для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации предусматривается строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению;

-	для очистки поверхностного стока применяются пруды-отстойники механического отстаивания с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77 в схеме проектируемой дождевой канализации предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70 % объема поверхностного стока. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются непосредственно в водоприемник.

Эффективность очистки в прудах отстойниках при времени отстаивания 2 часа составляет 80 %, при времени отстаивания 4 часа – 85 %.

По условиям рельефа местности и планировочных решений рассматриваемая территория города разбита на 21 водосборных бассейнов.

Водосборный бассейн № 1 охватывает центральную часть территории города между улицами: Студенческой, Мира, Чехова, Патриса Лумумбы, Гагарина, захватывает часть природного парка «Самаровский чугас», далее идёт по Обьездной дороге, захватывает прибрежную территорию, микрорайон «Западный», северо-западную производственную и коммунально-складскую зону.

Водосборная площадь составляет 1000 га. Построено около 23,5 км закрытых ливневых коллекторов, две насосные станции перекачки, напорные коллекторы протяжённостью 0,7 км.

На этой территории предусматривается: проложить 6,0 км закрытых ливневых самотечных коллекторов; построить водоотводящий напорный ливневой коллектор протяженностью 4,0 км, построить две насосные станции перекачки, реконструировать две насосные станции, построить очистное сооружение ливневой канализации.

Перечисленные мероприятия предусматриваются на первый этап строительства.

Водосборный бассейн № 2 охватывает западную часть существующей застройки, расположенную между ул. Мира, ул. Чехова и ул. Патриса Лумумбы, захватывает территорию, прилегающую к ул. Строителей, общей водосборной площадью 220 га. Построено 7,5 км коллекторов ливневой канализации, построена насосная станция и напорный коллектор протяжённостью 0,7 км.

По данной территории предусматривается строительство очистного сооружения ливневой канализации.

Бассейн №3 охватывает территорию Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и часть застроенной территории, прилегающей к ул. Гагарина. Водосборная площадь составляет 180 га. Построены открытые ливнестоки на биатлонном спуске и открытая канава вдоль склона, находящаяся в аварийном состоянии, построена закрытая ливневая канализация протяжённостью 1,5 км в районе ледового дворца «Арена-Югра» и культурно-туристского комплекса «Археопарк».

Предусматривается: реконструировать открытый канал, проходящий вдоль склона протяжённостью 0,8 км, построить очистное сооружение ливневой канализации.

Перечисленные мероприятия предусматриваются на первый этап строительства.

Водосборные бассейны №№ 4-6 охватывает территорию Солдатского поля. Общая водосборная площадь составляет 95 га. Построена закрытая ливневая канализация протяжённостью 3,8 км по ул. Гагарина, Рябиновая, Лермонтова, Берёзовская, Сургутская.

На рассматриваемой территории предусматривается: построить 1,5 км ливневых, строительство напорного коллектора протяженностью 0,2 км, одну насосную станцию, три локальных очистных сооружения ливневой канализации.

Перечисленные мероприятия предусматриваются на первый этап строительства.

Водосборный бассейн № 7 охватывает территорию, примыкающую к ул. Сутормина.

Предусматривается: строительство 2,0 км ливневых, строительство напорного коллектора протяженностью 0,20 км, насосной станции, локального очистного сооружения ливневой канализации.

Перечисленные мероприятия предусматриваются на первый этап строительства.

Водосборный бассейн № 8 охватывает значительную часть территории Самарово и прилегающий нагорный склон западнее ул. Гагарина водосборной площадью 380 га. Ливневая канализация построена по улицам: Гагарина, Ледовая, Объездная, Зеленодольская, Луговая, Свободы, вокруг Ледового дворца, общей протяжённостью около 3,5 км.

Предусматривается: строительство 7,0 км ливневых, строительство напорного коллектора протяженностью 0,20 км, насосной станции, очистного сооружения ливневой канализации.

Перечисленные мероприятия предусматриваются на первый этап строительства.

Водосборный бассейн № 9 охватывает территорию, расположенную между ул. Свободы и построенной набережной и прилегающую нагорную территорию водосборной площадью 80 га. Построена ливневая канализация общей протяжённостью 4,0 км. Предусматривается реконструкция отдельных участков ливневых коллекторов.

Водосборный бассейн № 10 охватывает юго-западную часть строящегося микрорайона «Иртыш» водосборной площадью 40 га.

Предусматривается: строительство 2,8 км ливневых коллекторов, строительство напорного коллектора протяженностью 0,2 км, насосной станции, очистного сооружения ливневой канализации.

Перечисленные мероприятия предусматриваются на первый этап строительства.

Водосборный бассейн № 11 расположен в районе «Учхоз» водосборной площадью 30 га. Построено локальное очистное сооружение и ливнесточные коллекторы протяжённостью 1,5 км.

Предусматривается строительство 1,0 км ливневой канализации.

Водосборные бассейны №№ 12-13 расположены на территории ОМК и охватывают существующий индивидуальный фонд. Водосборная площадь - 52 га. Предусматривается: строительство 3,5 км ливневых, строительство напорного коллектора протяженностью 0,2 км, двух локальных очистных сооружений.

Водосборные бассейны №№ 14-15 охватывает западную часть территории нового капитального и индивидуального строительства микрорайона «Восточный» водосборной площадью 360 га.

Предусматривается: строительство 18,0 км ливневых коллекторов, напорных коллекторов протяжённостью 2,5 км, трёх насосных станций, трёх очистных сооружений.

На первый этап предусматривается: строительство 1,8 км ливневых коллекторов, напорных коллекторов протяжённостью 1,2 км, одной насосной станции, одного очистного сооружения.

Водосборные бассейны №№ 16-17 охватывают восточную часть территории нового капитального и индивидуального строительства микрорайона «Восточный» водосборной площадью 650 га.

Предусматривается: строительство 21,5 км ливневых коллекторов, строительство напорных коллекторов протяженностью 4,6 км, пяти насосных станций, двух очистных сооружений.

На первый этап предусматривается: строительство 8,5 км ливневых коллекторов, напорных коллекторов протяжённостью 1,6 км, двух насосных станций.

Водосборный бассейн №18 юго-восточной производственной и коммунально-складской зоны водосборной площадью 460 га.

Предусматривается: строительство 8,0 км ливневых коллекторов, строительство напорного коллектора протяженностью 2,0 км, двух насосных станций, очистного сооружения ливневой канализации.

На первый этап предусматривается: строительство 7,0 км ливневых коллекторов, напорных коллекторов протяжённостью 0,1 км, одной насосной станции, очистного сооружения ливневой канализации.

Водосборный бассейн № 19 – территория существующего посёлка (СУ-967), расположенного между Тобольским трактом и ул. Индустриальной. Водосборная площадь составляет 110 га.

Предусматривается: строительство 4,0 км ливневых коллекторов, строительство напорного коллектора протяженностью 0,2 км, насосной станции, очистного сооружения ливневой канализации.

Водосборный бассейн № 20 – проектируемая территория микрорайона «Фонд РЖС».

Предусматривается: строительство 3,3 км ливневых коллекторов, строительство напорного коллектора протяженностью 0,1 км, насосной станции, очистного сооружения ливневой канализации (Проектом планировки территории не предусмотрено строительство очистного сооружения ливневой канализации).

Водосборный бассейн № 21 – проектируемая территория северо-западной промзоны. Водосборная площадь 1000 га.

Предусматривается: строительство 13,5 км ливневых коллекторов, строительство напорного коллектора протяженностью 1,5 км, насосной станции, очистного сооружения ливневой канализации.

Ниже в таблице 14.1 представлены площади водосборных бассейнов, протяженность проектируемых коллекторов дождевой канализации и дренажных коллекторов, предполагаемая площадь территории под размещение проектируемых очистных сооружений.

Таблица 14.1

| №№ очист-ных соруж. | №№ водо- сбор- ных бассейнов | Площ. водо- сборн. басс., в т. ч. 1 очередь, га | Протяж. самотечныхливнестоковв т. ч. 1 очередь, км | Протяжён. напорных ливнест. в т. ч. 1 очередь, км | Насос- ные станции в т. ч. 1 очередь, шт | Площадь очистных сооруж., в т. ч. 1 очередь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1000 | 6,0 6,0 | 4,0 4,0 | 2 2 | 6,0 1,2 |
| 2 | 2 | 220 220 | - | - | - | 0,4 0,4 |
| 3 | 3 | 180 | - | - | - | 0,3 |
| 4 | 4 | 18 18 | - | - | - | 0,05 0,05 |
| 5 | 5 | 26 26 | - | - | - | 0,05 0,05 |
| 6 | 6 | 50 50 | 1,5 1,5 | 0,2 0,2 | 1 1 | 0,1 0,1 |
| 7 | 7 | 45 45 | 2,0 2,0 | 0,2 0,2 | 1 1 | 0,1 0,1 |
| 8 | 8 | 380 380 | 7,0 7,0 | 0,2 0,2 | 1 1 | 0,5 0,5 |
| - | 9 | 80 | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 40 40 | 2,8 2,8 | 0,2 0,2 | 1 1 | 0,1 0,1 |
| 11 | 11 | 30 | 1,0 | - | - | сущ |
| 12-13 | 12-13 | 52 | 3,5 | - | - | 0,05+0,05 |
| 14 | 14 | 200 200 | 7,5 1,8 | 1,2 1,2 | 1 1 | 0,4 0,4 |
| 15 | 15 | 160 | 10,5 | 1,3 | 2 | 0,4 |
| 16 | 16 | 430 270 | 15,0 8,5 | 1,6 1,6 | 3 2 | - |
| 17 | 17 | 220 | 6,5 | 3,0 | 2 | 0,7 |
| 18 | 18 | 460 330 | 8,0 7,0 | 2,0 0,1 | 2 1 | 0,6 0,6 |
| 19 | 19 | 110 | 4,0 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 20 | 20 | 150 | 3,3 | 0,1 | 1 | 0,2 |
| 21 | 21 | 1000 | 13,5 | 1,5 | 1 | 1,0 |
| Итого |  |  | 92,1/36,6 | 15,7/7,7 | 19/10 | 11,2/3,5 |

На первую очередь предусматривается строительство ливневых коллекторов и очистных сооружений, обслуживающих водосборные бассейны №1, №3, №4-8, №10, №14, №16, №18.

Согласно СНиПа 2.04.03-85 (примечание 8 таблица № 1) санитарно-защитная зона от очистных сооружений ливневой канализации открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м.

Укрепление берегов

Река Иртыш в районе города Ханты-Мансийска протекает по широкой долине, пойма хорошо развита с обоих берегов, изрезана большим количеством озер, стариц, проток. Во время весеннего половодья пойма затапливается. Русло реки извилистое, с многочисленными островами и «осередками» делится на рукава. Спад воды после половодья обычно сопровождается обвалом берегов и обрушением деревьев.

К настоящему времени для защиты берега р. Иртыш построено берегоукрепительное сооружение общей протяжённостью 2,4 км (на участке от речного порта до протоки и на участке территории рыбхоза).

Берегоукрепление выполнено в виде городской прогулочной набережной. Конструкция берегоукрепления представлена двумя типами поперечного профиля:

- участок вертикального профиля в виде двухъярусной подпорной стенки;

- участок полуоткосного профиля с нижней вертикальной частью в виде подпорной стенки. Откосная часть выполнена с заложением 3.

Вертикальная часть набережной представляет собой стенку в виде заанкерованного больверка из двухрядного металлического шпунта или более дешёвого трубошпунта с разгрузочной платформой.

С целью дальнейшей защиты территории от негативного воздействия эрозионных процессов р. Иртыш, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Берегоукрепление в виде городской прогулочной набережной, исходя из предполагаемого перспективного освоения территории. Конструкция берегоукрепления запроектирована в виде набережной. Вертикальная часть набережной представляет собой стенку в виде заанкерованного больверка из двухрядного металлического шпунта или более дешёвого трубошпунта с разгрузочной платформой. Разгрузочная платформа решена в виде сборно-монолитных железобетонных плит, опирающихся на два ряда свай из металлических труб. Лицевой шпунтовый ряд по всему периметру сооружения объединяется монолитным железобетонным оголовком.

Покрытие площадки выполнено в виде железобетонных плит, уложенных на слой щебня.

Обратная засыпка за стенку и образование территории выполняется песчаным грунтом с послойным уплотнением.

Дренирование обратной засыпки осуществляется через дренажную призму из щебня. Для предотвращения суффозии грунта засыпки предусмотрена укладка нетканого синтетического материала. Для выпуска грунтовых вод из застенного пространства в замках лицевых свай предусмотрены дренажные прорези.

Протяженность данного вида крепления на участке от существующего крепления в районе речного порта до проектируемого моста через р. Иртыш составит около 12,0 км, в том числе на первую очередь в районе Самарово на участке от существующего крепления в районе речного порта до западной границы микрорайона «Иртыш» протяжённостью 3,0 км, в том числе на первую очередь – 3,0 км.

2. Берегоукрепление из каменной наброски, как наиболее дешевое и наиболее распространенное вне населенных пунктов.

Данный вариант берегоукрепления представляет собой крепление естественного откоса несортированным камнем с целью защиты берега от размыва. Данный вариант предлагается только в тех местах, где предусмотрено только укрепление размываемого берега р. Иртыш или протоков.

Протяженность данного вида крепления берега протоки Ходовая составит около 4,0 км.

3. Берегоукрепление габионами склонов, намытых на пойменных территориях площадок под градостроительное освоение.

Конструкция крепления состоит из габионных сооружений гравитационного типа и габионов с анкерами (матрасы Рено и конструкции из коробчатых габионов).

Применение габионов в берегозащитных сооружениях позволяет решать комплексные задачи, связанные с берегозащитными функциями и благоустройством территории. Основными достоинствами габионных сооружений являются:

-	простота исполнения конструкции;

-	возможность устройства берегозащиты с созданием требуемого искусственного рельефа;

-	возможность наращивания высоты и площади берегозащитного сооружения;

-	высокая ремонтная возможность сооружения;

-	возможность устройства берегозащитного сооружения с заданными фильтрационными свойствами, особенно в условиях разгрузки грунтовых вод на береговых склонах, что вызвано высокой водопроницаемостью габионных креплений.

Протяженность данного вида крепления составит около 33,0 км, в том числе на первую очередь 13,5 км (микрорайон «Восточный», юго-восточная промзона).

Общая протяжённость проектируемых берегоукрепительных сооружений составляет 46,0 км, в том числе на первую очередь – 16,5 км.

Благоустройство оврагов

Оврагообразование – один из наиболее интенсивных и широко распространенных современных опасных природно-антропогенных эрозионных процессов, особенно интенсивно развивающихся на участках со значительной крутизной склонов и сосредоточены в южной, юго-западной и юго-восточной частях «Самаровского останца». Процесс оврагообразования является результатом деятельности ряда факторов: значительной крутизны склонов, литологического состава пород, наличия прослоев водонасыщенных пород, геодинамических особенностей. Особую роль в развитии оврагообразования играет инженерно-хозяйственная деятельность человека (подрезка склонов; нарушение естественной дренируемости территории; сброс ливневой канализации в овражно-балочную сеть).

Склоны оврагов крутые, обрывистые, местами не задернованы, сложены, как правило, рыхлыми песчано-глинистыми отложениями. Большинство склонов подвержено плоскостному смыву, оплывинам и оползанию.

На участках открытых ливневых выпусков вершины и склоны поражены глубокими промоинами и рытвинами. На склонах оврагов имеются действующие родники, которые питают водотоки, проходящие по днищу оврагов. Это приводит к подмыву склонов и нарушению их устойчивости, заболачиванию днищ. Верховья некоторых оврагов и отвершков засыпаны.

Помимо крупных оврагов в пределах рассматриваемой территории во время активного выпадения дождевых осадков и снеготаяния образуются промоины, достигающие значительных размеров, как по ширине, так и по длине.

В целях благоустройства овражных территорий проектом предлагается комплекс мероприятий в составе:

-	срезки и уполаживания крутых склонов;

-	организации поверхностного стока на склонах оврагов, с помощью устройства сети перехватывающих лотков и нагорных каналов, строительства сопрягающих и сбрасывающих сооружений;

-	организации подземного стока в местах выхода дренажных вод на склоны оврагов при помощи строительства дренажных прорезей и наслонных дренажей из щебеночных материалов, каптаж родников;

-	укрепление бортов и вершин оврагов посадкой быстрорастущих деревьев и кустарников, корневая система которых резко сократит эрозионную деятельность;

-	засыпка отвершков оврагов, попадающих в зону застройки, с дальнейшим использованием их под зеленые зоны, спорткомплексы;

-	строительства удерживающих сооружений;

-	регулирования русла водотока, проходящего по тальвегу оврага;

-	агролесомелиорации.

Овраги в пределах капитальной застройки приспосабливаются для нужд города. Для этой цели производят частичную подсыпку днища оврага. В связи с тем, что в естественных условиях овраги являются дренами, обеспечивающими уже сложившийся гидрогеологический режим территории города, проектом предлагается прокладка по днищу оврага ливнедренажного коллектора или ливнесточного коллектора с сопутствующим дренажем.

Кроме того, в местах выхода дренажных вод на склоны, необходимо устройство дренажных прорезей и, при необходимости, наслонных дренажей из щебеночных материалов, каптаж родников, отвод дренажных вод в дренажный коллектор.

Противооползневые мероприятия

Оползневые процессы формируются в пределах «Самаровский останец» как в результате природных, так и техногенных факторов. Активизации оползневых процессов способствует активное снеготаяние и большая скорость движения талых вод по склонам «Самаровский останец». Основными причинами являются эрозионное воздействие водотоков на подмываемых участках склонов, климатические условия, нарастающее обводнение склона, связанное с инфильтрацией атмосферных осадков, ростом утечек из водонесущих коммуникаций, выклиниванием грунтовых вод непосредственно на склоне, плохой организацией сбора и отвода поверхностного стока с прилегающих территорий. Отрицательную роль играют подрезки склона и пригрузка его насыпями, размещение зданий и сооружений на прилегающей территории. В таких условиях склоны являются потенциально неустойчивыми.

Наиболее опасными оползневыми участками, в пределах которых дальнейшая их положительная динамика приведет к деформациям инженерных сооружений, являются район общежития МВД (ул. Сутормина), район культурно-туристского комплекса «Археопарк», район ул. Садовая, участок объездной дороги.

Для повышения устойчивости склона и предотвращения дальнейшего развития оползневых процессов рекомендуется выполнение противооползневых мероприятий. Противооползневые мероприятия включают в себя:

-	строительство удерживающих противооползневых сооружений в виде подпорной железобетонной стенки, шпунтовой стенки или буронабивных свай с омоноличиванием верхней части шпунтовой стенки или свай жестким железобетонным ростверком;

-	организация сбора и отвода поверхностного стока с территории оползневого склона и прилегающей территории;

-	строительство перехватывающего дренажа с целью перехвата потока грунтовых вод и осушения толщи оползневых масс.

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.

Конкретные конструкции противооползневых мероприятий зависят от типа оползня, его размеров, слагающих оползневую массу грунтов и пр. характеристик и решаются на последующих стадиях проектирования при наличии инженерно – геологических изысканий по конкретному участку.

Мероприятия по предотвращению морозного пучения грунтов

Морозное пучение процесс сложный и многообразный, и имеет неравномерное проявление по площади, зависит от состава грунтов, микрорельефа, микроклимата, состава и мощности снежного и растительного покрова и происходит из-за качественного изменения свойств грунта.

К пучинистым грунтам относятся супесчано-суглинистые грунты, пески пылеватые, мелкие водонасыщенные, расположенные в зоне сезонного промерзания, которая для условий города Ханты-Мансийска составляет 2,35 м.

В зоне сезонного промерзания степень пучинистости грунтов меняется в широких пределах от практически непучинистых до чрезвычайно пучинистых. При изменении гидрогеологических условий, температуры воздуха, количества атмосферных осадков, выпавших за осенний период перед промерзанием, грунты из одной группы пучинистости переходят в другую.

Деформации грунтов при промерзании причиняют серьезные повреждения малонагруженным и полузаглубленным фундаментам различных зданий и сооружений.

Предотвращение морозного пучения грунтов, деформаций фундаментов сооружений решаются как инженерно-мелиоративными, так и строительно-конструктивными мероприятиями.

При выборе строительной площадки следует отдавать предпочтение таким участкам или площадкам, которые сложены непучинистыми грунтами на возвышенных участках рельефа с обеспечением поверхностного стока и уровнем стояния подземных вод ниже планировочной отметки на 4-5 м.

При проектировании фундаментов, для которых недопустимы деформации от морозного выпучивания, следует предусмотреть следующие мероприятия:

- замена пучинистых грунтов на непучинистые;

- применение насыпных оснований;

- строительство на свайных или заанкированных фундаментах.

Инженерно-мелиоративные мероприятия направлены на осушение грунтов в слое сезонного промерзания, снижение влажности вообще, и в особенности во время промерзания грунтов в осенне-зимний период.

Для решения этих задач применяются:

- грамотная планировка местности;

- устройство ливневой сети и дренажа;

- предотвращение утечек из водонесущих инженерных коммуникаций;

- обустройство отмостков или одернения поверхности грунта вокруг зданий;

- применение экранирующих материалов при засыпке коммуникационных траншей.

Строительно-конструктивные мероприятия по уменьшению деформаций фундаментов от морозного пучения сводятся к определению глубины заложения фундамента, расчету фундаментов на морозное выпучивание, определению конструктивных приспособлений фундаментов, и оценки возможности применения песчаных подушек, обсыпки и покрытий.

Общий объем работ по инженерной защите территории представлен в Таблице 14.2.

Таблица 14.2

Объемы работ по инженерной защите территории

|  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. I оч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организация и очистка поверхностного стока |
| 1 | Строительство самотечных ливневых коллекторов | км | 92,1 | 36,6 |
| 2 | Строительство напорных ливневых коллекторов | км | 15,7 | 7,7 |
| 3 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации | Ед. га | 21 11,2 | 10 3,5 |
| 4 | Строительство насосных станций | Ед. | 19 | 10 |
| II. Защита от затопления |
| 5 | Намыв грунта | т.м3 | 85640 | 36500 |
| III. Понижение уровня грунтовых вод |
| 6 | Понижение уровня грунтовых вод | га | 2700 | 390 |
| IV. Берегоукрепление |
| 7 | Строительство берегоукрепительных сооружений, в том числе: - шпунтовая стенка - габионы - каменная отсыпка | км км км | 12,0 33,0 4,0 | 3,0 13,5 - |
| 8 | Регулирование русла протоки Горная и протоки Ходовая | км | 14,0 | - |

# Охрана окружающей среды

Содержание природоохранного блока генерального плана города Ханты-Мансийска в материалах по обоснованию проекта определяется составом, границами и режимом зон с особыми условиями использования территорий согласно ч. 7 (п.п. 4 и 5) и ч. 8 (п.п. 5 и 7) ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190 ФЗ в редакции от 05.04.2013, а также п.п. 18 и 19 Технического задания на право выполнения работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Ханты-Мансийска (см. Приложение 2).

В число учитываемых генеральным планом экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены потенциально опасные антропогенные территории и объекты (источники негативных воздействий на окружающую среду), объекты и территории, требующие сохранения экологического равновесия либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативно-правовые условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями хозяйственной деятельности, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах городского округа систему планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий.

Определение состава зон с особыми условиями использования территорий, учет их границ и режимов природопользования (в том числе – ограничений градостроительного использования) в градостроительных решениях генерального плана – важный инструмент соблюдения природоохранного и санитарного законодательства в процессе планировки территорий городского округа и их устойчивого развития.

## Состав зон с особыми условиями использования территорий, обусловленных экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями

В составе материалов по обоснованию генерального плана разработана «Карта границ зон с особыми условиями использования территорий», содержащая сведения, необходимые для учёта в процессе принятия планировочных решений, в числе которых и зоны с особыми условиями использования территорий, обусловленные экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

Учитываемая генеральным планом система зон с особыми условиями использования территорий преемственна корректируемому генеральному плану города Ханты-Мансийска (ООО «Институт территориального планирования «Градъ», 2007), однако в существенной степени дополняет и уточняет его соответственно произошедшим в последующие после разработки генплана годы градостроительным изменениям и благодаря пополнению сведений, полученных в процессе сбора исходных данных для разработки настоящего генплана.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями, выявленных и уточнённых в пределах границ городского округа, а также перечни объектов и территорий, их формирующих, приведены ниже по тексту.

Перечень природных объектов и территорий, требующих особой охраны либо сохранения экологического равновесия

1. Природный парк «Самаровский чугас» (урочище «Городские леса») и дендрологический сад им. А.А. Дунина-Горкавича;

2. Объекты лесного фонда;

3. Объекты водного фонда (водотоки, водоёмы, водно-болотные угодья);

4. Природные ландшафты (лесные угодья, кустарники, луга, поймы);

5. Пляжи, пески, отмели.

Кроме природных объектов особой охране подлежат объекты и территории водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, объекты и сооружения питьевого водоснабжения (водоводы, водонасосные станции и др.).

Перечень потенциально (экологически) опасных объектов и территорий

1. Воздушные линии электропередачи;

2. Газопроводы;

3. Нефтепровод;

4.Объекты газоснабжения (ГРС, ГРПБ, ГРП);

5. Объекты электроснабжения (подстанции, дизельные электростанции);

6. Объекты теплоснабжения (котельные);

7. Источники электромагнитных излучений;

8. Производственные и коммунальные объекты и территории;

9. Объекты и территории специального назначения;

10. Объекты и территории транспортной инфраструктуры (автодороги, аэропорт, речной порт, причалы).

Перечень зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями

1. Охранная зона природного парка «Самаровский чугас» (урочище «Городские леса»);

2. Прибрежные защитные полосы водотоков и водоёмов, а также береговые полосы в их составе;

3. Водоохранные зоны водотоков и водоёмов;

4. Санитарно-защитные полосы водоводов;

5. 1 и 2 пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

6. 3 пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

7. Санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

8. Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения;

9. Санитарно-защитные зоны котельных, газораспределительных станций и пунктов, электроподстанций;

10. Зоны ограничения застройки электроподстанций, определяемые по фактору шума;

11. Санитарные разрывы гаражей;

12. Санитарные разрывы (охранные зоны) газопроводов высокого давления;

13. Санитарные разрывы (охранные зоны) газопроводов среднего давления;

14. Санитарный разрыв (охранная зона) нефтепровода;

15. Охранные зоны воздушных линий электропередачи;

16. Санитарно-защитные зоны источников электромагнитных излучений;

17. Зоны ограничения застройки источников электромагнитных излучений;

18. Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов;

19. Зона зашумления аэропорта (современная);

20. Зона зашумления аэропорта (прогноз на 2025 год);

21. Зона согласования размещения любых объектов в районе аэропорта (приаэродромная территория);

22. Зона запрета размещения объектов в районе аэропорта, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

Количественные параметры ограничений, учитываемых генеральным планом (и отражённых в графическом и атрибутивном виде в содержании «Карты границ зон с особыми условиями использования территорий»), приведены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ), зоны ограничения застройки (ЗОЗ),

санитарные разрывы (СР), охранные зоны (ОЗ), зоны санитарной охраны (ЗСО), санитарно-защитные полосы (СЗП), зоны запрета (ЗЗ) и зоны согласований (ЗС) объектов

| п. № | Объект | Вид ограничения | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пекарни и мини-пекарни | СЗЗ | 50 |
| 2 | Производственные базы (РТЦ и др.) | СЗЗ | 50 |
| 3 | Склады, коммунально-складские зоны | СЗЗ | 50 |
| 4 | Овощехранилища | СЗЗ | 50 |
| 5 | Станции скорой медицинской помощи | СЗЗ | 50 |
| 6 | Пожарные депо | СЗЗ | 50 |
| 7 | Речные причалы | СЗЗ | 50 |
| 8 | Автомойки | СЗЗ | 50 |
| 9 | Гаражи индивидуального транспорта (от количества машиномест) | СР | 10-50 |
| 10 | Хлебозавод (Потребительское общество «Югорский хлеб») | СЗЗ | 100 |
| 11 | Пилорама | СЗЗ | 100 |
| 12 | Лесопильный цех | СЗЗ | 100 |
| 13 | Звероферма | СЗЗ | 100 |
| 14 | Теплицы | СЗЗ | 100 |
| 15 | Дорожно-эксплуатационный участок | СЗЗ | 100 |
| 16 | Ремонтно-механические мастерские (РММ) | СЗЗ | 100 |
| 17 | Станции технического обслуживания автомобилей (СТО, СТОА) | СЗЗ | 100 |
| 18 | Стоянки дорожно-строительной техники | СЗЗ | 100 |
| 19 | Автобусные парки, автоколонны | СЗЗ | 100 |
| 20 | Автовокзал «Ханты-Мансийск» | СЗЗ | 100 |
| 21 | Автозаправочные станции и АГЗС | СЗЗ | 100 |
| 22 | Склады ГСМ | СЗЗ | 100 |
| 23 | Нефтебаза (склад ГСМ) ООО «Юграавиа» | СЗЗ | 300 |
| 24 | «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» | СЗЗ | 300 |
| 25 | ОАО «Югорский рыбоводный завод» | СЗЗ | 300 |
| 26 | ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский» | СЗЗ | 300 |
| 27 | СЗЗ ОАО «Аква-Титул» (цех мелкой расфасовки рыбы) | СЗЗ | 300 |
| 28 | Городские очистные сооружения канализации | СЗЗ | 300 |
| 29 | Иловые карты очистных сооружений канализации | СЗЗ | 400 |
| 30 | Сливная станция канализационных стоков | СЗЗ | 500 |
| 31 | Склад ГСМ (нефтебаза) ОАО «Северречфлот» | СЗЗ | 500 |
| 32 | Нефтебаза ЗАО «Иртышнефтепродукт» | СЗЗ | 500 |
| 33 | Асфальтобетонный завод (АБЗ) | СЗЗ | 500 |
| 34 | Ветеринарная лечебница | СЗЗ | 50 |
| 35 | Ветеринарная станция | СЗЗ | 50 |
| 36 | ГИБДД | СЗЗ | 50 |
| 37 | УВД | СЗЗ | 50 |
| 38 | Следственный изолятор | СЗЗ | 50 |
| 39 | Закрытые кладбища | СЗЗ | 50 |
| 40 | Полигон для утилизации снега | СЗЗ | 100 |
| 41 | Временная площадка для складирования снега (снегосвалка) | СЗЗ | 100 |
| 42 | Метеостанция | ОЗ | 200 |
| 43 | Стадион на 5000 зрительских мест | СЗЗ | 300 |
| 44 | Кладбище «Северное» | СЗЗ | 300 |
| 45 | Кладбище «Южное» | СЗЗ | 100 |
| 46 | Кладбище «Городское» | СЗЗ | 500 |
| 47 | Помётохранилище | СЗЗ | 1000 |
| 48 | Полигон ТБО | СЗЗ | 1000 |
| 49 | Дизельные электростанции | СЗЗ | 50 |
| 50 | Котельные | СЗЗ | 50 |
| 51 | Подстанции | СЗЗ | 50 |
| 52 | ГРПБ 80-2ВУ1 | СЗЗ | 100 |
| 53 | АГРС «Урожай-50» | СЗЗ | 150 |
| 54 | Электроподстанция «Западная» (по шуму без учёта экранирования застройкой прилегающих территорий) | ЗОЗ | 200 |
| 55 | Электроподстанция «Самарово» (по шуму без учёта экранирования застройкой прилегающих территорий) | ЗОЗ | 250 |
| 56 | Электроподстанция «Авангард» (по шуму без учёта экранирования застройкой прилегающих территорий) | ЗОЗ | 250 |
| 57 | Электроподстанция «АБЗ» (по шуму без учёта экранирования застройкой прилегающих территорий) | ЗОЗ | 250 |
| 58 | Электроподстанция «Ханты-Мансийская» (по шуму без учёта экранирования застройкой прилегающих территорий) | ЗОЗ | 250 |
| 59 | Электроподстанция «Пойма» (по шуму) | ЗОЗ | 300 |
| 60 | Электроподстанция «ГИБДД» (по шуму) | ЗОЗ | 300 |
| 61 | Электроподстанция «Югра» (по шуму) | ЗОЗ | 700 |
| 62 | Воздушные линии электропередачи 10 кВ (в городской застройке) | ОЗ | 5 |
| 63 | Воздушные линии электропередачи 110 кВ | ОЗ | 20 |
| 64 | Воздушные линии электропередачи 220 кВ | ОЗ | 25 |
| 65 | Магистральный газопровод | ОЗ, СР | 150 |
| 66 | Газопровод высокого давления | ОЗ, СР | 75 |
| 67 | Газопровод среднего давления | ОЗ | 4-10 |
| 68 | Нефтепровод | ОЗ, СР | 75 |
| 69 | Магистральные водоводы (диаметр менее 1000 мм)/при высоком УГВ | СЗП | 10/50 |
| 70 | Станции водоподъёма, НФС | 1 пояс ЗСО | 30 |
| 71 | Водозаборные скважины | 1 пояс ЗСО | 30-50 |
| 72 | Водозабор «Северный» | 1+2 пояс ЗСО | по ограждению |
| 73 | Водозабор «Северный» | 3 пояс ЗСО | R=2300 по расчёту |
| 74 | Река Иртыш и её протоки, старицы | ВЗ | 200 |
| 75 | Река Иртыш и её протоки, старицы | ПЗП | 50 |
| 76 | Протоки и старицы реки Оби | ВЗ | 200 |
| 77 | Протоки и старицы реки Оби | ПЗП | 50 |
| 78 | Малые реки, ручьи, прочие водотоки и водоёмы | ВЗ и ПЗП | 50 |
| 79 | Природный парк «Самаровский чугас» | ОЗ | 15 |
| 80 | ПРТО Министерства обороны (РЛС) – на высоте 2 м от поверхности земли | СЗЗ | 400 |
| 81 | ПРТО Министерства обороны (РЛС) – на высоте 30 м от поверхности земли | ЗОЗ | 450 |
| 82 | ПРТО Министерства обороны (РЛС) – на высоте 60 м от поверхности земли | ЗОЗ | 550 |
| 83 | Аэропорт – санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов (зона нормирования шума) | СР | по расчёту |
| 84 | Аэропорт – зоны зашумления Б, В, Г (современное состояние) | СР | по расчёту |
| 85 | Аэропорт – зоны зашумления Б, В, Г (на 2025 год) | СР | по расчёту |
| 86 | Аэропорт – зона согласования размещения любых объектов (приаэродромная территория) | ЗС | 30000 |
| 87 | Аэропорт – зона запрета размещения объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц | ЗЗ | 15000 |

## Нормативно-правовые источники зон с особыми условиями использования территорий, обусловленных экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями

Размеры санитарно-защитных зон, санитарных и противопожарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры приняты как ориентировочные в соответствии требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в новой редакции с изменениями №1 от 10.04.2008 – СанПиН 2.2.1-2.1.1.2361-08; №2 от 06.10.2009 – СанПиН 2.2.1-2.1.1.2555-09; №3 от 09.09.2010 – СанПиН 2.2.1-2.1.1.2739-10), СНиП 2.II.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» и Рекомендациями «Сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности» (Москва, 2007. Согласованы письмом Управления ГПН МЧС России от 11.05.2007 № 19-2-1831), а также (частично) – в соответствии с изменяемым генеральным планом города Ханты-Мансийска.

Размеры санитарных разрывов объектов инженерно-транспортной инфраструктуры приняты в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры охранных зон газопроводов и нефтепровода учтены в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», утверждёнными Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 № 30 (с изменениями от 08.01.1987, 13.07.1990, 10.11.1996), таблицы 10 «Местных нормативов градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска» (утверждены постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 25 февраля 2011 года № 214), а также (частично) – в соответствии с  изменяемым генеральным планом города Ханты-Мансийска.

Размеры охранных зон (санитарных разрывов) воздушных линий электропередачи в материалах генплана приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с учетом требований СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению», а также новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры зон ограничения застройки электроподстанций в материалах генерального плана учтены по аналогам (методические рекомендации НИИ общей и коммунальной гигиены им. А. Н. Марзеева) в соответствии с расчетными параметрами (СП 51.13330.2011 – СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и ГОСТ 12.2.024-87 «Трансформаторы силовые масляные, нормы допустимого шума и метод шумовых испытаний») без учета экранирующего действия естественных и искусственных преград на пути звука.

Размеры зон ограничения застройки РЛС Министерства обороны приняты в соответствии с представленными Заказчиком материалами в ходе сбора исходных данных для разработки генерального плана города.

Радиолокационные станции войсковой части 93438 создают весьма серьёзные экологические (санитарно-гигиенические) проблемы: в зону повышенных уровней излучения попадают жилые дома по ул. Рябиновая и ул. Лермонтова (см. «Карту границ зон с особыми условиями использования территорий» – современное состояние), что частично подтверждено письмом Начальника штаба в/ч 10866 от 24.07.2003 № 20/61. Новое жилищное строительство в зонах ограничений РЛС в последние годы ведётся без согласования с органами Министерства обороны Российской Федерации.

Площадь санитарно-защитной зоны (на высоте 2 м над уровнем земли) объектов Министерства обороны составляет 77,2 га. Площадь зоны ограничения застройки по высоте зданий (не выше 30 м) составляет ещё 17,6 га, зоны ограничения застройки по высоте зданий (не выше 60 м) – 26,0 га.

Предлагаемое планировочным решением новое строительство на территориях в/ч 93438 и прилегающих к ним землях возможно лишь при условии вывода (перебазирования) объектов Министерства обороны с занимаемых территорий.

Однако, согласно письму Первого заместителя Министра обороны Российской Федерации от 17.04.2013 № 307/837, перебазирование отдельной радиолокационной роты с занимаемой высоты нецелесообразно. В соответствии с перспективной дислокацией войск (сил) до 2016 года на территории Центрального военного округа данное подразделение остаётся в прежнем пункте дислокации. Подобные сведения ранее предоставлены письмом ВрИО командующего войсками Центрального военного округа от 25.12.2012 № 11/18/438.

Ввиду того, что ограничения международного аэропорта «Ханты-Мансийск» весьма значительны по площади, во многом определяют дефицит градостроительно благоприятных территорий в городском округе и будут расширяться в перспективе (по мере удлинения ВПП на 600 м и развития аэропорта), на этой компоненте зон с особыми условиями использования территорий следует остановиться поподробнее.

Границы санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов (контуры равного максимального нормируемого уровня звука, зоны зашумления) аэропорта Ханты-Мансийск в материалах генплана городского округа приняты в соответствии с расчётами ФГУП «ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» в составе проекта А-3207 (раздел 6 «Воздействие авиационного шума», границы зоны Г, В и Б) и «Аэронавигационного паспорта аэродрома Ханты-Мансийск УСХХ» с учётом «Инструкции по производству полётов в районе аэродрома Ханты-Мансийск» (границы зоны нормирования шумов – санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов).

Расчёты произведены в соответствии с ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» и действующими «Рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума» (М., Стройиздат, 1987) в зависимости от типа и класса используемых воздушных судов, азимута ВПП и стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов.

В соответствии с требованиями ГОСТ 22283-88 нормируемыми параметрами авиационного шума на местности являются эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА и максимальный уровень звука LА, дБА, для которых установлены допустимые значения, приведенные в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1

Допустимые уровни авиационного шума на местности

| Время суток | Максимальный уровень звука LА, дБА | Эквивалентный уровень звука LА экв., дБА |
| --- | --- | --- |
| День (700 – 2300 час.) Ночь (2300 – 700 час.) | 85 75 | 65 55 |

Характеристики зон ограничения застройки из условий воздействия авиационного шума приведены в таблице 15.2.2.

Таблица 15.2.2

Характеристики зон ограничения застройки из условий воздействия

авиационного шума

| Время суток | Допустимые уровни шума в зонах, дБА |
| --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| День (7.00-23.00) | LА ЭКВ<60 при LА<80 | 61(LА ЭКВ(65 81(LА(85 | 61(LА ЭКВ(65 81(LА(85 | LА ЭКВ>65 LА>85 |
| Ночь (23.00-7.00) | LА ЭКВ<50 при LА(70 | 51(LА ЭКВ(55 71(LА(.75 | 56(.LА ЭКВ(60 76(LА(80 | LА ЭКВ>60 LА>80 |

Действие ГОСТ 22283-88 распространяется лишь на территорию вновь проектируемой жилой застройки вблизи существующих аэропортов/аэродромов. Стандартом не установлены конкретные значения допустимых уровней авиационного шума для сложившейся жилой застройки в районе аэропорта. В отношении этих территорий в стандарте содержатся требования о том, чтобы при реконструкции аэропорта акустическая обстановка на территории жилой застройки не должна ухудшаться.

Таблица 15.2.3

Условия, при которых разрешается строительство зданий в различных зонах

| Назначение зданий | Строительство зданий в зонах: |
| --- | --- |
|  | «А» | «Б» | «В» | «Г» |
| Жилые дома, детские дошкольные учреждения, школы-интернаты | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией помещений, обеспечивающей снижение | Запрещается |
|  |  | ∆LА = 25 дБ(А) | ∆LА = 30 дБ(А) |  |
| Поликлиники | Разрешается в части зоны с уровнями в дневное время: ∆LА ≤ 55 дБ(А) – без ограничения; ∆LА = 56-60 дБ(А) – с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей ∆LА = 25 дБ(А) | Разрешается с повышенной звукоизоляцией помещений, обеспечивающей ∆LА = 30 дБ(А) | Запрещается |
| Школы и другие учебные учреждения | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией помещений, обеспечивающей ∆LА = 25 дБ(А) | Запрещается |
| Гостиницы, общежития | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией помещений, обеспечивающей снижение шума | Запрещается |
|  |  | ∆LА = 20 дБ(А) | ∆LА = 25 дБ(А) |  |
| Административные здания, проектные и научно-исследовательские организации | Разрешается | Разрешается | Разрешается | Разрешается при обеспечении необходимой звукоизоляции |

Примечание. Зона «Г» является зоной, в которой уровень шума превышает допустимые значения, установленные ГОСТ 22283-88. То же самое – зона нормирования шумов – санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов.

Помимо санитарных разрывов, функционирование аэропорта накладывает на прилегающие территории (приаэродромная территория) дополнительные требования градостроительного характера. В материалах генплана города учтены границы и градостроительный режим зон, на территории которых в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома и в границах полос воздушных подходов к аэродромам требуется согласование размещения любых объектов капитального строительства.

Независимо от места размещения согласованию подлежат:

- линии связи и электропередачи, а также другие источники радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи нормальной работе радиотехнических средств аэропорта и воздушных судов;

- взрывоопасные объекты;

- факельные устройства для аварийного сжигания сбрасываемых газов – высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени факела);

- промышленные и иные предприятия и сооружения, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома.

Размеры зоны согласований (приаэродромной территории) определены в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (в редакции Постановлений Правительства РФ от 05.09.2011 № 743 (ред. 27.09.2011), от 19.07.2012 № 735).

Также в материалах генерального плана учтены границы зон, на территории которых в радиусе 15 км от контрольной точки аэропорта запрещается размещение мест выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц (Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации и п. 8.23 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Размеры санитарно-защитных полос водоводов, зон санитарной охраны сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и (частично) изменяемым генеральным планом города Ханты-Мансийска, а также в соответствии с Проектом зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО «Юграавиа» (утверждён приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2013 № 714-п).

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос в материалах генерального плана приняты в соответствии с требованиями Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в редакции Федеральных законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.06.2007 № 102-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 24.07.2009 № 209-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 28.12.2010 № 420-ФЗ, от 11.07.2011 № 190-ФЗ. Поскольку в 2013 году водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в границах муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск закреплены на местности специальными информационными знаками, соответствующие графические слои генплана имеют чисто информационный характер.

В генеральных планах (выполняемых в масштабе 1:10 000) береговые полосы не показываются никогда, ибо их размер составляет 20 м от водотоков протяжённостью более десяти километров, и 5 метров – от водотоков протяжённостью не более десяти километров, что в масштабе чертежа составит, соответственно, 2 мм и 0,5 мм, что значительно меньше толщины линии, отображающей сам водоток.

Тем не менее, по требованиям Минприроды России (письмо  от 15.09.2014 
№ 02-09-32/20915), в материалах генерального плана городского округа Ханты-Мансийск подобная информация отображена (программные возможности ГИС «MapInfo» позволяют это сделать) – см. «Карту границ зон с особыми условиями использования территорий» и др.

Размеры охранной зоны природного парка «Самаровский чугас» приняты в соответствии с требованиями п. 13 «Местных нормативов градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска» (утверждены постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 25 февраля 2011 года № 214).

Границы природного парка «Самаровский чугас» в материалах генерального плана приняты в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 марта 2013 года № 65-п, учитывающим приказ Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска от 15 августа 2012 года № 1186 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории и отмене приказа № 1213/1 от 29.09.2011 г.». Природный парк организован на землях населенных пунктов в кадастровом квартале 86:12:0000000. Развёрнутую информацию о природном парке «Самаровский чугас» можно найти в подразделе 6.4 настоящей пояснительной записки.

Границы земель лесного фонда в пределах городского округа города Ханты-Мансийска приняты в соответствии с графическим приложением письма Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.09.2013 № 14-Исх-5902.

## Результаты градоэкологического анализа территории городского округа

Территориальный анализ распространения современных зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями, в границах городского округа (общая площадь около 33,8 тыс. га) показал следующее:

- общая площадь лесов в границах городского округа (включая ООПТ) составляет 6,3 тыс. га (в том числе природный парк «Самаровский чугас» (урочище «Городские леса») – 3,3 тыс. га, прочие лесные угодья (в т. ч. леса крупноивовые моховые в пойме Иртыша) – 3,0 тыс. га;

- общая площадь лесного фонда в границах городского округа составляет немногим более 1,7 тыс. га;

- суммарная площадь кустарников – около 0,5 тыс. га;

- суммарная площадь лугов долинных разнотравно-злаково-осоковых и пустошей – 19,2 тыс. га;

- площадь акваторий и болот – 4,2 тыс. га;

- суммарная площадь пляжей, песков и отмелей – около 0,3 тыс. га;

- площадь охранной зоны урочища «Городские леса» составляет около 0,3 тыс. га;

- площадь водоохранных зон составляет 5,4 тыс. га, из них площадь прибрежных защитных полос – около 1 тыс. га;

- суммарная площадь санитарно-защитных зон (с учётом их взаимного наложения) составляет 2,4 тыс. га (в том числе суммарная площадь санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов – 1,28 тыс. га, суммарная площадь санитарно-защитных зон объектов специального назначения – 1,07 тыс. га, санитарно-защитная зона РЛС – 0,077 тыс. га, СЗЗ (отдельно) котельных, подстанций, ГРС и ГРП – 0,13 тыс. га);

- суммарная площадь санитарных разрывов и охранных зон объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (с учётом их взаимного наложения) составляет 1,4 тыс. га (в том числе охранные зоны и санитарные разрывы ВЛЭП – 0,46 тыс. га, газопроводов – 0,9 тыс. га, нефтепровода – 0,04; гаражей – 0,1 тыс. га);

- площадь зоны согласования размещения любых объектов в районе аэропорта составляет 25,4 тыс. га;

- площадь зоны запрета размещения объектов в районе аэропорта, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц составляет 32,6 тыс. га;

- площадь санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов составляет 8,6 тыс. га;

- общая площадь зоны зашумления аэропорта (современное состояние) составляет 11,6 тыс. га; прогноз на 2025 год – 19,6 тыс. га.

Из территориального анализа следует, что общая площадь ограничений строительства в зоне аэропорта по фактору авиационного шума на перспективу (с учётом взаимного наложения всех зон и режимов) составляет 20,4 тыс. га, из них 15,2 тыс. га (45 % территории городского округа) – зона запрета строительства жилищных и общественно-деловых объектов (кроме административных зданий, проектных и научно-исследовательских организаций) – зона «Г». Площадь зоны исчислена с учётом совмещения с санитарным разрывом вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов.

Общая площадь санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в границах городского округа (с учётом взаимного наложения) на сегодня составляет 3,6 тыс. га или более 10 % общей площади городского округа.

Суммарная площадь лесов и кустарников (территории лесного фонда), акваторий и болот (территории водного фонда), трактуемых в генеральном плане как элементы природно-экологического каркаса городского округа, составляет 11 тыс. га или более 32 % его общей площади. Размещение объектов капитального строительства в границах этих территорий строго запрещено на площади 6,6 тыс. га. Преимущественное функциональное использование – регулируемая рекреация.

Средообразующие и буферные функции выполняют ещё 19 тыс. га открытых природных пространств (луга долинные ранотравно-злаково-осоковые и пустоши).

## Выводы из комплексной оценки территории по экологическим

## и санитарно-гигиеническим факторам

Режим и параметры возможного градостроительного использования зон с особыми условиями использования территорий определяется соблюдением требований природоохранного, санитарного законодательства, технических регламентов (фиксируются на стадии градостроительного зонирования территории – разработки регламентов ограничений в Правилах землепользования и застройки территории города).

1. На стадии подготовки генерального плана города разработанная система планировочных ограничений (границ зон с особыми условиями использования территорий) и комплексный анализ территории городского округа только по экологическим и санитарно-гигиеническим факторам позволяет утверждать, что территориальные ресурсы городского округа на благоприятных для градостроительного использования участках в значительной мере исчерпаны.

2. Общая площадь зон с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений различного статуса и режимов использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами) в границах городского округа составляет 24,8 тыс. га или 73 % его площади.

3. Общая площадь территорий, в пределах которых запрещено новое жилищное строительство и ограничены общественно-деловые функции составляет 20,2 тыс. га или почти 60 % территории городского округа (без учёта ограничений зоны затопления паводком 1 %-й обеспеченности – по этой проблеме см. раздел 12 «Инженерная защита и подготовка территории»).

4. Общая площадь территорий, в пределах которых строительство жилищных и (частично) общественно-деловых объектов ограничивается составляет 4,6 тыс. га или почти 14 % территории городского округа (без учёта ограничений зоны затопления паводком 1%-й обеспеченности).

5. Последующее территориальное развитие города как в части жилищного строительства, так и в развитии производственных и коммунальных территорий, возможно либо на искусственно формируемых территориях (наброс, подсыпка, гидронамыв), либо на реконструируемых участках (вынос, ликвидация производственных и коммунальных объектов, расположенных в заселенной части города, с дальнейшим использованием освободившихся участков под жилые и общественные функции).

6. Возможно развитие деловых и жилищных функций на территориях реконструкции малоэтажного индивидуального жилищного фонда.

## Планировочные природоохранные мероприятия

Для реализации планировочных идей, предлагаемых генеральным планом городского округа, требуется соблюдение границ и режимов, установленных генеральным планом зон с особыми условиями использования территорий и осуществление следующих природоохранных мероприятий градостроительного характера (см. «Карту границ зон с особыми условиями использования территорий»):

- запрет градостроительного использования территорий природного парка «Самаровский чугас»;

- регулирование рекреационных нагрузок на территорию природного парка «Самаровский чугас»;

- соблюдение границ и режима охранной зоны природного парка «Самаровский чугас»;

- создание новой особо охраняемой природной территории – дендрологического сада площадью 1,8 га;

- перебазирование отдельной радиолокационной роты за пределы города Ханты-Мансийска;

- закрытие существующих очистных сооружений канализации (после ввода в эксплуатацию проектируемых), санация, рекультивация и озеленение освобождаемой площадки;

- закрытие канализационной сливной станции (после ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений канализации и новой сливной станции);

- закрытие 2-х существующих кладбищ «Городское» и «Южное»;

- перебазирование склада ГСМ ОАО «Северречфлот»;

- перебазирование в район рыборазводного завода цеха мелкой расфасовки рыбы ОАО «Аква-Титул»;

- вынос объектов коммунально-складской зоны у речного порта «Ханты-Мансийск» на отведённые генеральным планом города участки в западной части города;

- вынос пекарни;

- ликвидация гаражей индивидуального транспорта (10 участков);

- ликвидация несанкционированных свалок ТБО (11 участков, см. таблицу 15.5.1), находящихся в 15-километровой зоне запрета размещения объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц, для обеспечения безопасной работы аэропорта;

- шумозащитное экранирование со стороны прилегающих жилых кварталов существующих электроподстанций «Западная», «Югра», «Ханты-Мансийская», «Авангард», «Самарово»;

- шумозащитное экранирование проектируемой ПС «Нагорная» (110 кВ, 2х16 МВА, санитарно-защитная зона 50 м, зона ограничения застройки без учёта экранирования шумозащитными экранами, застройкой и лесными угодьями 200 м), позволяющее защитить от шума прилегающую жилую и общественно-деловую застройку; общая протяженность экранов – 196 м;

- перекладка воздушных линий электропередачи на намываемых под жилищное строительство участках поймы р. Иртыш – протоки Горная;

- перекладка нефтепровода на намываемых под жилищное строительство участках поймы р. Иртыш – протоки Горная;

- на осваиваемых под производственные, коммунальные и жилищные функции намываемых пойменных участках – соблюдение режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в редакции Федеральных законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.06.2007 № 102-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 24.07.2009 № 209-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 28.12.2010 № 420-ФЗ, от 11.07.2011 № 190-ФЗ.

Таблица 15.5.1

Сведения о местах размещения отходов производства и потребления,

обследованных Департаментом экологии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за первое полугодие 2013 года

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Наименование предприятия (собственник объекта/эксплуатирующая организация) | Местоположение | Координаты (по данным GPS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | район Нефтебазы | N 61,02047° E 68,97870° |
| 2 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | ул. Новаторов (ОМК) | N 61.01321º E 69.06585º |
| 3 | Несанкционированная свалка | Байрамов Н.Б. | ул. Строителей, 1 | N 60.99780° Е 69.071024° |
| 4 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | ул. Строителей, Студенческая, район бывшей птицефабрики | N 61,01141° E 69,05431° |
| 5 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | в прибрежной зоне протоки Горная | N 61,02130° E 69,14666° |
| 6 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | СОТ «Витамин» | N61;2;25.068° Е 69;18;38.404° |
| 7 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | СОТ «Витамин» | N 61;2;30.791° Е 69;18;32.375° |
| 8 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | ГСК «Иртыш» (левая сторона) | N 61,00823868° E 69,00360673° |
| 9 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | СОТ «Родник» | N 61.03662° E 69.15636° |
| 10 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | район СУ-967, ул. Центральная | N 61.02496° E 69.14857° |
| 11 | Несанкционированная свалка | неустановленное лицо | ул. Сутормина, 1, база УМВД России по Югре | N 60.98829° E 69.07011° |

Лесные массивы в границах проекта планировки подлежат сохранению как важнейшие элементы природно-экологического каркаса территории. Допускается их рекреационное использование после соответствующего режиму особо охраняемой природной территории и её функциональному зонированию благоустройства с последующим регулированием рекреационных нагрузок. Пешеходные дорожки рекомендуется выполнять в гравийном (водопроницаемом) покрытии либо на приподнятых над поверхностью земли лёгких конструкциях.

# Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Основными источниками поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению населения исследуемой территории являются:

- потенциально опасные объекты, использующие в своем обращении пожаровзрывоопасные вещества в виде ЛВЖ;

- возможные последствия аварий при перевозке опасных веществ на транспорте;

- возможные последствия террористических актов;

- установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод);

- природные опасности в виде:

- экзогенных геологических процессов;

- затопления территории в период паводка и сильных осадков;

- сильного ветра силой до 33 м/с;

- сильные осадки в виде снега, дождя и града.

Таблица 16.1.1

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах

| № п/п | Наименование объекта | Глубина зоны санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Склад ГСМ ЗАО «Иртышнефтепродукт» | 65,3 | 4,83E-07 | - | 4 | 0,58 |
|  | Склад ГСМ ООО ''Юграавиа'' | 69,4 | 9,01E-07 | - | 5 | 0,58 |
|  | ГНС ООО «Обьгаз» | 18,4 | 4,06E-07 | - | - | 0,28 |
|  | АГЗС ОАО «Обьгаз», | 165 | 2,90E-07 | 1 | 8 | 7,796 |
|  | АГЗС ООО «Автомотосервис» | 165 | 2,90E-07 | 1 | 8 | 7,796 |
|  | АГЗС МП «Ханты-Мансийскгаз» | 165 | 2,90E-07 | 1 | 8 | 7,796 |
|  | АЗС №1 ООО «Лукойл Уралнефтепродукт» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС ООО «Лукойл Уралнефтепродукт» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС «Роснефть» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС ЗАО «Иртышнефтепродукт» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС-1 ЗАО «Иртышнефтепродукт» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС-2 ЗАО «Иртышнефтепродукт» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС-3 ЗАО «Иртышнефтепродукт» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС-4 ЗАО «Иртышнефтепродукт» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС ИП Разбойникова | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | Склад ГСМ ОАО «Северречфлот» | 32,8 | 4,61E-07 | - | 1 | 0,29 |
|  | АЗС №173 ООО «Электрон» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС ЗАО «Иртышнефтепродукт» | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
|  | АЗС Разбойников Е.В. ИП | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |

Таблица 16.1.2

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте и транспортных коммуникациях

| Вид транспорта | Вид опасного вещества | Глубина зоны санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный | ГСМ | 82,5 | 3,03E-06 | - | 2 | 1,952 |
| Авиационный | Авиационное топливо | 460 | 4,93E-05 | 3 | 28 | 27,472 |
| Автомобильный | Сжиженный газ пропан, бутан | 165 | 2,90E-07 | 1 | 8 | 7,796 |
| Речной | Автомобильный бензин А-80, А-92, А-96, зимнее и летнее дизтопливо, реактивное топливо ТС-1, моторное масло | 22,0 | 2,57E-06 | - | - | 0,28 |
| Технологический трубопровод для приема авиатоплива из наливного флота на склад ГСМ ООО ''Юграавиа'' | Авиационное топливо | 82,5 | 1,54E-05 | - | 2 | 1,752 |
| Технологический трубопровод для подачи сжиженного газа | Сжиженный газ пропан, бутан | 82,5 | 5,34E-04 | - | 2 | 1,752 |
| МГВД КС "Демьяновская" - г. Ханты-Мансийск " | Природный газ | 82,5 | 5,34E-04 | - | 2 | 1,752 |
| МГВД КС "Октябрьская"-г. Ханты-Мансийск | Природный газ | 82,5 | 5,34E-04 | - | 2 | 1,752 |

Таблица 16.1.3

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении опасных природных явлений

| Виды опасных природных явлений | Частота природного явления год | Вероятность ЧС, год-1 | Характер ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы | 2*10-1 | 2*10-1 | Муниципальный |
| Опасные гидрологические явления и процессы | 2*10-2 | 1*10-3 | Региональный |
| Опасные метеорологические явления и процессы | 2*10-2 | 1,6*10-4 | Региональный |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера

К основным факторам террористического характера на исследуемой территории относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей, похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового и жилищного характера

На территории расположены:

- электросети;

- трансформаторные подстанции;

- канализационные сети;

- очистные сооружения канализации;

- канализационные насосные станции;

- водопроводные сети;

- очистные сооружения водопровода;

- насосные станции водопровода;

- водозаборы;

- котельные;

- теплосети;

- автомобильные мосты;

- и другие сооружения и коммуникации, играющие существенную роль в жизнедеятельности поселения.

К основным причинам риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Если рассматривать биолого-социальные предпосылки и возможные масштабы возникновения эпидемий, то по данным территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в регионе остается опасность возникновения массовых групповых заболеваний острыми кишечными инфекциями с водным фактором передачи. Случаев возникновения природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний не прогнозируется.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в Европейской и Южной части Страны, а также в соседних с Россией государствах, в весенне-летний период, с началом миграции дикой перелетной птицы возможен занос на территорию автономного округа вируса птичьего гриппа. Предполагаемое время – период массовых весенних миграций диких птиц (май-июнь). Возможные масштабы – распространение вируса в дикой популяции птиц по всей территории округа.

Ежегодно в хозяйствах районов прогнозируются вспышки различных болезней: восточный майский хрущ, непарный шелкопряд, большой еловый лубоед, сибирский шелкопряд и др.

## Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий для исследуемой территории

Зонирование исследуемой территории по степени опасности проведено на основе общей картины влияния всех негативных факторов в границах территории выявленной оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени (1 год).

Результаты оценки комплексного риска возможного поражения при чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) техногенного и природного характера на территории муниципального образования в обобщенном виде представлены на схеме «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Подробное описание находится в Том 2 Книга 4 - «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Необходимо учитывать, что вся территория муниципального образования согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 относится к категории территории со сложными природными условиями, а по категории опасности природных процессов оцениваются как «весьма опасные». А также, учитывая, высокую степень опасности реализации ЧС в результате возможных сильных ветров, воздействующих по всей территории муниципального образования, вся территория муниципального образования относится к зоне жесткого контроля.

Учитывая, что возможные сильные ветра способны воздействовать по всей исследуемой территории, для наглядности результатов анализа, риск формирования ЧС в результате этих опасных природных явлений для определения комплексного риска в дальнейшем не учитывались.

С учетом выше сказанного, анализ проведенных исследований и полученных результатов расчетов показывает, что территорию муниципального образования можно разбить на следующие зоны:

- зона неприемлемого риска (территория муниципального образования подверженная экзогенным природным процессам или подтапливаемая в период паводков и сильных осадков) с величиной комплексного риска 1 - 1,0*10-3;

- зона жесткого контроля (вся территория муниципального образования подверженная воздействию опасных природных явлений и процессов, а также зоны возможного поражения, формируемые последствиями крупных аварий на маршрутах транспортировки пожаровзрывоопасных веществ авиационным и трубопроводным транспортом) с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 1,00*10-5;

- зона приемлемого риска (формируемая зонами возможных санитарных потерь при ЧС техногенного и природного характера) с величиной комплексного риска менее 1,0*10-5;

Основные факторы формирования зон неприемлемого

риска чрезвычайных ситуаций

Постоянного контроля требуют территории муниципального образования подверженная воздействию экзогенных геологических процессов, которые отличаются разнообразием и интенсивностью проявления. Среди широкого круга экзогенных процессов по активности и негативному воздействию выделяются эрозионные и склоновые процессы. При значительном разнообразии условий формирования и особенностей проявления таких процессов общей закономерностью является увеличение пораженности территории и нарастания интенсивности процессов во времени. На заболоченной или подтапливаемой территории в период паводков и сильных осадков может сформироваться чрезвычайная ситуация регионального уровня, в результате которой количество пострадавших может составить до 100 человек, а материальный ущерб составит до 30 млн. руб.

Вывод

Указанные выше опасные природные процессы формируют зоны неприемлемого риска и необходимы неотложные меры по уменьшению риска.

Основные факторы формирования зон жесткого контроля

чрезвычайных ситуаций

Наиболее опасным природным явлением по возможным катастрофическим последствиям для исследуемой территории являются сильные ветра.

При этом.

| Характеристика повреждения жилых зданий. |
| --- |
| Среднее разрушение - | 11 | зданий. |  |  |  |
| Слабое разрушение - | 56 | зданий. |  |  |  |
| Характеристика степени поражения людей. |
|  | Безвозвратные потери |  | 37 | чел. |
|  | Санитарные потери |  | 149 | чел. |
|  | Общие потери |  | 186 | чел. |
|  | Число пострадавших без крова |  | 0 | чел. |
| Степень риска ЧС. |
|  | - риск проявления природного явления | 2,00E-02 | год-1 |
|  | - риск формирования ЧС | 1,60E-04 | год-1 |
|  | - риск ущерба | 252,79 | млн. руб./ЧС |

Анализ характера и возможных последствий проявления опасных гидрологических явлений и процессов на рассматриваемой территории показывает, что последствия могут носить катастрофический характер и способны существенно нарушить жизненные условия проживающего населения.

При этом степень риска ЧС составляет.

| - риск проявления природного явления | 2,00E-02 | год-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - риск формирования ЧС | 1,00E-03 | год-1 |  |
| - риск ущерба ЧС | 412,10 | млн. руб./ЧС |

Внимания требуют зоны возможного поражения, образование которых возможно в результате аварий с участием потенциально опасных веществ на маршрутах транспортировки пожаровзрывоопасных веществ авиационным и трубопроводным транспортом.

В местах аварии возможно:

- поражение и гибель людей;

- повреждение транспортных средств;

- повреждение шоссейных дорог и мостов;

- повреждение и разрушение зданий и сооружений;

- разрушение опор линий электропередачи;

Возможные последствия подобных аварий:

- количество погибших может составить до 3 человек;

- количество пострадавших может составить до 28 человек;

- материальный ущерб может достигнуть 28 млн. руб;

Вывод:

Указанные выше опасные процессы формируют зоны жесткого контроля и необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Основные факторы формирования зон приемлемого риска

чрезвычайных ситуаций

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные вещества;

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Вывод:

Указанные выше зоны возможного поражения от техногенных ЧС формируют зоны приемлемого риска и нет необходимости в мероприятиях по снижению риска с учетом постоянного выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности персонала предприятия и населения муниципального образования определенных нормативными документами по техническому регулированию.

Основные выводы

Анализ возможных последствий возникновения ЧС на исследуемой территории показывает, что при решении задач обеспечения надежной защиты населения и территорий (далее - ЗНиТ), необходимо учитывать: воздействие на людей химического и радиационного воздействия, волновых процессов (ударных волн, взрывов газо-воздушных смесей), обрушения конструкций зданий, и пожаров.

С целью обеспечения защиты населения и территорий и снижения материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, а также при террористических актах необходимо проведение инженерно-технических мероприятий.

# Описание электронной версии проекта

## Краткое описание технологии создания проекта

При создании графических материалов проекта генерального плана применялись следующие общие правила цифрового описания объектов:

- при отображении объектов на карте использовались три вида локализации объектов (площадной объект, линейный объект, точечный объект);

- границы смежных объектов содержат одинаковое количество точек метрики с идентичными координатами (соблюдение топологии);

- границы объектов площадной локализации имеют одинаковое количество точек между собой и одинаковое количество точек с линейными объектами, их ограничивающими;

- не допускается пересечение или наложение площадных объектов в одном или нескольких слоях, если слои обладают топологической связностью и не допускают наложений и (или) пересечений;

- не допускаются самопересечения контуров площадных объектов в виде петель;

- узловые точки метрики сформированы:

а) в местах примыкания объектов друг к другу;

б) в местах смены характера локализации;

в) в месте соединения площадного или линейного объектов с точечным объектом;

г) в местах пересечения наземных линейных объектов, расположенных на одном уровне, друг с другом;

Исключения составляют пересечения объектов, расположенных на разных уровнях и фактически не взаимодействующих друг с другом (пересечения трубопроводов с ЛЭП и трубопроводами, расположенными на других уровнях и т.п.).

Для контроля топологии объектов, в частности, использованы средства ГИС MapInfo:

- обнаружение самопересечений;

- обнаружение перекрытий;

- обнаружения пустот между объектами.

Используемые шрифты.

В процессе разработки графических материалов проекта, в целях соответствия требованиям Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» в части графического отображения объектов капитального строительства (условных знаков), использовался шрифт «terplaning», представленный в формате True Type (\3 МАТЕРИАЛЫ В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ\Шрифты\terplaning.ttf). Данный шрифт, полностью представляет все множество условных обозначений точечных объектов, требуемых для цифрового описания объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегиона России (см. рисунок 17.1).

Рисунок 17.1 Шрифт terplaning.ttf

Дополнительно разработанные утилиты.

В соответствии с требованиями Технического задания, в целях установления координат границ городского округа и населенного пункта, разработан дополнительный программный модуль для расчета каталога координат поворотных (характерных) точек границы.

Для разработки использовалась среда программирования MapBasic 11.0. Созданный программный модуль позволяет формировать таблицу в формате MapInfo, содержащую поворотные точки интересующего объекта, графически представляемые в виде крестов красного цвета и характеризующиеся следующей атрибутивной информацией, представленной в таблице 17.1:

Таблица 17.1

| Наименование атрибута | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| nt | Integer | Номер поворотной(характерной) точки объекта |
| x | Float | Х – координата поворотной(характерной) точки объекта |
| y | Float | У – координата поворотной(характерной) точки объекта |
| Len | Float | Расстояние до следующей поворотной(характерной) точки объекта в метрах |
| Angel | Float | Азимут до следующей поворотной(характерной) точки объекта в градусах |

Листинг разработанного программного модуля:

Sub RaschetCoord

Dim i, k, j, n, nk As integer

Dim NameTab1, p, p1, p2, koordsyst As string

Dim x1, y1, lc, x2, x3, y2, y3, a, Lc1, xk, yk, xc, yc as Float

Dim Masshtab, Kkorot, Kdlin As integer

Dim FlagNapravl As logical

Dim o as Object

Onerror Goto NoSelTab

If SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS) = 0 Then

Goto noseltab

End if

NameTab1 = SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME)

Onerror Goto 0

koordsyst = TableInfo(NameTab1, TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE)

Set CoordSys Table NameTab1

p = PathToDirectory$(TableInfo(NameTab1, TAB_INFO_TABFILE))

Create Table DirAngel

(id char(15), NumLine char(4), Len char(6), Angel char(6))

File p+"DirAngel"

Create Map For DirAngel Using NameTab1

Create Table Krest

(id char(15), nt char(5), x float, y float, Len char(6), Angel char(6))

File p+"Krest"

Create Map For Krest Using NameTab1

Select * From NameTab1 Into Temp1

Fetch First From Temp1

k = TableInfo(Temp1, TAB_INFO_NROWS)

For j = 1 to k

If (ObjectInfo(Temp1.obj, OBJ_INFO_TYPE) = OBJ_TYPE_REGION) OR (ObjectInfo(Temp1.obj, OBJ_INFO_TYPE) = OBJ_TYPE_PLINE) then

n = ObjectInfo(Temp1.obj, OBJ_INFO_NPOLYGONS+1)

nk = 1

For i = 1 to n-1

xc = CentroidX(Temp1.obj)

yc = CentroidY(Temp1.obj)

xk = ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i)

yk = ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i)

y1 = (ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i+1)-ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i))/2

lc = Distance(ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i+1), 0, ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i), 0, "m")

lc1 = Distance (ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i+1),  ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i+1), ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i),  ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i),  "m")

If lc1 = 0 Then Goto povtor

End if

if y1<0 Then

y1=y1*(-1)

y1 = y1+ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i+1)

Else

y1 = y1+ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i)

End If

x1 = (ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i+1)-ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i))/2

if x1<0 Then

x1=x1*(-1)

x1 = x1+ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i+1)

Else

x1 = x1+ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i)

End IF

p = Temp1.id

x2=ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i)

x3=ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i+1)

y2=ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i)

y3=ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i+1)

If x3-x2>0 Then

If (y3-y2)>0 Then

lc = Distance(ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i+1), 0, ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i), 0, "m")

a = acos(lc/lc1)*RAD_2_DEG

Else

lc = Distance(ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i+1), 0, ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i), 0, "m")

a = 90+acos(lc/lc1)*RAD_2_DEG

End If

End If

If y3 > y2 Then

lc = Distance(ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i+1), 0, ObjectNodeX(Temp1.obj, 1, i), 0, "m")

a = 270+acos(lc/lc1)*RAD_2_DEG

Else

lc = Distance(ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i+1), 0, ObjectNodeY(Temp1.obj, 1, i), 0, "m")

a = 180+acos(lc/lc1)*RAD_2_DEG

End if

End if

p2 =a

p1 = lc1

If a > 180 Then

a = a -180

End if

Set Style Symbol MakeFontSymbol(50, RED, 12, "Map Symbols", 0, 0)

o = CreatePoint(xk, yk)

Insert Into Krest (obj, id, nt, x, y, Len, Angel) Values(o, p, nk, xk, yk, p1, p2)

nk = nk+1

povtor:

Next

End If

Fetch Next from Temp1

Next

Close Table Temp1

Goto last_exit

NoSelTab:

Note "Не выбран объект"

Last_exit:

End Sub

Данный программный модуль для расчета координат точек границы использовался при подготовке каталогов координат поворотных (характерных) точек границы городского округа города Ханты-Мансийска и населенного пункта Ханты-Мансийск.

## Источники исходных данных, их точность и актуальность

Для разработки проекта в основном использовались полученные данные из ИСО ГД Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города. Кроме того, добавлялись данные полученные по запросам от городских и окружных инженерных служб и организаций, проанализированы открытые источники информации. В формировании графических материалов проекта использованы исходные данные, представленные в таблице 17.2.

Таблица 17.2

| № п/п | Наименование | Источник | Актуальность | Точность (масштаб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные в векторном виде: |
| 1 | Топографические материалы в виде планшетов (МСК-86) | Заказчик | ориентировочно 2012 год | 1 : 500 |
| 2 | Топографические материалы (МСК) | Заказчик | ориентировочно 2008 год | 1 : 2 000 |
| 3 | Материалы Генерального плана города (МСК-86) | Заказчик | 2008 год | 1 : 10 000 |
| 4 | Материалы ПЗиЗ города | Заказчик | 02.2013 года | 1 : 5 000 |
| 5 | Материалы проектов планировки (МСК, МСК-86) | Заказчик | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1 : 2 000 |
| 6 | Материалы Open Street Map (WGS-84) | Интернет | 2013 год | 1 : 10 000 |
| 7 | Материалы земельного кадастра (МСК-86) | Заказчик | 09.2013 год | 1 : 2 000 |
| Данные в растровом виде: |
| 1 | Космоснимок GeoEye | Заказчик | 08.2009 г. | 1 метр |
| 2 | Космоснимки сервиса Bing Maps | Интернет | ориентировочно 2010 год |  |
| 3 | Космоснимки сервиса Google Maps | Интернет | ориентировочно 2012 год | 1 метр |
| 4 | Космоснимки сервиса Yandex Maps | Интернет | ориентировочно 2011 год | 1 метр |

Все представленные исходные данные, были загружены в ГИС MapInfo, путем приведения их к единой системе координат МСК-86 (проекция карты MapInfo “план-схема”) с использованием в качестве базовой картографической основы представленных материалов в системе координат МСК-86: земельного кадастра и топографических материалов масштаба 1:500.

Топографические материалы масштаба 1:500 представлены в виде 1031 стандартных топографических планов в векторном виде в формате графического пакета MapInfo (Рисунок 17.2). Состояние местности - неизвестно. Система высот Балтийская 1977 г. Система координат местная (МСК-86).

Рисунок 17.2 Наличие топографических планов 1:500

Местная система координат (МСК-86), разработана 29 НИИ Министерства обороны Российской Федерации и утвержденной приказом Росземкадастра от 28.03.2002 года № П/256 «О введении местных систем координат». Параметры МСК-86 содержатся в «Общие положения о местных системах координат Роснедвижимости», находящихся на хранении в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре с инв. № 152с от 26.10.12.

Справка об образовании местной системы координат города Ханты-Мансийска хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре входящий № 97с от 11.09.96 Тюменской ТИГГН.

Представленные Заказчиком планшеты сшивались в единое информационное пространство с разнесением типов объектов (полигон, точка, полилиния, подпись) по отдельным таблицам.

Таблица 17.3

| № п/п | Наименование | Имя таблицы | Тип объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожная сеть | Dor_l.TAB | Полилиния |
| 2 |  | Dor_p.TAB | Полигон |
| 3 |  | Dor_t.TAB | Точка |
| 4 |  | Dor_text.TAB | Подпись |
| 5 | Инженерные сооружения и коммуникации | Komun_l.TAB | Полилиния |
| 6 |  | Komun_p.TAB | Полигон |
| 7 |  | Komun_t.TAB | Точка |
| 8 |  | Komun_text.TAB | Подпись |
| 9 | Ограждения | Ogr_l.TAB | Полилиния |
| 10 |  | Ogr_p.TAB | Полигон |
| 11 |  | Ogr_t.TAB | Точка |
| 12 |  | Ogr_text.TAB | Подпись |
| 13 | Рельеф | Relef_l.TAB | Полилиния |
| 14 |  | Relef_p.TAB | Полигон |
| 15 |  | Relef_t.TAB | Точка |
| 16 |  | Relef_text.TAB | Подпись |
| 17 | Оформление | Situas_l.TAB | Полилиния |
| 18 |  | Situas_p.TAB | Полигон |
| 19 |  | Situas_t.TAB | Точка |
| 20 |  | Situas_text.TAB | Подпись |
| 21 | Здания сооружения | Zdan_l.TAB | Полилиния |
| 22 |  | Zdan_p.TAB | Полигон |
| 23 |  | Zdan_t.TAB | Точка |
| 24 |  | Zdan_text.TAB | Подпись |
| 25 | Заливка | Zl_l.TAB | Полилиния |
| 26 |  | Zl_p.TAB | Полигон |
| 27 |  | Zl_t.TAB | Точка |
| 28 |  | Zl_text.TAB | Подпись |

Картографический материал, на территории городского округа не покрытой планшетами масштаба 1:500, сформирован на основе, представленных Заказчиком, векторных материалов в формате MapInfo генерального плана и векторных кадастровых данных земельных участков в системе координат МСК-86, с использованием различных дополнительных материалов, полученных из открытых источников (Таблица 17.2), с приведением их к единой системе координат МСК-86, путем использования аффинных преобразований.

## Краткое описание используемых программных продуктов

Для разработки графических материалов проекта (карт и схем), в соответствии с требованиями технического задания, использована геоинформационная система MapInfo Professional версии 11.0.

MapInfo Professional – географическая информационная система (ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. Первая версия ГИС MapInfo Professional была разработана в 1987 году компанией MapInfo Corp., и стала одной из самых популярных ГИС в мире. Сейчас MapInfo Professional используется в 130 странах мира, переведена на 20 языков, включая русский, и установлена в десятках тысяч организаций. В России благодаря простоте освоения, богатым функциональным возможностям и разумной стоимости, MapInfo Professional стала самой массовой геоинформационной системой.

ГИС MapInfo представляет собой высокоэффективное средство для визуализации и анализа пространственных данных. Сферами применения ГИС MapInfo являются: бизнес и наука, образование и управление, социологические, демографические и политические исследования, промышленность и экология, транспорт и нефтегазовая индустрия, землепользование и кадастр, градостроительство, службы коммунального хозяйства и быстрого реагирования, армия и органы правопорядка, а также многие другие отрасли хозяйства.

ГИС MapInfo – полностью русифицированный программный продукт, позволяющий корректно работать с русскоязычными данными, включая процедуры сортировки, индексации и запросов. В поставку русской версии MapInfo включены дополнительные инструменты для трехмерной визуализации и анализа данных, модуль для решения геодезических задач, дополнительные функции редактирования графических объектов, библиотеки топографических знаков для различных масштабов, картографические проекции, используемые в России, и другие материалы.

## Описание структуры хранения данных проекта

Электронная версия проекта представлена на компакт-диске, состоящим из 3 папок, представленных в таблице 17.4.

Таблица 17.4.

| № п/п | Наименование папки | Описание папки |
| --- | --- | --- |
| 1 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ | Содержит утверждаемую (основную) часть материалов проекта, в виде текстовых документов, и карт представленных в растровом формате tiff и jpeg |
| 2 | ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ | Содержит обосновывающую. часть материалов проекта, в виде текстовых документов, и карт представленных в растровом формате tiff и jpeg |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ | Содержит электронную версию графических материалов в формате MapInfo |

Материалы в векторном виде в формате MapInfo, представлены таблицами MapInfo, объединенными рабочими наборами MapInfo (*.wor) по принципу один рабочий набор соответствует одной тематической карте, перечень рабочих наборов представлен в таблице 17.5.

Таблица 17.5.

| № п/п | Наименование рабочего набора | Наименование карты генерального плана |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 Карта границы городского округа Ханты-Мансийска.wor | Карта границы городского округа город Ханты-Мансийск с отображением поворотных (характерных) точек. |
| 2 | 02 Карта границы НП Ханты-Мансийска.wor | Карта границы населенного пункта город Ханты-Мансийск городского округа город Ханты-Мансийск с отображением поворотных (характерных) точек. |
| 3 | 03 Основной чертеж.wor | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана. |
| 4 | 04 Карта функциональных зон.wor | Карта функциональных зон города. |
| 5 | 05 Карта энергоснабжения ВиК.wor | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. |
| 6 | 06 Карта энергоснабжения ТиГ.wor | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение. |
| 7 | 07 Карта энергоснабжения ЭиС.wor | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь. |
| 8 | 08 Карта объектов транспорта.wor | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения. |
| 9 | 09 Карта существующего и планируемого размещения ОКС.wor | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 10 | 10 Карта существующих категорий земель.wor | Карта существующих границ земель различных категорий. |
| 11 | 11 Карта планировочной организции.wor | Карта планировочной организации территории городского округа с указанием наличия утвержденной документации по планировке территории. |
| 12 | 12 Карта современного функционального использования.wor | Карта современного функционального использования территории городского округа. |
| 13 | 13 Карта инженерно-геологического районирования.wor | Карта инженерно-геологического районирования. |
| 14 | 14 Карта инженерной защиты и подготовки территории.wor | Карта инженерной защиты и подготовки территории. |
| 15 | 15 Карта территорий возникновения ЧС.wor | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 16 | 16 Карта комплексной оценки.wor | Карта комплексной оценки территории городского округа. |
| 17 | 17 Карта границ ЗсОУИТ прогноз.wor | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Прогноз трансформации ограничений на проектный срок. Охрана окружающей среды. |

Используемые в рабочих наборах графические слои представлены в виде таблиц в формате MapInfo в проекции карты – «план-схема» и содержатся в подпапках папки «МАТЕРИАЛЫ В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ», структура представлена в таблице 17.6.

Таблица 17.6.

| № п/п | Наименование подпапки | Описание содержащихся таблиц MapInfo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Декоративная графика | Содержит таблиц MapInfo оформительского характера, таки как: буфер границы городского округа, фон, маску. |
| 2 | ЗОУИТ | Таблицы, представляющие слои с зонами с особыми условиями использования территории таки как: ООПТ Самаровский Чугас, охранная зона ООПТ, СЗЗ и т.п. |
| 3 | Инженерная инфраструктура | Содержит таблицы слоев с объектами водоотведения, водоснабжения, газоснабжения, инженерной защиты территории, связи, теплоснабжения, электроснабжения |
| 4 | Комплексная оценка | Содержит слои с данными по: землям лесного фонда, земельного кадастра, аварийных домов, территориям с утвержденными документами по планировки, границ территорий с разрабатываемыми в текущий момент документами по планировке, выводов комплексной оценки |
| 5 | ООС | Содержит данные по: зонам с особыми условиями использования территории, мероприятиям по охране окружающей среды |
| 6 | Опорный план | Содержит существующее функциональное зонирование, существующие объекты капитального строительства |
| 7 | Планировочная организация | Содержит слои, представляющие границы: городского округа, населенного пункта, планировочных зон, планировочных районов, микрорайонов, планируемые земли лесного фонда и земли промышленности, с поворотными точками границ городского округа и населенного пункта. |
| 8 | Проектные решения | Содержит слои с планируемым функциональным зонированием, планируемыми объектами капитального строительства, границы 1-й очереди строительства и т.п. |
| 9 | Топография | Содержит слои с базовой топографической основой |
| 10 | Транспортная инфраструктура | Содержит объекты транспортной инфраструктуры |

## Используемые справочники и классификаторы

В работе согласно техническому заданию в основе формирования цифровых данных использованы классификаторы и справочники «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (введенные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года № 19) и дополненные необходимой информацией в соответствии с местными градостроительными нормами. Используемые справочники и классификаторы представлены в таблицах 17.7, 17.8 и 17.9.

Таблица 17.7.

| Код объекта | Наименование объекта | Условный знак для отображения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | Планируемые |
| 08 | Объекты капитального строительства (ОКС) |  |  |
| 0801 | ОКС учебно-образовательного назначения |  |  |
| 0802 | ОКС культурно-досугового назначения |  |  |
| 0803 | ОКС спортивного назначения |  |  |
| 0804 | ОКС здравоохранения |  |  |
| 0805 | ОКС социального обеспечения |  |  |
| 0806 | ОКС производственного и коммунально-складского назначения |  |  |
| 0807 | ОКС отдыха и туризма |  |  |
| 0808 | ОКС сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 0809 | ОКС специального назначения |  |  |
| 0810 | ОКС транспортной инфраструктуры |  |  |
| 081001 | ОКС железнодорожного транспорта |  |  |
| 08100102 | Железная дорога магистральная не электрифицированная |  |  |
| 08100105 | Железные дороги узкоколейные |  |  |
| 08100110 | Вокзал железнодорожный/депо |  |  |
| 081002 | ОКС внешнего автомобильного транспорта |  |  |
| 08100212 | Автовокзал |  |  |
| 08100213 | Автостанция |  |  |
| 08100214 | Автобусный парк |  |  |
| 08100215 | Автозаправочная станция |  |  |
| 08100217 | Станция технического обслуживания |  |  |
| 081003 | ОКС воздушного транспорта |  |  |
| 08100301 | Международный аэропорт |  |  |
| 08100309 | Объект единой системы организации воздушного движения |  |  |
| 081004 | ОКС водного транспорта и гидротехнические сооружения |  |  |
| 08100404 | Речной порт |  |  |
| 08100405 | Причал (пристань) |  |  |
| 08100414 | Лодочная станция, яхт клуб |  |  |
| 0811 | ОКС инженерной инфраструктуры |  |  |
| 081101 | ОКС электроэнергетики |  |  |
| 08110107 | Электростанция газопоршневая (ГПЭС) |  |  |
| 08110117 | Подстанция (ПС) |  |  |
| 08110123 | Подстанция 220 кВ |  |  |
| 08110124 | Подстанция 110 кВ |  |  |
| 08110129 | Переключательный пункт |  |  |
| 08110130 | Трансформаторная подстанция |  |  |
| 08110131 | Линия электропередачи (ЛЭП) |  |  |
| 08110137 | ЛЭП 220 кВ |  |  |
| 08110138 | ЛЭП 110 кВ |  |  |
| 081102 | ОКС водоснабжения |  |  |
| 08110201 | Водовод (линейные сооружения) |  |  |
| 08110202 | Водопровод |  |  |
| 08110203 | Водозабор |  |  |
| 08110204 | Станция водоподготовки (Водоочистная станция) |  |  |
| 08110205 | Насосная станция |  |  |
| 08110206 | Резервуар |  |  |
| 081103 | ОКС водоотведения |  |  |
| 08110301 | Канализация магистральная |  |  |
| 08110302 | Канализация прочая |  |  |
| 08110303 | Канализация хозяйственно-бытовая |  |  |
| 08110304 | Канализация промышленная |  |  |
| 08110305 | Канализация ливневая |  |  |
| 08110306 | Дренаж |  |  |
| 08110307 | Очистные сооружения |  |  |
| 081104 | ОКС газоснабжения |  |  |
| 08110405 | Газораспределительная станция (ГРС) |  |  |
| 08110406 | Газорегуляторный пункт (ГРП) |  |  |
| 08110407 | Блочный газорегуляторный пункт (ГРПБ) |  |  |
| 08110408 | Газорегуляторная установка (ГРУ) |  |  |
| 080307 | ОКС теплоснабжения |  |  |
| 08030703 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) |  |  |
| 08030705 | Котельная |  |  |
| 080308 | ОКС связи |  |  |
| 08030804 | Автоматическая телефонная станция |  |  |
| 08030805 | Антенно-мачтовые сооружения |  |  |
| 08030806 | Телевизионный ретранслятор |  |  |
| 08030807 | Узел мультисервисного доступа |  |  |

Таблица 17.8.

| Номер справоч-ника | Наименование справочника | Список значений справочника |
| --- | --- | --- |
| 08-1 | Значение ОКС | Федерального значения |
|  |  | Регионального значения |
|  |  | Местного значения |
| 08-5 | Статус объекта градостроительной деятельности | Существующий |
|  |  | Планируемый |
| 08-6 | Состояние существующего объекта градостроительной деятельности | Сохраняемый |
|  |  | Реконструируемый |
|  |  | Подлежащий реконструкции |
|  |  | Ликвидируемый |
|  |  | Строящийся |
| 08-7 | Состояние планируемого объекта градостроительной деятельности | Проектируемый |
|  |  | Перспективный |
| 08-9 | Принадлежность ОКС федерального значения к схеме территориального планирования (СТП) Российской Федерации | Федеральный транспорт, автомобильные дороги федерального значения |
|  |  | Оборона страны и безопасность государства |
|  |  | Энергетика |
|  |  | Высшее профессиональное образование |
|  |  | Здравоохранение |
| 08-12 | Тип ОКС учебно-образовательного назначения | Дошкольное образовательное учреждение |
|  |  | Общеобразовательное учреждение |
|  |  | Начальная общеобразовательная школа |
|  |  | Основная общеобразовательная школа |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа |
|  |  | Гимназия |
|  |  | Лицей |
|  |  | Образовательное учреждение дополнительного образования детей |
|  |  | Образовательное учреждение дополнительного образования для взрослых |
|  |  | Государственное учебно-воспитательное учреждение |
|  |  | Государственное образовательное учреждение кадетская школа |
|  |  | Государственное образовательное учреждение кадетская школа-интернат |
|  |  | Вечернее (сменное) образовательное учреждение |
|  |  | Общеобразовательная школа - интернат |
|  |  | Образовательное учреждение для детей сирот оставшихся без попечения родителей |
|  |  | Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа |
|  |  | Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
|  |  | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
|  |  | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования |
|  |  | Образовательное учреждение начального профессионального образования |
|  |  | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования |
|  |  | Образовательное учреждение среднего профессионального образования |
|  |  | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
|  |  | Образовательное учреждение высшего профессионального образования |
|  |  | Государственное научное учреждение |
|  |  | Государственное учреждение |
|  |  | Муниципальное учреждение |
|  |  | Государственное унитарное предприятие |
| 08-13 | Тип ОКС культурно-досугового назначения | Дворец творчества |
|  |  | Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, учебные центры |
|  |  | Библиотека, читальный зал |
|  |  | Театр |
|  |  | Концертный зал |
|  |  | Музей |
|  |  | Выставочный зал |
|  |  | Художественная галерея, салон |
|  |  | Универсальный спортивно-зрелищный комплекс |
|  |  | Дом культуры |
|  |  | Клуб |
|  |  | Центр культуры и искусств |
|  |  | Центр ремесел и промыслов |
|  |  | Кинотеатр |
|  |  | Цирк |
|  |  | Зоопарк |
|  |  | Планетарий |
|  |  | Филармония |
|  |  | Аквапарк |
| 08-14 | Тип ОКС спортивного назначения | Спортивный центр |
|  |  | Стрельбище |
|  |  | Тир |
|  |  | Лыжная база |
|  |  | Лодочная станция, яхт-клуб |
|  |  | Стадион, спортивная арена |
|  |  | Спортивный зал |
|  |  | Спортивное сооружение с ледовым покрытием закрытое |
|  |  | Конно-спортивная база |
|  |  | Ипподром |
|  |  | Велотрек |
|  |  | Автодром, мотодром, картинг |
|  |  | Корт крытый и открытый |
|  |  | Физкультурно-спортивный комплекс |
|  |  | Спортивно-культурный комплекс |
| 08-15 | Тип ОКС здравоохранения | Амбулаторно-поликлиническое учреждение |
|  |  | Лечебно-профилактическое учреждение |
|  |  | Больница |
|  |  | Госпиталь |
|  |  | Специализированная больница |
|  |  | Медицинский центр |
|  |  | Перинатальный центр |
|  |  | Центр планирования семьи и репродукции |
|  |  | Центр охраны репродуктивного здоровья подростков |
|  |  | Центр высоких медицинских технологий |
|  |  | Центр медицины катастроф |
|  |  | Медицинский информационно-аналитический центр |
|  |  | Информационно-методический центр |
|  |  | Медицинский биофизический центр |
|  |  | Центр эпидемии и эпидемиологии |
|  |  | Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
|  |  | Центр гигиенического образования населения |
|  |  | Диспансер |
|  |  | Станция скорой медицинской помощи |
|  |  | Медико-санитарная часть |
|  |  | Учреждение переливания крови |
|  |  | Противочумный центр (станция) |
|  |  | Дезинфекционный центр (станция) |
|  |  | Учреждение охраны материнства и детства |
|  |  | Санаторно-курортное учреждение |
|  |  | Учреждение здравоохранения особого типа |
|  |  | Хоспис |
|  |  | Лепрозорий |
|  |  | Научное учреждение здравоохранения с клиникой терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля |
|  |  | Учреждение высшего профессионального образования с клиникой терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля |
|  |  | Учреждение дополнительного профессионального образования с клиникой терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля |
|  |  | Специализированное учреждение здравоохранения с клиникой терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля |
|  |  | Учреждение здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 08-16 | Тип ОКС социального обеспечения | Стационарное учреждение социального обслуживания |
|  |  | Дом-интернат для престарелых и инвалидов |
|  |  | Психоневрологический интернат |
|  |  | Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
|  |  | Центр социальной помощи семье и детям |
|  |  | Детский дом-интернат для умственно отсталых детей |
|  |  | Дом-интернат для детей с физическими недостатками |
|  |  | Центр (отделения) социальной помощи на дому |
|  |  | Центр социального обслуживания населения |
|  |  | Геронтологический центр |
|  |  | Центр дневного пребывания |
|  |  | Центр экстренной психологической помощи по телефону |
|  |  | Центр психолого-педагогической помощи |
|  |  | Социально-реабилитационный центр |
|  |  | Социально-оздоровительный центр |
|  |  | Центр временного пребывания |
|  |  | Консультативный центр |
|  |  | Кризисный центр помощи женщинам |
|  |  | Социальный приют для детей и подростков |
|  |  | Дом системы социального обслуживания |
|  |  | Учреждение социальной помощи |
|  |  | Социальная столовая |
|  |  | Детский дом-интернат |
| 08-17 | Тип ОКС производственного и коммунально-складского назначения | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
|  |  | Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
|  |  | Химическая и нефтехимическая промышленность |
|  |  | Лесозаготовка |
|  |  | Деревообрабатывающая промышленность |
|  |  | Целлюлозно-бумажное производство |
|  |  | Полиграфическое производство |
|  |  | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
|  |  | Производство машин и оборудования |
|  |  | Производство транспортных средств и оборудования |
|  |  | Электронная и электротехническая промышленность |
|  |  | Оборонная промышленность |
|  |  | Производство легкой промышленности |
|  |  | Пищевкусовая промышленность |
|  |  | Мясная и молочная промышленность |
|  |  | Рыбоперерабатывающая промышленность |
|  |  | Плодоовощная промышленность |
|  |  | Рыбоводство |
|  |  | Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность |
|  |  | Строительная индустрия |
|  |  | Химико-фармацевтическая промышленность |
|  |  | Микробиологическая промышленность |
|  |  | Предприятие по заготовке продукции растениеводства |
|  |  | Топливная промышленность |
|  |  | Промышленность высоких технологий |
|  |  | Склад |
|  |  | Склад ГСМ |
|  |  | Таможенный склад |
|  |  | Оптовый распределительный склад |
|  |  | Склад коммерческого общего пользования |
|  |  | Склад розничный |
|  |  | Склад военный |
|  |  | Склад временного хранения |
|  |  | Склад долгосрочного хранения |
|  |  | Нефтебаза |
| 08-18 | Тип ОКС отдыха и туризма | База отдыха, дом отдыха |
|  |  | Пансионат |
|  |  | Детский оздоровительный лагерь |
|  |  | Туристическая база |
|  |  | Кемпинг, мотель |
|  |  | Спортивно-оздоровительный лагерь |
| 08-19 | Тип ОКС сельскохозяйственного назначения | Теплица, оранжерея, парник |
|  |  | Питомник |
|  |  | Мельница, элеватор |
|  |  | Зернохранилище |
|  |  | Животноводческий комплекс |
|  |  | Ферма |
|  |  | Птицефабрика |
|  |  | Строение для содержания скота и птицы |
|  |  | Строение для содержания мелких домашних животных |
|  |  | Ветеринарная лечебница |
| 08-20 | Тип ОКС специального назначения | Кладбище |
|  |  | Крематорий |
|  |  | Колумбарий |
|  |  | Мемориальный комплекс |
|  |  | Золоотвал |
|  |  | Свалка |
|  |  | Полигон твердых бытовых отходов |
|  |  | Полигон для складирования снега |
|  |  | Полигон промышленных отходов |
|  |  | Полигон жидких бытовых отходов |
|  |  | Скотомогильник с захоронением в ямах |
|  |  | Скотомогильник с биологическими камерами |
|  |  | Объект по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов |
|  |  | Военный объект, режимная территория |
|  |  | Военкомат |
|  |  | Воинская часть |
|  |  | Испытательный полигон |
|  |  | Тюрьма |
|  |  | Колония |
|  |  | Исправительный центр |
|  |  | Следственный изолятор |
|  |  | Арестный дом |
| 08-21 | Тип ОКС железнодорожного транспорта | Железная дорога магистральная электрифицированная |
|  |  | Железная дорога магистральная не электрифицированная |
|  |  | Железная дорога прочая электрифицированная |
|  |  | Железная дорога прочая не электрифицированная |
|  |  | Железные дороги узкоколейные |
|  |  | Внутристанционный соединительный и подъездной путь |
|  |  | Станция железнодорожная |
|  |  | Станция железнодорожная узловая |
|  |  | Станция железнодорожная прочая |
|  |  | Вокзал железнодорожный/депо |
| 08-22 | Тип ОКС внешнего автомобильного транспорта | Автомагистраль федерального значения |
|  |  | Скоростная дорога федерального значения |
|  |  | Дорога обычного типа федерального значения |
|  |  | Автомагистраль регионального значения |
|  |  | Скоростная дорога регионального значения |
|  |  | Дорога обычного типа регионального значения |
|  |  | Автомагистрали межмуниципального значения |
|  |  | Скоростные дороги межмуниципального значения |
|  |  | Дороги обычного типа межмуниципального значения |
|  |  | Автомагистраль местного значения |
|  |  | Скоростная дорога местного значения |
|  |  | Дорога обычного типа местного значения |
|  |  | Частная автомобильная дорога |
|  |  | Автозимник |
|  |  | Автовокзал |
|  |  | Автостанция |
|  |  | Автобусный парк |
|  |  | Автозаправочная станция |
|  |  | Автогазозаправочная станция |
|  |  | Станция технического обслуживания |
|  |  | Стоянка транспортных средств |
|  |  | Автомойка |
|  |  | Автокемпинг, мотель |
|  |  | Железнодорожный переезд |
| 08-23 | Тип ОКС воздушного транспорта | Международный аэропорт |
|  |  | Внутрироссийский аэропорт |
|  |  | Аэродром |
|  |  | Вертодром |
|  |  | Вертолетная площадка |
|  |  | Летное поле |
|  |  | Взлетно-посадочная полоса |
|  |  | Аэровокзал |
|  |  | Объект единой системы организации воздушного движения |
| 08-24 | Тип ОКС водного транспорта и гидротехнических сооружений | Морской порт |
|  |  | Морской терминал |
|  |  | Объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей |
|  |  | Речной порт |
|  |  | Причал (пристань) |
|  |  | Маяк |
|  |  | Канал судоходный |
|  |  | Канал несудоходный |
|  |  | Шлюз |
|  |  | Плотина |
|  |  | Дамба |
|  |  | Берегоукрепительное сооружение |
|  |  | Паромная переправа |
|  |  | Лодочная станция, яхт-клуб |
| 08-28 | Тип ОКС электроэнергетики | Электростанция гидравлическая (ГЭС) |
|  |  | Электростанция гидроаккумулирующая (ГАЭС) |
|  |  | Электростанция приливная (ПЭС) |
|  |  | Электростанция солнечная |
|  |  | Электростанция комбинированная солнечная тепловая |
|  |  | Электростанция дизельная |
|  |  | Электростанция газопоршневая (ГПЭС) |
|  |  | Электростанция тепловая (ТЭС) |
|  |  | Электростанция тепловая конденсационная (КЭС) |
|  |  | Электростанция тепловая, теплоэлектроцентраль |
|  |  | Электростанция атомная (АЭС) |
|  |  | Электростанция атомная тепловая плавучая |
|  |  | Теплоэлектроцентраль атомная (АТЭЦ) |
|  |  | Электростанция ветровая (ВЭС) |
|  |  | Электростанция геотермальная (ГеоТЭС) |
|  |  | Электростанция на биомассе |
|  |  | Подстанция (ПС) |
|  |  | Тяговая подстанция ЖД |
|  |  | Подстанция 400 кВ преобразовательная |
|  |  | Вставка постоянного тока |
|  |  | Переключательный пункт |
|  |  | Трансформаторная подстанция |
|  |  | Линия электропередачи (ЛЭП) |
|  |  | Кабельная линия |
|  |  | Парогазовая |
| 08-31 | Тип напряжения ЛЭП, кВ | 1150 |
|  |  | 800 |
|  |  | 750 |
|  |  | 500 |
|  |  | 400 |
|  |  | 330 |
|  |  | 220 |
|  |  | 110 |
|  |  | 35 |
| 08-32 | Тип напряжения подстанции, кВ | 1150 |
|  |  | 800 |
|  |  | 750 |
|  |  | 500 |
|  |  | 400 |
|  |  | 330 |
|  |  | 220 |
|  |  | 150 |
|  |  | 110 |
|  |  | 35 |
|  |  | 20 |
|  |  | 10 |
|  |  | 6 |
|  |  | 0.4 |
| 08-34 | Тип ОКС водоснабжения | Водовод (линейные сооружения) |
|  |  | Водопровод |
|  |  | Водозабор |
|  |  | Станция водоподготовки (Водоочистная станция) |
|  |  | Насосная станция |
|  |  | Резервуар |
|  |  | Водонапорная башня |
| 08-35 | Тип ОКС водоотведения | Канализация магистральная |
|  |  | Канализация прочая |
|  |  | Канализация хозяйственно-бытовая |
|  |  | Канализация промышленная |
|  |  | Канализация ливневая |
|  |  | Дренаж |
|  |  | Очистные сооружения |
| 08-36 | Тип очистных сооружений | Очистные сооружения предприятий |
|  |  | Канализационная насосная станция |
|  |  | Головная канализационная насосная станция |
|  |  | Канализационные очистные сооружения |
|  |  | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации |
|  |  | Напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации |
| 08-37 | Тип ОКС газоснабжения | Газопровод ПНГ (попутный нефтяной газ) |
|  |  | Газопровод прочий |
|  |  | Конденсато–продукто–этанолопровод |
|  |  | Газопровод распределительный |
|  |  | Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ) |
|  |  | Газораспределительная станция (ГРС) |
|  |  | Газорегуляторный пункт (ГРП) |
|  |  | Блочный газорегуляторный пункт (ГРПБ) |
|  |  | Газорегуляторная установка (ГРУ) |
|  |  | Газонаполнительная станция (ГНС) |
|  |  | Резервуар для сжиженных газов |
|  |  | Резервуарная установка (СУГ) |
|  |  | Отключающее устройство |
|  |  | Газоизмерительная станция (ГИС) |
|  |  | Станция подземного хранения газа (СПХГ) |
|  |  | Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) |
|  |  | Пункт учета экспорта газа |
|  |  | Газовый куст (скважина) |
|  |  | Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) |
|  |  | Завод СПГ |
|  |  | Завод стабилизации конденсата |
|  |  | Регазификационный береговой терминал для природного сжиженного газа |
|  |  | Погрузочный береговой терминал для природного сжиженного газа |
|  |  | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) |
| 08-40 | Тип ОКС теплоснабжения | Теплопровод магистральный |
|  |  | Теплопровод распределительный |
|  |  | Центральный тепловой пункт (ЦТП) |
|  |  | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
|  |  | Котельная |
|  |  | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) |
| 08-41 | Тип ОКС связи | Линия электросвязи |
|  |  | Линейно-кабельное сооружение электросвязи |
|  |  | Земная станция |
|  |  | Автоматическая телефонная станция |
|  |  | Антенно-мачтовые сооружения |
|  |  | Телевизионный ретранслятор |
|  |  | Узел мультисервисного доступа |
| 08-48 | Вид линии связи | Кабельная линия связи |
|  |  | Радиорэлейная линия связи |
|  |  | Спутниковая линия связи |
|  |  | Комбинированная линия связи |
| 08-49 | Вид линии электропередач | Воздушная линия электропередачи |
|  |  | Кабельная линия электропередачи |
|  |  | Газоизолированная линия электропередачи |

Таблица 17.7.

| № | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Жилая зона |
| 1 | ЖЗ 101 | Жилая повышенной этажности |
| 2 | ЖЗ 102 | Жилая многоэтажная |
| 3 | ЖЗ 103 | Жилая среднеэтажная |
| 4 | ЖЗ 104 | Жилая малоэтажная |
| 5 | ЖЗ 105 | Жилая сезонного проживания |
| 6 | ЖЗ 106 | Жилая индивидуальная |
| 7 | ЖЗп | Перспективная жилая |
| Общественно-деловая зона |
| 8 | ОДЗ 201 | Административно-делового назначения |
| 9 | ОДЗ 202 | Социально-бытового назначения |
| 10 | ОДЗ 203 | Торгового назначения |
| 11 | ОДЗ 204 | Учебно-образовательного назначения |
| 12 | ОДЗ 205 | Культурно-досугового назначения |
| 13 | ОДЗ 206 | Спортивного назначения |
| 14 | ОДЗ 207 | Здравоохранения |
| 15 | ОДЗ 208 | Социального обеспечения |
| 16 | ОДЗ 209 | Научно-исследовательского назначения |
| 17 | ОДЗ 210 | Многофункционального назначения |
| 18 | ОДЗ 211 | Культового назначения |
| Инженерной инфраструктуры |
| 19 | ИЗ 400 | Инженерной инфраструктуры |
| Производственно-коммунальная зона |
| 20 | ПР 301 | Промышленности |
| 21 | ПР 302 | Коммунально-складского назначения |
| Природных территорий и рекреации |
| 22 | РЗ 601 | Мест отдыха общего пользования |
| 23 | РЗ 602 | Городские леса, сады |
| 24 | РЗ 603 | Учреждений отдыха и туризма |
| 25 | ПрТ 1 | Прочих природных территории |
| Специального назначения |
| 26 | ВРЗ 902 | Режимных территорий |
| 27 | СНЗ 801 | Ритуального назначения |
| Сельского хозяйства |
| 28 | СХ 1 | Сельскохозяйственных угодий |
| 29 | СХ 2 | Объектов сельхозназначения |
| Транспортной инфраструктуры |
| 30 | ТЗ 501 | Железнодорожного транспорта |
| 31 | ТЗ 502 | Автомобильного транспорта |
| 32 | ТЗ 503 | Воздушного транспорта |
| 33 | ТЗ 504 | Речного (морского) транспорта |

## Краткая инструкция по работе с электронной версией проекта

Для работы с электронной версией проекта необходим Windows-совместимый персональный компьютер с установленным программным пакетом ГИС MapInfo Professional версии 10.5 и выше, удовлетворяющий минимальным требованиям приведенными в таблице 17.9.

Таблица 17.9.

| Операционные системы | Оперативная память | Место на диске | Графика | Монитор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Windows XP Professional 32-разрядная SP3 - Windows 7 Максимальная 32-разрядная SP1 - Windows 7 Максимальная 64-разрядная SP1 с режимом совместимости для 32-разрядных программ. | 512MB оперативной памяти и 1GHz процессор Pentium | 1.5GB или больше | 16- или 24-разрядный вариант палитры цветов | разрешение экрана 1024x768 или лучше |
| -Windows 2008 Server 32-разрядная SP2 - Windows 2008 Сервер R2 64-разрядная SP1 с XenApp 6.0 - Windows 2008 Сервер R2 64-разрядная SP1 | 512MB оперативной памяти и 1GHz процессор Pentium | 2.9GB | 16- или 24-разрядный вариант палитры цветов | разрешение экрана 1024x768 или лучше |
| - Windows 8 | 1GB оперативной памяти (32-разрядной) 2GB RAM (64-разрядной) 1 GHz с поддержкой PAE, NX и SSE2 | 16GB (32 разрядной) 20GB (64 разрядной) | Графическая карта с поддержкой Microsoft DirectX 9 и WDDM драйвер | разрешение экрана 1024x768 или лучше |
| -Windows 2012 сервер | 512MB оперативной памяти и 1.4 GHz (64-разрядный процессор) или более быстрый с единственным ядром, 1.3 GHz (64-разрядный процессор) или более быстрый многоядерный | 32 GB | Графическая карта с поддержкой Microsoft DirectX 9 и WDDM драйвер | Super VGA (800x600) |

Перед началом работы с материалами генерального плана в векторном виде необходимо:

- Установить в операционной системе шрифт terplaning.ttf, находящийся на компакт-диске в папке «(\3 МАТЕРИАЛЫ В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ\Шрифты\»;

- Скопировать содержимое компакт-диска на внутренний носитель информации ПЭВМ и снять, при необходимости, атрибут «только для чтения»;

- Открыть необходимый для работы документ генерального плана с помощью запуска соответствующего рабочего набора в папке «(\3 МАТЕРИАЛЫ В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ\».

# Планируемые градостроительные мероприятия и оценка их влияния на комплексное развитие городского округа

## Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие его территории

Размещение новых объектов капитального строительства местного значения и иные планируемые мероприятия проекта внесения изменений в генеральный план города Ханты-Мансийска учитывают реализацию действующих программ комплексного развития местного и регионального уровня с учетом заложенных в них целевых показателей и достижений положительного социально-экономического эффекта.

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения (см. Том 2 Книга 2) в рамках проекта внесения изменений в генеральный план города направлен:

- на обеспечение устойчивого развития территории города посредством формирования правовых инструментов реализации полномочий органов его государственной и местной власти;

- на обеспечение возможности развития его экономики с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического как Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, так и городского округа;

- на создание благоприятной среды жизнедеятельности горожан и условий для устойчивого развития городского округа на перспективу с учетом социально-экономических и экологических условий;

- на обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природного ресурсного потенциала территории;

- на увеличение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Ханты-Мансийска, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- на создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, с учетом возможности получения квалифицированных услуг в социальной сфере, в сфере образования, здравоохранения, спорта и др.;

- на усовершенствование, развитие внешних и внутренних транспортных связей с учетом расширения территории городского округа как основы укрепления социально-экономической сферы, а также улучшения состояния улично-дорожной сети;

- на развитие сферы рекреации и туризма, с созданием и расширением предоставляемых видов и услуг отдыха, занятий физкультурой, спортом и туризмом.

Учитывая градостроительный потенциал городского округа города Ханты-Мансийска и опираясь на целевые программы его социально-экономического развития (Приложение 4), в проекте изменений в генеральный план городского округа, предложены основные пути и характеристики планируемого развития территории городского округа (см. табл. 18.2.3), а также решение задач его пространственного развития:

- совершенствование пространственной структуры территории городского округа с перспективным расширением жилищно-гражданского строительства в восточном направлении (увеличение площади жилищного фонда с 1805,3 тыс. кв. м до 
4650 тыс. кв. м.);

- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры (увеличение площади общественно-деловых зон в 2,5 раза);

- регенерация и развитие жилых и общественно-деловых зон;

- сохранение объектов культурного наследия – объектов архитектуры и градостроительства;

- сохранение особо охраняемых природных территорий;

- реорганизация и развитие производственной, инженерно-транспортной инфраструктур (увеличение площади производственно-коммунальных зон в 3 раза, зон инженерной инфраструктуры в 4 раза и зон транспортной инфраструктуры в 2 раза);

- повышение интенсивности и рациональности использования городских территорий.

Территориальное планирование городского округа города Ханты-Мансийска включает:

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства и зон с особыми условиями использования территорий;

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности;

- формирование комплексной инфраструктуры города, отвечающей его предназначению (миссии) столичного города – административного, делового и культурного центра как Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, так и Уральского федерального округа.

Планируемые мероприятия в проекте генерального плана (см. Том 1 Книга 1) разработаны с учетом всестороннего анализа и перспективной градостроительной емкости территории и окажут существенное влияние на его развитие. Обобщенные выводы и оценка возможного влияния планируемых местных объектов на комплексное развитие территории городского округа приводятся по отдельным секторам хозяйственной деятельности.

По объектам промышленного и агропромышленного комплексов

Реализация мероприятий по развитию промышленного и агропромышленного комплексов является одним из важных факторов развития экономики города.

Приоритетным направлением в развитии отраслей производственной сферы должно стать реанимирование существующих предприятий на основе внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий, развитие пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов и стройдеталей, ориентированных на жилищно-гражданское строительство. Развитие легкой и кустарной промышленности, ориентированных на использование местных природных ресурсов для изготовления оригинальной продукции.

Проектные предложения базируются на результатах выполненных работ, исследований и комплексного технико-экономического анализа имеющихся тенденций и закономерностей территориального функционирования основных отраслей хозяйственной деятельности. Они должны способствовать проведению более четкой градостроительной политики по совершенствованию архитектурно-планировочной организации, рациональному и эффективному использованию производственно-коммунальных территорий с учетом их санитарно-гигиенических и экологических требований.

В соответствии с поиском оптимальной архитектурно-планировочной организации территории как города в целом, так и его производственно-коммунальных территорий на планируемый срок предлагается:

- рекультивация и восстановление нарушенных территорий, техническое перевооружение предприятий с устаревшими технологиями и оборудованием;

- упорядочение и благоустройство промышленно-коммунальных зон, расположенных практически во всех планировочных районах города, и вынос в формируемую Северо-Западную производственно-коммунальную зону предприятий с вредным производством, расположенных в жилой застройке;

- модернизация и территориальная кооперация (формирование Северо-Западной и Юго-Восточной коммунально-складской зон и логистических центров) и благоустройство территорий предприятий;

- переход промышленных предприятий на использование новых технологий, способствующих формированию научно-производственных комплексов, технопарков (разработаны проекты на 2 технопарка), которые размещаются в Северо-Западной и Юго-Восточной производственно-коммунальных зонах. Они будут интегрировать различные виды научной, производственной, образовательной и коммерческой деятельности в деловых и в так называемых бизнес-центрах;

- формирование производственно-коммунальных зон вдоль железной дороги (в западном направлении) для размещения в них малых предприятий с экологически чистым производственным циклом;

- дополнительное благоустройство и озеленение производственно-коммунальных и складских территорий, а также формирование полос зеленых насаждений вдоль дорог и улиц города.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, территориальная кооперация хозяйственной деятельности предприятий и организаций позволяет, путем объединения усилий хозяйствующих субъектов, расширить номенклатуру выпускаемой продукции, оказания услуг, снизить транспортные расходы и повысить эффективность использования производственных территорий примерно до 30,0 %.

Таким образом, предлагаемые мероприятия направлены на упорядочение территориальной организации отдельных предприятий, расположенных как в городской застройке, так и в формируемых производственно-коммунальных зонах, на повышение эффективности и рациональности использования их территорий, развитие единой системы научно-производственных комплексов, и постепенное формирование, путем кооперации, компактных центров хозяйственной деятельности. К расчетному сроку планируется увеличение площади производственно-коммунальной зоны на 822,3 га.

Основная задача агропромышленного комплекса - обеспечение жителей города пищевой продукцией, производство которой возможно в северных широтах.

В соответствии с целевой программой "Реализация национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в городе Ханты-Мансийске на 2010-2014 годы" предполагалось создание в городе агропромышленного комплекса, основная задача которого - увеличение производства местной пищевой продукции за счет строительства нового предприятия, внедрения наукоемких технологий, развития глубокой переработки сельхоз сырья, расширения ассортимента выпускаемой продукции и услуг. Это дало возможность увеличить объемы производимой продукции (учитывая интенсивный рост населения города), повысить конкурентоспособность пищевой промышленности, и, как следствие, улучшить продовольственную безопасность в городе, а также инвестиционную привлекательность его территории.

По объектам социальной сферы (табл. 18.2.1, 18.2.2)

Основные направления развития социальной сферы обслуживания на планируемый срок включают:

- упорядочение сложившейся системы учреждений социальной сферы и постепенное формирование общественных центров обслуживания как в районах существующего города, так и в районах нового жилищного строительства. Создание многофункциональных объектов (культурно-развлекательных, торгово-бытовых, спортивно-зрелищных, туристических и др.) в зонах концентрации дневного населения с учетом рационального использования городских территорий и расширения номенклатуры и ассортимента предоставляемых услуг;

- регулярное развитие сети малых и средних предприятий обслуживания с целью приближения оказываемых услуг населению;

- расширение сети обслуживания разных форм собственности (государственной, муниципальной, частной, коллективно-общественной и др.).

Основу системы сферы обслуживания составляет сеть муниципальных учреждений (народного образования, здравоохранения, социальной защиты и др.) социально-гарантирующей минимум предоставляемых услуг.

Эти объекты обслуживания размещаются преимущественно в районах нового жилищного строительства, а также на реконструируемых территориях с учетом нормативов и радиусов доступности.

Размещение в генплане города учреждений и предприятий, функционирующих на коммерческой основе, связано с формированием общественно-деловых зон города на территориях градостроительных узлов и примагистральных зон обслуживания как в сложившейся застройке, так и в новых районах.

Вопросы физической культуры и спорта города находятся в ведении Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска. По уровню развития физической культуры и спорта город Ханты-Мансийск занимает ведущее место в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В городе треть населения постоянно занимается физической культурой и спортом, а среди молодежи (до 30 лет) – две трети.

Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ханты-Мансийске направлено:

- на создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом;

- создание условий для спортивной подготовки сборных команд города и округа по видам спорта и успешного выступления на окружных соревнованиях.

По объектам туризма и рекреации

В Стратегии социально-экономического развития городского округа города Ханты-Мансийска до 2020 года представлены проблемы развития въездного туризма в город, выявлены возможности использования туристско-рекреационного потенциала территории.

Городской округ город Ханты-Мансийск обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом: особо охраняемыми природными территориями, памятниками истории и культуры, культурно-историческими ресурсами, самобытным культурным наследием коренных малочисленных народов Севера и современной инфраструктурой. Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает город, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма.

Эффективное и рациональное использование указанных ресурсов при одновременном развитии туристско-рекреационных комплексов и инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль профессиональных кадров и высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности туристского рынка в средне- и долгосрочной перспективе.

Развитие туризма в городе рассматривается и как одно из направлений активизации социально-экономического развития муниципального сектора. На определенном этапе в сферу обслуживания туристов включаются новые отрасли хозяйства – обеспечение туристов продуктами питания, транспортными услугами, сувенирной продукцией. К расчетному сроку планируется увеличение площади рекреационной зоны, в том числе и за счёт увеличения площади мест отдыха и туризма на 468,7 га.

## Планируемые объекты капитального строительства и их характеристики

Планируемые объекты капитального строительства (далее - ОКС) местного и регионального значения (Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) и их характеристики представлены в Томе 1 Книге 1 Положения о территориальном планировании и в таблицах 18.2.1-18.2.3.

Таблица 18.2.1

Перечень объектов капитального строительства местного и регионального значения социальной сферы обслуживания населения

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства регионального и местного значения | Единица измерения | I-я очередь (числ. нас. 115 тыс.чел.) | Расчетный срок (числ. нас. 155 тыс. чел.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения общего и специального образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ), из них: | мест | 8504 | 11462 | 4 ДДУ на 265 мест в ветхом фонде |
| 1.1.1 | ДДУ общего типа | мест | 7009 | 9447 |  |
| 1.1.2 | ДДУ спец. назначения | мест | 299 | 403 |  |
| 1.1.3 | ДДУ оздоровительного назначения | мест | 1196 | 1612 |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 12731 | 17159 |  |
| 1.3 | Центры дополнительного образования | мест | 10574 | 14253 |  |
| 1.3.1 | Центр внешкольной работы | мест | 707 | 953 |  |
| 1.3.2 | Центр туризма | мест | 849 | 1144 |  |
| 1.3.3 | Детская и юношеская спортивная школа | мест | 2829 | 3813 |  |
| 1.3.4 | Детская школа искусств, эстетического образования | мест | 1380 | 1860 |  |
| 1.3.5 | Музыкально-художественная школа | мест | 707 | 953 |  |
| 1.3.6 | Центр спортивного воспитания | мест | 424 | 572 |  |
| 1.3.7 | Центр творческого воспитания | мест | 1273 | 1716 |  |
| 1.3.8 | Центр экологического воспитания | мест | 849 | 1144 |  |
| 1.3.9 | Центр национального творческого воспитания | мест | 566 | 763 |  |
| 1.3.10 | Центр технических видов спорта | мест | 990 | 1335 |  |
| 2. | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 2.1 | Стационары всех типов | койко-мест | 1549 | 2088 |  |
| 2.2 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры | посещ./ смену | 2087 | 2813 | в районах новой жилой застройки |
| 2.3 | Станции скорой помощи | автомоб./ 10 тыс. чел. | 9 | 12 |  |
| 2.4 | Аптеки | объект | - | - | по заданию на проектиров. |
| 2.5 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м 0,3 на тыс. чел. | 35 | 47 | встроенные на 1-х этажах |
| 2.6 | Комплексный центр социального обслуживания | кв.м. об. площади | - | - | по заданию на проектиров. |
| 2.7 | Многофункциональные центры | кв.м. об. площади | - | - | по заданию на проектиров. |
| 2.8 | Дома-интернаты для детей | объект | - | - | по заданию на проектиров. |
| 2.9 | Центры отдыха для детей | объект | - | - | по заданию на проектиров. |
| 2.10 | Дома отдыха для родителей с детьми | объект | - | - | по заданию на проектиров. |
| 3. | Предприятия торговли и общественного питания |
| 3.1 | Магазины | кв. м. торг. пл. | 40250 | 54250 |  |
| 3.2 | Рынки | кв. м. торг. пл. | 2760 | 3720 |  |
| 3.3 | Предприятия общественного питания | мест | 4600 | 6200 | в районах нового жилищного строительства |
| 4. | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы, дома культуры | мест | 2875 | 3875 |  |
| 4.2 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест | 690 | 930 |  |
| 4.3 | Кинотеатры | мест | 2875 | 3875 |  |
| 4.4 | Культурно-досуговый центр | объект/ мест | 1/500 | 2/1200 | в районах нового жилищного строительства |
| 4.5 | Театры | мест | 920 | 1240 |  |
| 4.6 | Концертные залы, филармонии | мест | 230 | 310 |  |
| 4.7 | Библиотеки (массовые) | объект/ тыс. ед. хранения | 5 | 7 | в районах нового жилищного строительства |
| 4.8 | Детско-юношеские библиотеки | объект | 5 | 12 |  |
| 4.9 | Молодежный клуб | кв.м. об. площади | 3450 | 4650 |  |
| 5. | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 5.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | кв. м. об. пл-ди | 8050 | 10850 |  |
| 5.2 | Спортивные залы общего пользования | кв. м. об. пл-ди | 40250 | 54250 |  |
| 5.3 | Спортивно-досуговые комплексы в зоне малоэтажной жилой застройки | кв. м. об. пл-ди | 34500 | 46500 |  |
| 5.4 | Многофункциональные центра | объект | - | - | по заданию на проектиров. |
| 5.5 | Плоскостные сооружения | кв. м. об. пл-ди | 224250 | 302250 |  |
| 5.6 | Крытые бассейны общего пользования | кв. м зеркала воды | 8625 | 11625 |  |
| 5.7 | Универсальный спортивно-зрелищный зал (в т.ч. с искусственным льдом) | мест | 1035 | 1395 |  |
| 6. | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 6.1 | Прачечные, всего, в т.ч.: | кг белья в смену | 13800 | 18600 | в коммунальной зоне |
| 6.1.1 | прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 1150 | 1550 |  |
| 6.1.2 | фабрики-прачечные | кг белья в смену | 12650 | 17050 |  |
| 6.2 | Химчистки | кг вещей в смену | 1311 | 1767 |  |
| 6.3 | Бани | помывоч-ных мест | 575 | 775 | в районах нового жилищного строительства |
| 6.4 | Предприятия бытового обслуживания, всего, в т.ч.: | рабочее место | 1035 | 1395 | размещаются в комбинатах бытового обслуживания в новых районах |
| 6.4.1 | непосредственного обслуживания населения (в зоне малоэтажной жилой застройки) | рабочее место | 575 | 775 |  |
| 6.4.2 | производственные предприятия централизованного выполнения заказов | рабочее место | 460 | 620 |  |
| 6.5 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 6 | 8 |  |
| 6.6 | Пункты приема вторичного сырья | объект | 6 | 8 |  |
| 6.7 | Гостиницы | место | 1150 | 1550 | в районах нового жилищного строительства |
| 6.8 | Пожарное депо | автомоб./ радиус | 2*6 R 3 км | 2*6 1*8 R 3 км |  |
| 6.9 | Кладбище традиционного захоронения | га | 30,0 | 40,3 |  |
| 7. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 7.1 | Отделения связи | объект/ кв. м об. пл-ди | 12 | 16 | в районах нового жилищного строительства |
| 7.2 | Отделения банков | операцион-ная касса | 4 | 6 |  |
| 7.3 | Суды | человек | 5 | 7 |  |
| 7.4 | Нотариальная контора | рабочих мест | 5 | 7 |  |
| 7.5 | Пункт охраны порядка | кв. м об. пл-ди | 2300 | 3100 |  |

Таблица 18.2.2

Характеристика жилого фонда и планируемого жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | в т.ч. I очередь (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатели | % к итогу | показатели | % к итогу | показатели | % к итогу |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 1 | Существующий жилой фонд, всего, в том числе: | тыс. кв. м | 1805,3 | 100,0 | - | - | - | - |
| 1.1 | повышенной этажности (9 и выше этажей) | тыс. кв. м | 71,3 | 4,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | многоэтажный (7-8 этажей) | тыс. кв. м | 83,3 | 4,6 | - | - | - | - |
| 1.3 | среднеэтажный (4-6 этажей) | тыс. кв. м | 646,8 | 35,8 | - | - | - | - |
| 1.4 | малоэтажный (1-3 этажа) | тыс. кв. м | 541,1 | 30,0 | - | - | - | - |
| 1.5 | индивидуальный (1-3 этажа, с участками) | тыс. кв. м | 462,8 | 25,6 | - | - | - | - |
| 2 | Выбытие жилого фонда по ветхости, аварийности и сносу, всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | - | 145,3 | 100,0 | 105,3 | 100,0 |
| 2.1 | среднеэтажный | тыс. кв. м | - | - | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 3,0 |
| 2.2 | малоэтажный | тыс. кв. м | - | - | 75,8 | 52,2 | 65,3 | 62,0 |
| 2.3 | индивидуальный | тыс. кв. м | - | - | 63,0 | 43,3 | 36,8 | 35,0 |
| 3 | Сохраняемый жилой фонд, всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | - | 1660,0 | 100,0 | 1700,0 | 100,0 |
| 3.1 | повышенной этажности | тыс. кв. м | - | - | 71,3 | 4,3 | 71,3 | 4,2 |
| 3.2 | многоэтажный | тыс. кв. м | - | - | 83,3 | 5,0 | 83,3 | 4,9 |
| 3.3 | среднеэтажный | тыс. кв. м | - | - | 640,3 | 38,6 | 643,6 | 37,8 |
| 3.4 | малоэтажный | тыс. кв. м | - | - | 465,3 | 28,0 | 475,8 | 28,0 |
| 3.5 | индивидуальный | тыс. кв. м | - | - | 399,8 | 24,1 | 426,0 | 25,1 |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | - | - | 30 |  | 30 |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м | - | - | 2990,0 |  | 1750,0 |  |
| 6 | Общий жилой фонд, всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | - | 4650,0 | 100,0 | 3450,0 | 100,0 |
| 5.1 | повышенной этажности | тыс. кв. м | - | - | 1807,9 | 38,9 | 684,7 | 19,8 |
| 5.2 | многоэтажный | тыс. кв. м | - | - | 342,7 | 7,4 | 243,0 | 7,1 |
| 5.3 | среднеэтажный | тыс. кв. м | - | - | 1900,5 | 40,9 | 1429,7 | 41,5 |
| 5.4 | малоэтажный с учетом индивидуального | тыс. кв. м | - | - | 597,1 | 12,8 | 1092,6 | 31,7 |

Таблица 18.2.3

Характеристика планируемого развития территории городского округа

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (на 01.01.2013 г.) |  |
|  |  |  | всего | в % к итогу | всего | в % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Территория городского округа, всего | га/% | 33776 | 100,0 | 33776 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| II | Территория в границах населенного пункта города Ханты-Мансийска | га/% | 25093 | 74,30 | 29600 | 87,64 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка, всего | га/% | 1183,9 | 3,51 | 2235,1 | 6,62 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышенной этажности | га/% | 9,4 | 0,03 | 203,7 | 0,60 |
| 1.2 | многоэтажная | га/% | 12,6 | 0,04 | 19,2 | 0,06 |
| 1.3 | среднеэтажная | га/% | 120,3 | 0,35 | 338,2 | 1,00 |
| 1.4 | малоэтажная | га/% | 146,2 | 0,43 | 76,5 | 0,23 |
| 1.4.1 | в т.ч. блокированная | га/% | - | - | 3,4 | 0,01 |
| 1.5 | индивидуальная | га/% | 374,6 | 1,11 | 466,0 | 1,38 |
| 1.6 | индивидуальная с учетом сезонного проживания | га/% | 520,8 | 1,55 | 755,6 | 2,24 |
| 1.7 | перспективные территории под жилую застройку | га/% | - | - | 375,9 | 1,11 |
| 2 | Общественно-деловая зона, всего | га/% | 368,8 | 1,09 | 922,3 | 2,73 |
| 3 | Производственно-коммунальная зона | га/% | 399,9 | 1,18 | 1222,2 | 3,62 |
| 2.1 | в т.ч. территория технопарков (2 ед.) | га/% | - | - | 180,0 | 0,53 |
| 4 | Инженерная инфраструктура, всего | га/% | 261,5 | 0,78 | 1050,01 | 3,11 |
| 4.1 | в т.ч. инженерно-пешеходная | га/% | - | - | 9,9 | 0,003 |
| 5 | Транспортная инфраструктура, всего | га/% | 1248,1 | 3,69 | 2596,0 | 7,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | улично-дорожная сеть | га/% | 865,4 | 2,56 | 1465,3 | 4,34 |
| 5.2 | автомобильного транспорта | га/% | 21,7 | 0,06 | 156,7 | 0,46 |
| 5.3 | воздушного транспорта | га/% | 279,2 | 0,83 | 359,7 | 1,07 |
| 5.4 | речного (морского) транспорта | га/% | 81,8 | 0,24 | 55,1 | 0,16 |
| 5.5 | железнодорожного транспорта | га/% | - | - | 559,2 | 1,66 |
| 6 | Рекреационная зона, всего | га/% | 5098,6 | 15,10 | 5458,48 | 16,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Природный парк «Самаровский чугас» | га/% | 3303,0 | 9,78 | 3303,0 | 9,78 |
| 6.2 | городские леса и зеленые насаждения общего пользования | га/% | 1770,6 | 5,25 | 1661,78 | 4,92 |
| 6.3 | места отдыха и туризма | га/% | 25,0 | 0,07 | 493,7 | 1,46 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования, всего | га/% | 988,3 | 2,93 | 3894,7 | 11,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | сельскохозяйственных угодий | га/% | - | - | 3880,1 | 11,49 |
| 7.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га/% | - | - | 14,6 | 0,04 |
| 8 | Зона специального назначения, всего | га/% | 87,4 | 0,25 | 59,2 | 0,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | кладбища | га/% | 57,8 | 0,17 | 59,2 | 0,18 |
| 8.2 | складирования и захоронения отходов | га/% | 29,6 | 0,09 | - | - |
| 9 | Зона военных объектов и режимных территорий, всего | га/% | 47,3 | 0,14 | 5,7 | 0,02 |
| 10 | Зона акваторий, всего | га/% | 792,7 | 2,35 | 1378,1 | 4,08 |
| 11 | Зоны территорий иного назначения (поймы рек и др.), всего | га/% | 116,7 | 0,35 | 116,7 | 0,35 |
| 12 | Зона земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, всего | га/% | 5389,6 | 15,96 | 715,51 | 2,12 |
| 13 | Зона иных природных территорий, всего: | га/% | 9110,2 | 26,98 | 9946,0 | 29,44 |
| III | Зона земель, расположенных за границей населенного пункта города Ханты-Мансийска, в границах городского округа | га/% | 8683,0 | 25,70 | 4176,0 | 12,36 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1 | земли промышленности | га/% | - | - | 23,0 | 0,07 |
| 2 | земли лесного фонда | га/% | - | - | 1553,0 | 4,60 |
| 3 | земли сельскохозяйственного назначения | га/% | - | - | 2600,0 | 7,69 |
| 4 | зона иных природных территорий | га/% | 8683,0 | 25,70 | - | - |

# Основные технико-экономические показатели

Таблица 19.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (на 01.01.2013 г.) |  |
|  |  |  | всего | в % к итогу | всего | в % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Территория городского округа, всего | га/% | 33776 | 100,0 | 33776 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Территория в границах населенного пункта города Ханты-Мансийска | га/% | 25093 | 74,30 | 29600 | 87,64 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка, всего | га/% | 1183,9 | 3,51 | 2235,1 | 6,62 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышенной этажности | га/% | 9,4 | 0,03 | 203,7 | 0,60 |
| 1.2 | многоэтажная | га/% | 12,6 | 0,04 | 19,2 | 0,06 |
| 1.3 | среднеэтажная | га/% | 120,3 | 0,35 | 338,2 | 1,00 |
| 1.4 | малоэтажная | га/% | 146,2 | 0,43 | 76,5 | 0,23 |
| 1.4.1 | в т.ч. блокированная | га/% | - | - | 3,4 | 0,01 |
| 1.5 | индивидуальная | га/% | 374,6 | 1,11 | 466,0 | 1,38 |
| 1.6 | индивидуальная с учетом сезонного проживания | га/% | 520,8 | 1,55 | 755,6 | 2,24 |
| 1.7 | перспективные территории под жилую застройку | га/% | - | - | 375,9 | 1,11 |
| 2 | Общественно-деловая зона, всего | га/% | 368,8 | 1,09 | 922,3 | 2,73 |
| 3 | Производственно-коммунальная зона | га/% | 399,9 | 1,18 | 1222,2 | 3,62 |
| 2.1 | в т.ч. территория технопарков (2 ед.) | га/% | - | - | 180,0 | 0,53 |
| 4 | Инженерная инфраструктура, всего | га/% | 261,5 | 0,78 | 1050,01 | 3,11 |
| 4.1 | в т.ч. инженерно-пешеходная | га/% | - | - | 9,9 | 0,003 |
| 5 | Транспортная инфраструктура, всего | га/% | 1248,1 | 3,69 | 2596,0 | 7,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | улично-дорожная сеть | га/% | 865,4 | 2,56 | 1465,3 | 4,34 |
| 5.2 | автомобильного транспорта | га/% | 21,7 | 0,06 | 156,7 | 0,46 |
| 5.3 | воздушного транспорта | га/% | 279,2 | 0,83 | 359,7 | 1,07 |
| 5.4 | речного (морского) транспорта | га/% | 81,8 | 0,24 | 55,1 | 0,16 |
| 5.5 | железнодорожного транспорта | га/% | - | - | 559,2 | 1,66 |
| 6 | Рекреационная зона, всего | га/% | 5098,6 | 15,10 | 5458,48 | 16,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Природный парк «Самаровский чугас» | га/% | 3303,0 | 9,78 | 3303,0 | 9,78 |
| 6.2 | городские леса и зеленые насаждения общего пользования | га/% | 1770,6 | 5,25 | 1661,78 | 4,92 |
| 6.3 | места отдыха и туризма | га/% | 25,0 | 0,07 | 493,7 | 1,46 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования, всего | га/% | 988,3 | 2,93 | 3894,7 | 11,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | сельскохозяйственных угодий | га/% | - | - | 3880,1 | 11,49 |
| 7.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га/% | - | - | 14,6 | 0,04 |
| 8 | Зона специального назначения, всего | га/% | 87,4 | 0,25 | 59,2 | 0,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | кладбища | га/% | 57,8 | 0,17 | 59,2 | 0,18 |
| 8.2 | складирования и захоронения отходов | га/% | 29,6 | 0,09 | - | - |
| 9 | Зона военных объектов и режимных территорий, всего | га/% | 47,3 | 0,14 | 5,7 | 0,02 |
| 10 | Зона акваторий, всего | га/% | 792,7 | 2,35 | 1378,1 | 4,08 |
| 11 | Зоны территорий иного назначения (поймы рек и др.), всего | га/% | 116,7 | 0,35 | 116,7 | 0,35 |
| 12 | Зона земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, всего | га/% | 5389,6 | 15,96 | 715,51 | 2,12 |
| 13 | Зона иных природных территорий, всего: | га/% | 9110,2 | 26,98 | 9946,0 | 29,44 |
| 14 | Зона земель, расположенных за границей населенного пункта города Ханты-Мансийска, в границах городского округа | га/% | 8683,0 | 25,70 | 4176,0 | 12,36 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 14.1 | земли промышленности | га/% | - | - | 23,0 | 0,07 |
| 14.2 | земли лесного фонда | га/% | - | - | 1553,0 | 4,60 |
| 14.3 | земли сельскохозяйственного назначения | га/% | - | - | 2600,0 | 7,69 |
| 14.4 | зона иных природных территорий | га/% | 8683,0 | 25,70 | - | - |
| II | Численность населения, всего | тыс. чел. | 90,96 | 100,0 | 155,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 15 | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 17,9 | 19,7 | 32,6 | 21,0 |
| 15.1 | в т.ч. дети 1-6 лет | тыс. чел. | 7,5 | 8,3 | 13,5 | 8,7 |
| 16 | трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) | тыс. чел. | 64,16 | 70,5 | 105,4 | 68,0 |
| 17 | старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 8,9 | 9,8 | 17,0 | 11,0 |
| III | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 18 | Существующий жилой фонд | тыс. кв.м общей площади | 1805,3 | 100,0 | - | - |
| 18.1 | Выбытие жилого фонда по ветхости | тыс. кв.м общей площади | - | - | 145,3 | 100,0 |
| 18.2 | Сохраняемый жилой фонд | тыс. кв.м общей площади | - | - | 1660,0 | 100,0 |
| 19 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 19,8 | - | 30,0 | - |
| 20 | Новое жилищное строительство, всего | тыс. кв.м общей площади | - | - | 2990,0 | 100,0 |
| 21 | Общий жилой фонд | тыс. кв.м общей площади | - | - | 4650,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 21.1 | - повышенной этажности | тыс. кв.м общей площади | - | - | 1809,7 | 38,9 |
| 21.2 | - многоэтажное | тыс. кв.м общей площади | - | - | 342,7 | 7,4 |
| 21.3 | - среднеэтажное | тыс. кв.м общей площади | - | - | 1900,5 | 40,9 |
| 21.4 | - малоэтажный с учетом индивидуального | тыс. кв.м общей площади | - | - | 597,1 | 12,8 |
| IV | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 22 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ), из них: | мест | 2946 | 100,0 | 11462 | 100,0 |
| 22.1 | ДДУ общего типа | мест | 2216 | 75,2 | 9447 | 82,4 |
| 22.2 | ДДУ спец. назначения | мест | 280 | 9,5 | 403 | 3,5 |
| 22.3 | ДДУ оздоровительного назначения | мест | 450 | 15,3 | 1612 | 14,1 |
| 23 | Общеобразовательные школы | мест | 5040 | 100,0 | 17159 | 100,0 |
| 24 | Центры дополнительного образования | мест | 7062 | 100,0 | 14252 | 100,0 |
| 24.1 | Центр внешкольной работы | мест | 630 | 8,9 | 953 | 6,7 |
| 24.2 | Центр туризма | мест | 624 | 8,8 | 1144 | 8,0 |
| 24.3 | Детская и юношеская спортивная школа | мест | 1760 | 24,9 | 3813 | 26,8 |
| 24.4 | Детская школа искусств, эстетического образования | мест | 1056 | 14,9 | 1860 | 13,0 |
| 24.5 | Музыкально-художественная школа | мест | 440 | 6,2 | 953 | 6,7 |
| 24.6 | Центр спортивного воспитания | мест | 264 | 3,8 | 572 | 4,0 |
| 24.7 | Центр творческого воспитания | мест | 792 | 11,2 | 1716 | 12,0 |
| 24.8 | Центр экологического воспитания | мест | 528 | 7,5 | 1144 | 8,0 |
| 24.9 | Центр национального творческого воспитания | мест | 352 | 5,0 | 763 | 5,4 |
| 24.10 | Центр технических видов спорта | мест | 616 | 8,8 | 1335 | 9,4 |
| 25 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Магазины | кв. м. торг. пл. | 42758 | 100,0 | 54250 | 100,0 |
| 25.2 | Рынки | кв. м. торг. пл. | 908 | - | 3720 | - |
| 25.3 | Предприятия общественного питания | мест | 10053 | - | 6200 | в районах нового жилищного строитель-ства |
| 26 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Клубы, дома культуры | мест | 700 | - | 3875 | - |
| 26.2 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест | - | - | 930 | - |
| 26.3 | Кинотеатры | мест | 240 | - | 3875 | - |
| 26.4 | Культурно-досуговый центр | объект/ мест | - | - | 2/1200 | - |
| 26.5 | Театры | мест | 1360 | - | 1240 | в районах нового жилищного строитель-ства |
| 26.6 | Концертные залы, филармонии | мест | - | - | 310 | - |
| 26.7 | Библиотеки (массовые) | объект/ тыс. ед. хранения | 4 | - | 7 | - |
| 26.8 | Детско-юношеские библиотек | объект | 7 | - | 12 | - |
| 26.9 | Молодежный клуб | кв.м. об. площади | - | - | 4650 | - |
| 27 | Кладбища традиционного захоронения | га | 57,8 | - | 40,3 | - |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 28 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 73,4 | - | 100,4 | - |
| 29 | протяженность основных улиц и проездов, всего | км | 161,6 | 100,0 | 397,7 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 29.1 | поселковых дорог | км | 15,4 | 9,5 | 43,8 | 11,0 |
| 29.2 | главных улиц | км | 57,6 | 35,6 | 79,8 | 20,1 |
| 29.3 | основных улиц в жилой застройке | км | 88,6 | 54,8 | 274,1 | 68,9 |
| 29.4 | второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - | - | - |
| 30 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 7,4 | - | 0 | - |
| 31 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 32 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 5 | - | 9 | - |
| 33 | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - | 30 |  |
| VI | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 34 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 34.1 | среднесуточное водопотребление, всего | тыс. куб. м/в сутки | 14,9 | 100,0 | 54,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 34.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 12,0 | 80,5 | 37,3 | 69,1 |
| 34.2 | производительность водозаборных сооружений, всего | тыс. куб. м/в сутки | 16,0 | 100,0 | 65,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 34.2.1 | водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки. | 16,0 | 100,0 | 65,0 | 100,0 |
| 34.3 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 164 | 100,0 | 348 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 34.3.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 130 | 79,3 | 240 | 69,2 |
| 35 | Водоотведение бытовых стоков |  |  |  |  |  |
| 35.1 | общее среднесуточное поступление сточных вод, всего | тыс. куб. м/в сутки | 14,2 | 100,0 | 47,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 35.1.1 | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 14,2 | 100,0 | 41,4 | 100,0 |
| 35.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки. | 12,8 | 100,0 | 60,0 | 100,0 |
| 36 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 36.1 | потребность в электроэнергии, всего | млн. кВт. ч./в год | 380 | 100,0 | 990 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 36.1.1 | на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 90 | 23,7 | 230 | 23,3 |
| 36.1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 290 | 76,3 | 760 | 76,7 |
| 36.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1440 | 100,0 | 1800 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 36.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 3200 | - | 4900 | - |
| 36.3 | источники покрытия электронагрузок | МВА | 432 | - | 936 | - |
| 36.4 | протяженность сетей 110 кВ | км | 86,4 | - | 91,4 | - |
| 37 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 37.1 | потребление тепла, всего | Гкал/год | 278,53 | 100,0 | 610,8 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 37.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 232,11 | 83,3 | 509,0 | 83,3 |
| 37.1.2 | на производственные нужды | Гкал/год | 46,42 | 16,7 | 101,8 | 16,7 |
| 37.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 514,75 | - | 681,7 | - |
| 37.2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - | 150,0 | - |
| 38 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 38.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 100 | - | 100 | - |
| 38.2 | потребление газа, всего | млн. куб. м/год | 185 | 100,0 | 420 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 38.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 144,5 | 78,1 | 325 | 77,4 |
| 38.2.2 | на производственные нужды | млн. куб. м/год | 40,5 | 21,9 | 95 | 22,6 |
| 38.3 | источники подачи газа | млн. куб. м/год | 210 | - | 504 | - |
| 38.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 78,9 | - | 64,0 | - |
| 39 | Связь |  |  |  |  |  |
| 39.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | - | 100 | - |
| 39.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 39300 | - | 69800 | - |
| 40 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |
| 40.1 | объем ТБО, подлежащих утилизации | тыс. куб. м/ год | 288,8 | 100,0 | 307,6 | 100,0 |

# Приложения

## Приложение 1. Нормативно-правовая база

## Документы территориального планирования

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 247-р);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2607-р);

- Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждена Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 декабря 2007 года № 349-п);

- Схема территориального планирования Ханты-Мансийского района (утверждена Решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 марта 2008 года № 283);

- Генеральный план города Ханты-Мансийска с внесенными изменениями на основании Решения  Думы города Ханты-Мансийска от 30 мая 2008 года № 541.

## Законодательные документы федерального уровня

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-Ф3 от 29.12.04;

- Земельный Кодекс Российской Федерации № 136-Ф3 от 25.10.01;

- Жилищный Кодекс Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.04;

- Водный Кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.06;

- Лесной Кодекс Российской Федерации № 200-Ф3 от 04.12.06.

### Федеральные Законы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» № 169-ФЗ от 17.11.95 (ред. от 30.12.2008 № 309-ФЗ);

- «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-Ф3 от 14.03.95 (ред. от 27.12.2009 № 379-ФЗ);

- «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-Ф3 от 14.06.02 (ред. от 23.07.2008 № 160-ФЗ);

- «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» № 172-ФЗ от 21.12.04 (ред. от 25.12.2009 N 340-ФЗ).

### Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства и ведомственные руководящие документы

- Правила установления и пользования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 1420 от 01.12.98 с изменениями от 02.02.02);

- Указ Президента № 727 от 27.06.98 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О форме градостроительного плана земельного участка» № 840 от 29.12.05.

### Приказы

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года № 19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения";

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 года № 69 "Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Приказ Госстроя России от 30.09.02 «Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу».

### Свод правил по проектированию и строительству

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,

- СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

- СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 50.13330.2010 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

- СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»;

- СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 118.13330.2011 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 41-104-2000 «Свод правил по проектированию автономных источников теплоснабжения»,

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,  Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85*.

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».

### Строительные нормы и правила

- СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, зданий и сооружений»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения государственного градостроительного кадастра».

### Инструкции, методические рекомендации

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. приказом Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 150);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

- РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Инструкции по проектированию городских электрических сетей.

- Методика определения потребности планировочной организации территории в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передачи тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Методика разработана при участии Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» и академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Госгортехнадзором 23.11.1994 №61.

- РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети».

- Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах. — Отраслевой дорожный методический документ, утвержденный распоряжением Минтранса России от 19.06.2003 года № ОС-555-р.

### Санитарные правила и нормы

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

## Документы регионального уровня

### Законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

### Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 июня 2007 года № 153-п "О составе и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 190-п);

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 июня 2007 года № 154-п "О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 мая 2011 года № 183-п "О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";

### Отчёты, концепции, планы

- План мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2014 годах / Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

## Документы местного уровня

- Устав города Ханты-Мансийска, принятый Решением Думы города Ханты-Мансийска от 11 марта 2011 года № 1169 (в редакции решений Думы города Ханты-Мансийска от 01 июля 2011 года № 64, от 30 сентября 2011 года № 92, от 28 декабря 2011 года № 152, от 02 марта 2012 года № 201, от 30 марта 2012 года № 215, от 29 октября 2012 года № 301 - V РД);

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска, утвержденные постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 25 февраля 2011 года № 214

### Решения Думы города Ханты-Мансийска

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 мая 2009 года № 790 "О Положении о составе, порядке подготовки генерального плана города Ханты-Мансийска и порядке внесения в него изменений";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 мая 2009 года № 791 "О Положении о порядке подготовки документации по планировке территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года № 590 "О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 18 декабря 2009 года № 901 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 марта 2010 года № 964 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 октября 2010 года № 1046 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 17 декабря 2010 года № 1085 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 июня 2011 года № 46 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 марта 2012 года № 206 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года № 242 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 июля 2012 года № 256 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 4 февраля 2013 года № 344-V РД "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 1 марта 2013 года № 358-V РД "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 апреля 2013 года № 381-V РД "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска";

- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 3 июня 2013 года № 395-V РД "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска".

### Отчёты, концепции, планы

- Отчёт Главы Администрации города Ханты-Мансийска за 2012 год;

- Ежегодный отчёт Главы города Ханты-Мансийска за 2012 год;

## Документы, представленные на сайте РОССТАТА (gks.ru)

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в цифрах, 2012 год: Краткий статистический сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 2013. – 254 с.;

- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. Города Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Статистический сборник. 2012;

- Прочие

- Вучик В. Транспорт в городах, удобных для жизни. Пер. с англ. под ред. М.Я. Блинкина. — М: Территория будущего, 2011.

- Гейл Ян. Города для людей. Пер. с англ. — М.: Крост, 2012 — 263 с.

- Ефремов И.С., Кобозев В.М., Юдин В.А. Теория городских пассажирских перевозок. – М.: Высшая школа, 1980. — 535 с., ил.

- Михайлов А.Ю., Головных И.М. Современные тенденции проектирования и реконструкции улично-дорожных сетей городов. – Новосибирск: Наука, 2004.

- Рэнкин У., Клафи П., Халберт С. и др. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения. Пер. с англ. — М.: Транспорт, 1981. — 592 с.

- Трофименко Ю. В., Якимов М. Р. Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных систем крупных городов: монография. – М.: Логос, 2013. – 464 с.

- Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации. — М.: Проспект, 2010.

- Справочник проектировщика. Градостроительство. М., Стройиздат, 1978.

## Приложение 2. Техническое задание

## Приложение 3. Перечень проектов планировки территорий

- Проект планировки территории береговой зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утвержден Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2010 года № 78-п);

- Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Восточный» в районе пер. Геофизиков города Ханты-Мансийска (утвержден Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2013 г. № 355);

- Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Западный» в границах улиц Студенческая-Энгельса-Елены Сагандуковой города Ханты-Мансийска (утвержден Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2013 года № 354);

- Проект планировки и межевания квартала, расположенного в районе ул. Студенческая-Строителей города Ханты-Мансийска (утвержден Постановлением Главы города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.05.2009 года № 370);

- Проект планировки и межевания территории в границах ул. Землеустроителей-Урожайная-Олимпийская-Ломоносова города Ханты-Мансийска (утвержден Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.06.2009 года № 480);

- Проект планировки и межевания жилой застройки, расположенного в районе ул. Землеустроителей-пер. Рождественский города Ханты-Мансийска (утвержден Постановлением Главы города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.02.2009 года № 62);

- Проект планировки и межевания северо-западной производственной и коммунально-складской территории города Ханты-Мансийска (утвержден Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.05.2010 года № 567);

- Проект планировки и межевания объекта «Жилой микрорайон по ул. Объездной в городе Ханты-Мансийске» (утвержден Постановлением Главы города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2007 года № 731);

- Проект планировки территории района "Восточный 1-ая очередь" города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (не утвержден, в наличии схема "Архитектурно-планировочное предложение по организации территории" и рабочие наборы MapInfo);

- Проект планировки территории района "Восточный 2-ая очередь" города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (не утвержден, в наличии чертежи "Чертеж планировки территории участок 1" и "Чертеж планировки территории участки 2, 3", рабочие наборы MapInfo и текстовые материалы без разделения на утверждаемую и обосновывающую части);

- Проект планировки территории в границах ул. Дзержинского-Безноскова-Лесная-Морозова города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (не утвержден, в наличии планы, текстовые и табличные материалы по 3 очередям в pdf.);

- Проект планировки территории в границах ул. Землеустроителей-Урожайная-Олимпийская города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (не утвержден, в наличии чертеж межевания территории и пояснительная записка);

- Проект планировки территории района "Индустриальный" города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (не утвержден, в наличии чертежи "Чертеж планировки территории" и "Чертеж межевания территории", рабочие наборы MapInfo и текстовые материалы утверждаемой и обосновывающей части).

- Проект планировки и межевания территории в районе Тобольского тракта – ул. Индустриальная, по адресу: Ягодная – 24 (не утвержден, в наличии чертежи и пояснительная записка).

## Приложение 4. Программы развития

- Проект комплексной Программы социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года. Рабочие материалы. Москва-Ханты-Мансийск. 2013 год;

- Долгосрочная целевая программа «Информационное общество – Ханты-Мансийск» на 2013-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города Ханты-Мансийска» на 2010-2012 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами в городе Ханты-Мансийске» на 2013-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа города Ханты-Мансийска «Приоритетный национальный проект «Образование» на 2013-1015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2011-2015 годы;

- Городская программа «Ветераны Великой Отечественной войны» на 2010-2012 годы;

- Долгосрочная целевая программа «О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа города Ханты-Мансийска «Наш дом» на 2011-2013 годы;

- Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения в городе Ханты-Мансийске» на 2012-2013 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории города Ханты-Мансийска от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности» на 2010-2014 годы;

- Целевая программа «Формирование безбарьерной среды для инвалидов» на 2010-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года;

- Целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения города Ханты-Мансийска» на 2010-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Комфортное жилье замещающей семье» на 2013-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе Ханты-Мансийске» на 2012-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска» на 2012-2016 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ханты-Мансийска» на 2010-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа города Ханты-Мансийска «Чистая вода» на 2012-2014 годы;

- Ведомственная целевая программа «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска на 2012 - 2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Содействие в улучшении жилищных условий молодых учителей» на 2012-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и укрепления толерантности в городе Ханты-Мансийске» на 2012-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем многодетных семей» на 2013-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2013-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан – работников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Ханты-Мансийска, формирование специализированного жилищного фонда» на 2012-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2012-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 – 2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2013-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания в городе Ханты-Мансийске» на 2010-2012 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск на  2011-2015 годы и перспективу до 2020 года»;

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, формирование маневренного жилищного фонда»  на 2010-2012 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Дети-сироты» на 2012-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска» на 2010-2012 годы;

- Целевая программа «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Ханты-Мансийске» на 2010-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа города Ханты-Мансийска «Новая школа Югры в городе Ханты-Мансийске на 2010-2013 годы»;

- Целевая программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2010-2014 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2012-2014 годы»;

- Программа "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городе Ханты-Мансийске" на 2009-2020 годы;

- Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы".

## Приложение 5. Список муниципальных предприятий

- МБОУ "Межшкольный учебный комбинат"

- МБОУ дополнительного образования детей "Детская школа искусств и народных ремесел"

- МБОУ "Центр дополнительного образования "Патриот"

- Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление»

- Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз»

- Муниципальное водоканализационное предприятие

- Муниципальное предприятие "Городские электрические сети"

- Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности"

- Муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"

- Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие

- Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации служебных зданий"

- Муниципальное казенное учреждение "Управление логистики"

- Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"

- Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"

- Муниципальное бюджетное учреждение "Ритуальные услуги"

- Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»

- Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь"

- Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр"

- Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"

- Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по содержанию имущества казны"

- Муниципальное казенное учреждение "Служба социальной поддержки населения"

- Муниципальное казенное учреждение "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

- Муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система"

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича"

- МБОУ" Средняя общеобразовательная школа № 2"

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3"

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4"

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5"

- МБОУ" Средняя общеобразовательная школа № 6"

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8"

- МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад № 9"

- МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 11"

- МБОУ "Гимназия № 1"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 18 "Улыбка"

- МБДОУ "Детский сад для детей раннего возраста № 3 "Васильки"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 "Колокольчик"

- МБДОУ "Детский сад № 2 "Дюймовочка"

- МБДОУ "Детский сад № 4 "Снежинка"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 5 "Золотая рыбка"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 6 "Ласточка"

- МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Елочка"

- МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Солнышко"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 10 "Голубок"

- МБДОУ "Детский сад № 11 "Радуга"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 13 "Малышок"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 14 "Березка"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 15 "Страна чудес"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 16 "Белочка"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 19 "Серебряные крылышки"

- МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Сказка"

- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 "Теремок"

- МБОУ "Центр развития образования города Ханты-Мансийска"

- МБОУ дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"

- МБОУ дополнительного образования детей "Станция юных техников"

- МБОУ дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов"

- МБОУ дополнительного образования детей "Дом детского творчества"

- МБОУ дополнительного образования детей "Станция юных туристов"

- МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования"

- МБОУ дополнительного образования детей "Детский этнокультурно-образовательный центр "Лылынг союм"

- МБОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества"

- МБОУ "Детский сад № 17 "Незнайка"

- МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»

- Открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей».

# Footnotes

Данные Отдела сводных статистических работ в городе Ханты-Мансийске

Местные нормативы Приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 25.02.2011 № 214

Данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры (о площади территории города по форме 22-5), вх. № 01-10/3527 от 02.08.2013 г. на запрос исх. № 738 от 31.07.2013 г.

За расчетный срок.

В состав зоны иных природных территорий в границах городского округа входят земли лесного фонда нестоящие на учете в государственном земельном кадастре. При этом, по данным лесного реестра существующий лесной фонд составляет 2288 га, из которых 682 га на расчетный срок предлагается включить в земли населенных пунктов города Ханты-Мансийска.

Данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры (о площади территории города по форме 22-5), вх. № 01-10/3527 от 02.08.2013 г. на запрос исх. № 738 от 31.07.2013 г.

За расчетный срок.

В состав зоны иных природных территорий в границах городского округа входят земли лесного фонда нестоящие на учете в государственном земельном кадастре. При этом, по данным лесного реестра существующий лесной фонд составляет 2288 га, из которых 682 га на расчетный срок предлагается включить в земли населенных пунктов города Ханты-Мансийска.